# 马尼拉海沟中北段俯冲带特征对比及区域构造动力学研究

### 论文摘要

多波束全覆盖高分辨率海底地形地貌数据与高清晰地震剖面的联合解释,结合其他地球物理资料,可极大地提高海底构造分析的分辨率和立体解析能力,在研究海底区域构造上具有独特的优势,尤其对年轻海底构造和活动构造,近年来已经成为研究洋中脊、俯冲带、边缘海盆地构造和形成机制的重要手段。马尼拉海沟俯冲带作为正在活动的年轻构造带,是南海海盆重要的东部俯冲边界,对其构造及演化的研究是对南海构造演化研究中极为关键的部分。而南海作为西太平洋最大的边缘海盆之一,对其研究的深化与细化,又是了解整个东亚大陆边缘构造乃至整个西太边缘海成盆机制的关键。本论文基于对马尼拉海沟中段与北段多次调查所获取高精度精细多波束海底地形地貌资料与多条地震剖面资料,结合台西南海域已知数据的钻井资料及其它所搜集到的地球物理数据,对海沟中段及北段的俯冲带构造特点进行了深入的分析与对比。论文对马尼拉俯冲带的平面构造特征及深部三维构造特点进行了重点剖析,结合南海东部海盆张裂演化史、西菲律宾海盆运动史、台湾弧陆碰撞造山历史等,最终对马尼拉俯冲带中段及北段的地貌形态、构造成因及其形成、演化历史等进行了广泛的讨论,并获得了多项有益的研究成果,主要有以下几个方面:1.对马尼拉海沟俯冲带中段及北段的增生楔地形地貌进行了精细构造特征分析与对比,揭示了两处俯冲带的平面分带特征与深部分层特点,发现在俯冲带增生楔下构造带中普遍发育有圈闭盆地。通过对圈闭盆地的外在形态、所处位置、形成过程的构造地貌分析,确定了圈闭盆地的形成、发展、与消亡对应了增生楔的前端褶皱变形、中部逆冲断裂以及顶端推覆隆升这一构造动力学过程,同时也反映了增生楔从变形前缘到海脊构造区横向压应力不断增强的特征,代表了一种新型的增生楔发育模式。而这种圈闭盆地在俯冲带中、北两段均有发现,说明它是俯冲带区域增生楔发育的一种较为普遍的模式;2.构造地貌图上发现的俯冲带北段增生楔构造地貌中的NE至NNE向压性断裂带、向北逐渐加宽的增生楔构造带、增生楔顶部超厚沉积及大范围隆起等,均证明21°N附近的台湾南部海域是马尼拉俯冲活动与台湾造山运动共同作用区,同时具有洋壳俯冲与弧陆碰撞的特点。由于北段俯冲带受到台湾造山作用的影响,俯冲活动在地表的界限发生了很大的改变,变形前锋在马尼拉海沟消失后顺澎湖峡谷NW向延伸,在陆架区折向NE,并最终在台南附近上陆并与台湾西部山麓带相连。弧前盆地顺北吕宋海槽向北延伸,穿越台东海槽后与台湾陆上的台东纵谷相接。而作为俯冲带增生楔一部分的恒春海脊,同时也是台湾造山带的南延,同时具有俯冲带的逆冲推覆构造特点与造山带的碰撞隆升特点;3.马尼拉海沟中段及北段的地表形态及其延伸方向具有很大的不同:海沟在北段台西南海域沟底呈“V”字形下切,且蜿蜒状延伸直至隐没消失,而在吕宋岛西侧的中段则呈现出平坦顺直的地表形态。经分析,海沟中段地表形态主要受深部俯冲构造活动控制,而北段海沟受到台湾弧陆碰撞及中国大陆边缘超厚沉积影响,海沟深部俯冲控制作用相对减小,而受陆坡附近富含陆缘沉积物的海底浊流影响较大,在形态上显示出和中段完全不同的地貌特征;4.经地震、钻井等多种资料推断,马尼拉俯冲带形成于16Ma左右的中中新世初期。覆盖马尼拉海沟北段的多道地震剖面在南海北部陆缘区经过了台湾石油公司已知数据的钻井A-1B井,而相邻的几口钻井更是为地震剖面层序的标定提供了可供对比的资料。将陆缘区的地震层序向台西南海域进行延伸后,发现俯冲拆离面为中中新统/下中新统交界面,证明俯冲活动开始最早不会超过在中中新世初期。而地质构造资料证明,作为俯冲增生楔的恒春海脊形成年代在中中新世左右,由此对俯冲带的形成时间进行约束,推断出马尼拉俯冲带形成于16Ma左右的中中新世初期; 5.联系周边地体的演化历史进行综合分析后,推断马尼拉海沟俯冲带形成动力来源于菲律宾海板块的北西向运动,而与南海东部海盆的扩张没有直接因果联系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 论文研究目标与研究方法

- 第一节 引言

- 第二节 工作基础与数据来源

- 第三节 主要研究方法与手段

- 第四节 研究目标与重点

- 第二章 区域地质构造背景与研究现状

- 第一节 研究区地形地貌单元划分

- 第二节 研究区及周边地球动力学背景

- 第三节 区域地质构造特征及研究现状

- 第四节 研究区现存主要科学问题

- 第三章 马尼拉俯冲带中北段构造地貌研究

- 第一节 俯冲带平面构造分段特征

- 第二节 俯冲带垂向构造分层特征

- 第三节 增生楔精细构造地貌研究

- 第四节 俯冲带中北段数据综合分析

- 第四章 马尼拉俯冲带演化历史探讨

- 第一节 研究区地层年代对比

- 第二节 俯冲带形成历史研究

- 第三节 俯冲带与周边地体演化的关系探讨

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d1c9a38f04a6fc6b9e193ae.html