# 建筑工程混凝土强度检测分析

无锡江大建设工程质量检测有限公司江苏无锡214064

摘要：混凝土是一种多相复合材料，由水泥凝胶包裹粗、细骨料形成。超声波在混凝土中传播时，必然会因材料中折射及衍射的影响造成超声声速变化，引起检测结果的不确定性。因此，不能用单一超声声速来推定混凝土的强度。本人结合本专业的实际经验论述了混凝土结构的强度检测，且提出相应的检测技术。

关键词：建筑工程；质量检测；强度检测

引言

现代混凝土强度检测技术是结合半破损法、非破损法以及各类科学技术功能综合为一身的先进强度检测法，是现阶段，建筑工程中混凝土强度检测主要应用的一种技术，与传统的检测手段相比，不仅检测结果更具有准确性、真实性，同时对混凝土构件的破坏影响非常小，甚至达到零破坏性，目前，我国相关部门已经针对混凝土强度检测技术进行更全面的研究，并结合现代数据处理及评定技术的研究，加强对强度检测技术水平的提升研究。

1混凝土强度检测的重要性

所谓混凝土的强度，就是指由混凝土材料所形成的建筑结构或构件所能承受的大荷载值以及其他的力学性能。混凝土的强度大小是直接影响到混凝土施工质量是否合格的主要影响因素，若混凝土强度等级达不到技术设计要求，那么建筑结构或构件就无法充分发挥其实际作用，会极大的影响建筑的安全性与稳定性，而对于这些混凝土强度不足的混凝土结构或构件，若不能正确检测出混凝土的强度，就不能及时改正补救，这样会给建筑施工质量带来更大的影响。因此做好混凝土的强度检测工作是非常重要的。

2建筑工程混凝土强度检测技术

2.1钻芯法

钻芯法是通过利用钻芯机器进行混凝土结构取样，用获得的芯样来测定被测结构的强度情况，这是一种可靠且直观性强的局部破损检测技术。经过试验的芯样可以被当作物理或者化学性能分析的样品，如混凝土吸水性、密度、变形特征、水泥成分等。（1）芯样的检测及应用范围。检查芯样外观时，要对芯样尺寸大小、级配状况、骨料种类及特征等作出详细描述，并对上述参数做好记录。出现的裂缝、损坏、骨料的分配等也要作出详细测绘和记录。其应用范围有：受冻层深度检测、缺陷探测、裂缝深度检测、火灾烧损检测等；在无破损的检测中当作验证、修正、仲裁的方式；测定现浇混凝土的构件质量，检测混凝土质量及强度；混凝土结构中取样，检测普通型混凝土的强度情况。（2）钻芯数量及位置。单个结构或者构件进行检测时，较小构件钻芯数量至少两个；普通构件至少三个；较大型的墙体要分为多个检测区域；桩身混凝土芯样中，每组的加工试件三个左右，每孔2—3组；检测局部构件时，要结合构件实际情况，确定芯样深度、数量及位置。取样位置的确定：选择混凝土强度中有代表性的位置；避开钢筋结构、预埋管线和管件；当用于无破损修正时，取样位置应该接近无破损测试区域；在受力交大的墙体，不能再安全度不够的截面上钻芯；有复杂应力的混凝土或者构件接头边缘处不适合钻芯，而应该在其中心位置钻芯；在相同条件的构件中，可以选用柱、墙或者基础上钻芯，最好别在梁上钻芯。（3）评定结果。根据我国相关的技术规程，代表值应该是钻芯值中的最小值；构件中有多个取样数量，其代表值应该是其换算值的平均值；通常情况下，芯样的强度是低于试块强度的。用不同标准养护试块的抗压度，同条件的代表实体混凝土构件的抗压强度也不同。

2.2回弹法

回弹法指的是借助一个标准质量的重物，并将其置于标准动推动下撞击混凝土的表面，其后根据混凝土表面上的刻痕大小来确定混凝土的硬度或强度。回弹法由于其在实际的检测作业过程中具有仪器构造简单、操作容易、测试工作灵活性大等优点，继而获得建筑单位的青睐，且广泛应用在实际的检测作业环节中。但事实上，回弹法在实际的应用过程中也具有一定的局限性：诸如该检测技术无法运用于龄期超过三年的混凝土强度测试环节中，且其测量的结果只能反映出混凝土表面层30mm厚范围内的质量情况。此外，回弹法在实际的应用过程中也因为实际环境的限制而存在一定的检测误差。诸如在实际的检测过程中，相关人员采用模板进行检测作业，其最终得到的回弹值会因此受到影响，继而导致较大的检测误差。不仅如此，所检测的构件表面的平整度也会对回弹值造成波动，继而影响检测结果。

2.3超声法

在相关单位借助超声法进行混凝土强度检测的过程中，其主要是通过声速单一的参数进行检测。事实上，该检测方法在实际的运用过程中具有良好的重复性。目前，我国的建筑行业在实际的工程建设过程中往往采取混凝土进行相关的施工作业，而这种强度较高的建筑材料在运用过程中也对工程建设的质量产生了一定的推动作用。对此，为了提高工程建筑的质量就需要加强混凝土原料的配合比例的管控。而超声法不仅仅能够对混凝土结构的强度、硬度进行相关的了解，还能够进一步了解混凝土的材料、结构及使用性能。现阶段，在借助超声法进行相关检测时，需要进行相应的检测区域以及检测点的布置。在这一过程中，需要确保每一个监测区域之中有3个监测点，从而以此为基础保证混凝土测试的条件以及方法同率定曲线保持一致。在声速检测完成之后，需要专业人员以相关的数据以及回归方程为基础，对混凝土的强度等级进行确认。

2.4超声回弹综合法检测

回弹法的缺陷是无法检测出混凝土内部强度的缺陷问题，这是由回弹法的工作原理决定的，但是超声回弹综合法成功地解决了这一问题。超声回弹综合法将回弹值和声速结合起来对检测区内的混凝土强度进行推算，能够成功避免回弹法容易受到水泥品种而发生误差的缺点。与回弹法相比，超声回弹法在方法上复杂了许多，精度也提高了很多。这种方法充分考虑到混凝土强度会受到各种因素的影响，并且采用合适的方式抵消了大分影响因素。例如：在混凝土强度检测过程中常常会因为混凝土的含水量和龄期导致测量结果不准确，而超声回弹综合法通过测量声速的不同，能够有效地避免这一缺点。超声回弹法的精度较高，但是影响因素多，不确定性较大，操作比较复杂，因此对于正确操作和误差的要求更严格。一旦在操作中出现偏差就会使得检测结果出现很大的异常。此外超声回弹综合法不适应于温度过高或者过低的环境，过低是指低于-4℃，过高则指超过60℃。推算强度时所用的参数一定不能相互混淆，统一测区的参数用于此测区的测定，不能相互混淆。

2.5其他检测方法

除了上述检测方法以外，还有其他多种检测方法。如后装拔出法、剪压法等等。后装拔出法通过拔出力的大小来检测混凝土的强度。拔出力越大，则混凝土的强度越大，而拔出力越小，则混凝土的强度则越小，这种检测方法精度有一定程度的保证。剪压法利用剪压仪器，对混凝土的边缘施加压力，对混凝土的边缘形成一种压力，根据混凝土边缘的承压力来测试混凝土的钢筋间隙所限制，同时检测方法简单易学，测试效率较高，精度也有保证。但是剪压法也还存在着一定的问题。剪压法只能对一些截面尺寸较小的构件进行强度的检测，对于一些大截面尺寸的构建还是不能进行有效地检测。

结束语

建筑工程施工中混凝土强度是重要的参考量，是检验现场施工质量、建筑工程技术性能和建筑结构强度的重要保障，因此进行施工现场的混凝土强度检测就显得十分重要。在实际的建筑混凝土施工中要对现场强度检测予以高度的重视要采用科学的方法对建筑工程混凝土强度进行全方位的监控与测量，积累混凝土强度现场检测的经验，在技术与方法上确保建筑混凝土强度与质量，为建筑工程混凝土的施工和整个建筑行业发展创造一个稳固的基础。

参考文献：

[1]郭美贤.不同条件下混凝土强度无损检测方法研究及其应用[J].广州建筑，2013（3）.

[2]张平印，刘鑫，刘培.混凝土强度检测方法比较与合格评定[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2012（11）

[3]刘思阳.土木工程现场混凝土强度检测技术[J].中国高新技术企业.2013（18）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d24f7d7f42719a0e0fcb674.html