# 低副瓣平面阵列天线设计

### 论文摘要

本文根据某型军用雷达天线的技战指标要求,充分论证了雷达天线的总体技术方案。天线总体技术方案包括:天线阵面的组成;阵面幅度和相位分布;天线方位面及俯仰面方向图仿真;印刷对称振子单元及行馈功分网络的仿真设计。根据指标要求文中用Matlab软件编程仿真计算了天线的行单元功率分布、行馈幅相分布、天线阵面分布;天线方位面方向图和俯仰面赋形方向图。然后根据仿真结果结合技战指标选择了平面阵列印刷对称振子天线形式,实现了技术指标要求的天线剖面薄、重量轻,易快速部署等特点;在电性能上实现了高增益,并按技战指标要求在其方位面产生低副瓣、窄波束,在俯仰面形成赋形波束等性能。文中阐述了由雷达天线技术指标到天线具体实现形式的具体方法和过程,特别对微带印刷振子单元、行列馈功率分配器的具体设计方法以及仿真和调试过程中遇到问题,最后结合多次实验测试和工程经验对遇到的问题分别给出了有效的解决方案。文中着重阐述了以下内容:(1)印刷对称振子的设计与仿真。由仿真结果做出了实物,给出了实测结果,并且分析了加上天线罩后对天线性能的影响并给出了调整方法。(2)微带功率分配器的实现方案。微带功率分配器的仿真步骤和调试过程,由于该天线工作频率较高在功分器中加隔离电阻后输入口驻波比跟仿真结果相差较大不满足设计要求。选择了多种类型的电阻做实验,最后找到一种符合设计指标要求的电阻。(3)微带线功分网络与印刷对称振子的连接;空气带状线功分网络与微带功分网络的连接。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 研究问题和方法

- 1.3 内容安排和主要工作

- 第二章 微带天线基础理论

- 2.1 微带天线的结构和特点

- 2.2 微带天线的辐射原理

- 2.3 微带天线基本分析方法

- 第三章 低副瓣平面阵列天线整体方案和辐射特性分析

- 3.1 某型军用雷达天线技术指标

- 3.2 天线总体方案

- 3.3 方向图设计及仿真

- 3.3.1 线阵幅相分布

- 3.3.2 方向图计算

- 3.3.3 考虑幅相误差时的方向图计算

- 第四章 印刷对称振子设计

- 4.1 对称振子原理

- 4.2 印刷对称振子原理

- 4.3 印刷对称振子的仿真设计

- 4.3.1 模型建立

- 4.3.2 对称振子结构尺寸变化时参数变化对比

- 4.3.3 仿真结论

- 4.4 印刷对称振子的调试

- 4.5 加天线罩后对振子的影响与调整

- 4.6 印刷对称振子组合设计

- 第五章 行馈网络设计

- 5.1 引言

- 5.2 行馈网络形式的选择

- 5.3 三端口功分器原理

- 5.4 微带功分器设计

- 5.4.1 微带功率分配器幅度分布

- 5.4.2 微带功率分配器仿真

- 5.4.3 微带功率分配器调试

- 5.5 微带功分器与印刷对称振子的组合调试

- 5.6 微带功分器与空气带状线功分器的连接问题

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

- 附录

### 相关论文文献

- [1].光控平面阵列建模与计算机仿真[J]. 计算机仿真 2008(05)

- [2].任意平面阵列下的宽带信号跟踪方法[J]. 黑龙江大学工程学报 2016(04)

- [3].射频平面阵列目标位置控制系统的研究[J]. 测控技术 2017(12)

- [4].一种大规模低副瓣圆形平面阵列的设计[J]. 信息通信 2012(02)

- [5].美国研制出性能超越傅里叶变换红外光谱仪的平面阵列红外光谱仪器[J]. 红外 2010(04)

- [6].利用复单脉冲比的平面阵列雷达群目标检测方法[J]. 国防科技大学学报 2018(03)

- [7].Macom取得可升级平面阵列雷达产品的首批订单[J]. 半导体信息 2015(06)

- [8].平面阵列多元相干相位调制的数值模拟[J]. 合肥师范学院学报 2012(03)

- [9].平面阵列的半实值MUSIC波达方向估计算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [10].任意平面阵列的相干信号二维波达方向估计方法[J]. 系统工程与电子技术 2009(12)

- [11].基于平面阵列电极传感器的ECT系统设计[J]. 传感器与微系统 2017(02)

- [12].基于FCM优化的平面阵列电容成像算法[J]. 计量学报 2020(02)

- [13].非规则几何结构平面阵列的DOA估计性能[J]. 电讯技术 2012(12)

- [14].任意平面阵列的宽带相干信号测向方法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(03)

- [15].机场安检毫米波成像传感器研究[J]. 民航学报 2019(03)

- [16].基于凸优化的低复杂度平面阵列综合方法[J]. 现代电子技术 2016(03)

- [17].鱼雷自导换能器稀土永磁平面阵列的回波探测研究[J]. 世界有色金属 2016(01)

- [18].基于FFT的大型平面阵列方向图的综合方法[J]. 系统工程与电子技术 2011(11)

- [19].大型平面阵列天线散射场的快速计算方法[J]. 电子学报 2013(09)

- [20].一种应用于不同轴径转轴的感应供电平面阵列线圈结构[J]. 电子测量与仪器学报 2020(04)

- [21].一种高精度的毫米波稀疏平面阵列频域类成像算法[J]. 电子学报 2020(08)

- [22].基于2D-MUSIC算法的DOA估计[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [23].基于卫星平面阵列多波束天线波束空间的自适应调零和干扰源定位技术[J]. 电子学报 2008(07)

- [24].一种M~2发N~2收MIMO雷达平面阵列及其三维成像方法[J]. 中国科学:信息科学 2011(12)

- [25].基于迭代FFT算法的平面阵列交错稀疏布阵方法[J]. 电波科学学报 2016(02)

- [26].一种平面稀疏阵列的快速综合方法[J]. 电讯技术 2015(12)

- [27].平面阵列电容式固体颗粒速度测量方法研究[J]. 电子测量与仪器学报 2020(05)

- [28].平面阵列米波雷达超分辨测高技术研究[J]. 雷达科学与技术 2015(02)

- [29].相位共轭方法的声源定位分辨率研究[J]. 振动与冲击 2010(10)

- [30].特殊形状的平面开槽天线设计[J]. 现代电子技术 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d38b61710d63cc51643b1bd.html