# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施刘辉

国网江西省电力公司赣西供电分公司

摘要：我国经济的快速发展在很大程度上推动我国电力领域的发展，人们也逐渐增强了对于电网在运行过程当中安全性的重视度，而输电线路在整个电力输送电当中，占据着非常重要的地位。本文主要立足于我国输电线路在运行过程当中的安全影响因素以及有效的防治措施，展开了深入的研究与分析。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治措施

前言

近年来，我国在电网的发展建设当中有了很突出的表现，并且对于高压输电线路的运行效率上也在逐渐提升，但是当输电线路被无限延长后，将会受到非常多因素的影响，使得输电线路受到不同程度的损害最终出现了跳闸现象，更严重的会导致大范围停电。所以相关部门一定要加强对其的重视度，提高输电线路自身的运行能力。

1目前，影响我国输电线路运行的主要因素概述

1.1强风

随着我国电网相关的工程规模逐渐扩大化，输电线路的运行在其中也占据着非常重要的地位，而当前我国的输电线路在日常的运行过程当中，会受到一些强风的影响，从而严重导致了整条线路出现回路跳闸的现象，根据一些相关的资料中显示，在2016年我国的国网系统的110kV~500kV输电线路，存在跳闸回路现象就已经多达220次，这些都在很大程度上影响着整个输电线路的安全问题，最终会导致整个输电线路，在日常运行过程当的稳定以及安全性不断降低。一般情况下，我国主要存在以下几种强风严重引发事故现象。

（1）飓线风。在关于飓线风的形成原因来讲，主要是由于当高空当中的冷空气与低空当中的热空气不期而遇，那么将会产生出一个十分强大的对流，从而形成一个风带，而在我国大约每年夏季的6~9月份，是飓线风出现的高频期，并且，飓线风本身就具有较高的风速，在伴随着雷雨以及冰雹等时候，就会产生非常强烈的破坏力。

（2）大风。针对于大风来讲，当紧凑型的线路杆塔在大风的吹动下，就会使得整个输电线路发生大幅度的摆动，从而在很大程度上引发输电线路垂直位移完全超过于水平的位移。总而言之，在这些强风的吹动下，就会严重的影响整个输电线路的运行稳定性以及安全性。

1.2雷电

在对于雷电影响来讲，其能够严重影响到输电线路的运行状态。当前，我国由于雷击所产生的副作用，使得输电线路出现频繁跳闸现象也日渐增多，随着整体电压不断的增加，那么就会在很大程度上影响着电网跳闸的频率。根据相关的研究资料显示，雷电击率是杆塔的高低以及避雷线保护的范围上来影响的。如果对于避雷线的保护角度范围越是增大，那么就会使得对于导线的屏蔽效果也会逐渐降低，从而增加了雷击的范围。与此同时，当塔高不断增高过程当中，对于地面索契的屏蔽效果也会越来越小，所以也就使得雷击的频率不断增加。此外，在对于雷雨天气中雷电对于输电线路的影响，也是与输电线路自身所处于的位置之间有着某种程度上的联系，一般情况下，如果当输电线路的两侧倾斜角在发生变化的过程时，尤其是针对于当倾斜角增加时，那么也是会在很大程度上使得输电线路受其影响。

1.3冰害

近年来，输电线路覆冰舞动造成的跳闸故障多次发生，特别是对于紧凑型线路，由于三相导线间的间距较小，当舞动幅度增大致使相间距不足以耐受运行电压时，就会发生相间放电。针对这一问题，过去采取的措施包括安装相间间隔棒、双摆防舞器等。从运行的效果来看，如果相间间隔棒在舞动期间能有效承受持续性舞动冲击负荷而不损坏，则可有效地防止发生相间放电。但在运行中已多次出现间隔棒在舞动中损坏，有的线路甚至多档多根损坏，由于抑制舞动的间隔棒失去作用，致使发生相间放电。从相间间隔棒的损坏部位来看，合成绝缘杆均无损坏，损坏的基本都是连接金具。这是因为合成绝缘杆具有稳定的后屈曲功能，实验室的大挠度试验表明合成绝缘杆在大幅度弯曲变形后可迅速恢复，无永久性变形和机械性能的损坏和降低。

而连接金具是刚性材料和结构，不会发生柔性变形，当舞动冲击力强度超过金具的应力破坏强度时，就会发生连接金具损坏、间隔棒脱开的现象。由于舞动形成的冲击载荷大，作用点集中，易造成间隔棒连接金具损坏。而且舞动持续时间越长，间隔棒金具损坏的数量相应增多。

1.4污闪

近几年来，我国不少地区出现了大范围雾霾天气，这引起了是否会诱发大面积污闪的担忧。电网曾多次发生大面积污闪事故，此后根据线路的饱和污秽度和污区划分，采取了绝缘配置到位并留有裕度的设计原则和外绝缘改造方法，并在中、重污区广泛采用硅橡胶合成绝缘子，使污闪现象明显减少。

2输电线路运行安全影响因素的有效防治措施

2.1提高对其检测以及检修设备的性能

为了能够在最大限度上防止输.线路运行的过程当中，对于输电线路上也逐渐提出更多更高的要求，从而提升了整体输电线路的长度以及质量，与此同时，在对于输电线路的数量上，也要加大对其的要求力度。而该企业为了能够在最大限度上提升自身输电线路的运维效率水平，加强对于原来输电线路朝向于自动以及智能化方向发展的重视度，并且在第一时间内对于整个输电线路在日常的运行状况进行实时的检测以及检修。首先，在对输电线路运行进行检测的过程当中，相关的检测人员一定要加强对于应用巡检平台的重视度，而这样做的目的也是为而来能够有效的增强输电线路自身的感知能力水平，此外，还合理的采用相关计算机设备以及通信技术，从而真正的满足了电线路智能化所对其提出的各种要求。此外，该电力企业还有效的增强了对于在线监测的力度，并适当的运用一些相关的成像设备来对其进行实时运行的检测，这样也是能够有效的提升输电线路运行的安全以及稳定性。

2.2建立一个健全、有效、合理的监测系统

为了能够在最大限度上降低因为天气以及地理等因素对输电线路运行过程当中个不同程度上的影响，从而有效的建立起一个健全、合理的监测系统，这样做的目的也是为了能够真正的实现了不良因素对输电线路影响到实时监控，从而有效的减少了输电线路在日常运行过程当中所存在的种种故障问题。在处于一些高原以及山区等地，天气环境因素对于输电线路的运行安全是有着非常大的影响，所以更要加强对其建立完善监测系统的重视度，尤其是针对于一些地处走廊火山以及灾害进行实时状态的监测，这样更是能够在很大程度上便于后续相关的工作的展开，在对整个检测系统完善的工程当中，也是需要打破我国原有的较为传统的约束性，这样做也是有助于相关的技术人员对于天气的掌握力度以及掌握其对整个输电线路的影响程度。

2.3应加强监测，发挥间隔棒的抑舞功能

由于舞动发生的必要条件之一是导线的不均匀覆冰，应结合运行数据，对舞动易于发生的线路，在监测到不均匀覆冰增长后及时施加融冰措施，消除舞动发生的导因和条件；采用加强型相间间隔棒，针对连接金具这～薄弱点，通过采用高强度材料、增大设计强度、优化连接结构等方式明显提高间隔棒连接金具的机械强度，通过试验验证后定型采用，以便在舞动状况下充分发挥间隔棒的抑舞功能。

2.4加强对污秽的监测及各种不利气候条件下的预判分析

电力设备的积污对雨闪、冰闪、雪闪均有影响，因此，应加强对污秽的监测及各种不利气候条件下的预判分析，在绝缘配置上可采取针对性的防雨闪、防冰闪、防雪闪绝缘结构及参数，在需要时也可进行带电除冰、除雪和带电清洗、清扫维护作业。例如可以：在污秽较重的区域或杆塔间隙限制无法调爬的线路采用合成绝缘子；在变电站加强停电清扫和带电清扫，或加装增爬裙或涂刷R1V涂料；加强盐密测量与监测，结合运行经验和预期的环境污染状况，全面检查和调整污区等级划分；加强线路绝缘子的清扫和劣质绝缘子的检测和更换。

3结论

随着社会的发展，人们对电力的需求越来越大，因此，输电线路的运

行质量需要不断改进，我们要在最大程度减少人为因素、自然因素以及产品因素对输电线路造成的影响。对于输电线路运行安全影响因素分析以及防治措施分析，相关工作人员要结合自身的工作经验，对其相关进行认真反思与研究，为输电线路的运行安全提供理论指导。只有真正加强对于我国输电线路在运行过程当中一些影响因素，以及有效的防治措施的重视度，才能够在最大限度上保证我国输电线路运行的安全以及稳定性。

参考文献

[1]胡毅，刘凯，吴田，刘艳，苏梓铭.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术，2014，11：3491~3499.

[2]王思源.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].中国新技术新产品，2015，20：185~186.

[3]甘一泉.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].中外企业家，2016，24：228+230.

[4]钟意诞.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].山东工业技术，2016，21：191~192.

[5]许杰.试论影响输电线路运行安全的因素及防治措施[J].山东工业技术，2016，05：211.

[6]孙丽山，崔奎祥，何龙.架空输电线路安全运行的影响因素与防治措施研究[J].黑龙江科技信息，2016，29：111.

[7]孙宏宇.输电专业输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[8].电子制作，2016，21：97-98.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d48e58f8787c8427272df2a.html