# 高层建筑电气防雷及接地技术探讨杨艳

武汉市防雷中心湖北武汉430040

摘要：高层建筑的防雷接地工作十分重要和复杂，这就要求相关人员在施工过程中做好各环节的工作，并做好工作监督工作，及时发现问题，及时采取措施解决问题，提高整个高层建筑的防雷性能，最大限度地保护建筑物居民的个人财产安全。

关键词：高层建筑；电气防雷；接地技术

前言

我国建筑行业中，高层建筑成为主要的建设项目。高层建筑电气工程的施工中，采用防雷接地技术，预防雷击事故。雷击对电气系统的破坏性强，再加上高层建筑垂直高度的影响，增加了电气工程中的雷击发生机率。高层建筑电气工程内，积极落实防雷接地技术，保护电气系统，以此来提高电气工程在高层建筑中的安全水平。

1高层建筑电气工程的防雷现状

我国高层建筑电气工程的防雷接地中，建筑工程的桩基、承台属于防雷接地施工中的重点，实际很多建筑工程中，桩基和承载缺少接地的条件，导致防雷接地系统的埋深不够，增大了接地电阻的数值，进而降低了防雷接地的效果，严重干预到防雷时的泄流效果。高层建筑中，电气系统复杂，对防雷接地技术的要求非常高，现阶段，高层建筑电气工程的防雷接地中，仍旧存在几点缺陷，如：电阻值不够、泄流不当、避雷网不全面等，防雷接地中的问题，直接会影响到高层建筑电气工程的防雷效果，无法实现高效、全面的防雷，必须规范好高层建筑电气工程的防雷接地技术，才能保护高层建筑的电气工程，确保电气工程具有防雷的条件，完善电气系统。

2防雷及接地施工技术要点分析

2.1雷电接收装置

雷电接收装置主要作用是避雷防护，减少雷击的可能性，该装置主要由避雷针、避雷带和避雷网、线组成。滚球法和网络法是雷电接收装置的两种设置方法。在设计过程中，首先要充分了解建筑结构的特点，根据具体的情况，雷电接收装置的铺设路线根据女儿墙、电梯机房、楼梯间的四周结构范围进行展开，并且必须在建筑物结构顶层使用镀锌扁钢或者镀锌装置，除了利用混凝土构件内钢筋的雷电接收装置，所有雷电接收装置均应热镀锌，并涂上油漆。公用接地是防雷装置的常用施工方法，在进行这种施工方法时，需要按照相关规定对安装后的接地电阻进行测量，如果测量的电阻大于1Ω，就要通过人工接地极的方式来保证施工质量。

2.2接地线

明装和暗装是接地线的两种形式。在进行暗装的时候，接地线多采用结构柱的钢筋，需要注意的是作为接地线的钢筋直径必须大于或等于12mm，在利用结构柱内的主筋作为接地线时，通常不需要装设连接各接地线的专用环形导体。在设置的时候，接地线尽量不能过长，这是因为长线不利于实现建筑物四角方位的下线垂体接地。但是高层建筑物的长度通常会大于30m，这就要求每隔三层对建筑物四周四角结构柱内的主筋进行下线焊接，为了降低铺设难度，减少引下线的数量，高层建筑的接地线通常采用专门扁钢，这样可以避免因电流过大而造成的高电位反击事故的发生。

2.3接地装置

一般可以将防雷接地体分为自然接地和人工接地两种。自然接地就是通过焊接建筑物的筏片基础钢筋或者基础梁间钢筋，从而形成基础接地组网的方式。但是这种接地方式并不能够达成生产类高层建筑基本电阻值的标准，这就需要加设室外人工接地装置。接地极和接地线是室外人工接地装置的主要构成部件。接地极的材质一般采用镀锌钢片、镀锌圆钢、镀锌角钢。接地极的埋藏深度必须大于或等于0.6m，垂直接地体的长度大于或等于2.5m，两个接地体之间的间距必须大于或等于5m，两接地极间通过扁钢焊接的方式采用接地母线。值得注意的是接地体距离外墙必须大于或等于3m，远离人行道1.5m以上，避免因跨步电压对人体造成的伤害。另外接地极也可以采用周围接地的方式，即沿着建筑物四周砸一圈垂直接地体，这种铺设方式只需要靠近建筑物基础沟槽的外沿敷设。

3提升防雷及接地技术水平的对策

3.1优化三相供电系统防漏电的对策分析

在建筑电气系统中，其三相供电保护接地技术须具备较高要求与标准的接地电阻值，然而存在有些建筑的土壤电阻的P值相当大，因而不能有效实现此要求，造成三相供电系统在防漏电这一举措上不完善，造成了一系列触电安全隐患的发生。所以，为全面保证三相供电系统的可靠性和安全性，应将三相供电系统和漏电保护器有效融合，来实现这一目标。

3.2优化防雷系统设计

分流技术是当下一重要的防雷技术，它可以有效保护建筑电气系统的设备安全。防雷分流技术的核心在于相关施工人员在进行电气施工的过程中，对建筑外部的相关带电设施采取并联的方式，且形成科学有效的避雷装置，进而全面提升建筑电气设备在防雷设计上的整体安全。但是，此方法也存在一些缺点，例如，相关的避雷设施在分流雷电的过程中，仍旧会存在部分电流向建筑内部的电气设备流入，进而对相关电气设备产生影响。所以，在选择电气设备的过程中，应选取抗腐蚀能力强、绝缘性强以及耐压性好的电气设备，进而将触电事故出现的频率降低。

3.3强化相关工作人员的专业技能培养

总的来说，建筑电气防雷设备在运行及质量上通常都没有问题，然而在实际施工中，相关施工人员在防雷设备接入以及线路连接的过程中，常常存在一些问题，例如对电气设备的防雷意识不明确，综合素养较低等，进而在一定程度上对于建筑电气系统的整体安全产生影响。因此，为了有效处理人为因素的不利影响，其一，应强化基层施工人员的教育工作以及专业技能培养，充分明确精细化施工以及安全施工的意识，使他们全面认识到防雷接地技术对于整个建筑电气系统的重要性，明确自身的职责并认真履行。其二，强化其技能培训，现阶段，科学网络技术不断发展，使得建筑电气设备也在快速更新与发展，所以在建筑电气行业的发展过程中，应与时俱进，紧跟时代发展的潮流，定期培训，不断提升工作人员的专业技能水平与知识素养，学习新知识，并能将新理念逐渐应用于防雷接地作业中，有效提升建筑电气系统的防雷功能。

3.4健全质量监督体系，落实防雷接地责任

为有效确保防雷接地施工的高效率以及高质量，应不断建立健全防雷接地质量监督体系，这是极其重要的。然而从当下看，并未设立完善的质量监督机制与责任追究制，进而造成在实际工作中相关基层人员对于防雷接地工作的不重视，因此，有关单位应不断建立健全质量监督体系，对于一系列的施工规范以及标准进行快速明确，还要与防雷接地施工的实际情况有效结合，对质量检验体系进行不断丰富与充实，确保其工作的规范性、法制性。

结束语

高层建筑的电气工程复杂、繁琐，系统线路非常多，经常会受到雷击干扰，发生直击雷、感应雷，破坏了电气系统。高层建筑电气工程项目内，全面实行防雷接地技术，保护好电气系统，进而维护高层建筑的运行。防雷接地技术要符合电气工程的需求，由此表明防雷接地在电气工程中的重要性。

参考文献：

[1]李弓.建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术探究[J].江西建材，2017（22）：189~190.

[2]田勇.建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理[J].建材与装饰，2017（17）：156~157.

[3]刘喜明.浅析高层建筑电气工程的防雷及接地技术[J].技术与市场，2017，24（02）：20+22.

[4]陈升按.高层建筑电气工程防雷接地技术分析——以某工程为例[J].中外企业家，2016（17）：189+191.

[5]路程，赵婉祯.高层建筑电气防雷及接地技术分析[J].民营科技，2016（05）：159.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d64de3b54824e5513b51de1.html