# 聚四氟乙烯纤维的制备及改性研究

### 论文摘要

聚四氟乙烯（PTFE）纤维是以聚四氟乙烯为原料,经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的一种合成纤维,其纺丝方法主要有载体纺丝、糊料挤出纺丝、熔体纺丝、切割膜裂法等。聚四氟乙烯纤维由于其优异的耐化学性能、热稳定性、低的摩擦系数和良好的生物相容性等特性,广泛应用于国防军工、航空航天、石油化工、仪表机械、电子、医学、建筑、轻纺等众多行业和领域。纺丝液的流变性能对湿法纺丝工艺的选择有重大影响。文中就PTFE/PVA纺丝原液的流变特性进行了系统的研究,分别考察了温度、PVA:PTFE（干重比）、剪切速率和角频率四种主要因素对非牛顿指数、粘流活化能、储能模量、损耗模量、复数粘度、和损耗角正切值等的影响。纺丝工艺主要考察了纺丝液和凝固浴的温度、喷丝头拉伸率、湿拉伸倍数对PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响,确定出一个较优的凝固及拉伸条件,为后期的烧结和拉伸过程奠定了基础,并使用扫描电镜（SEM）对较优PTFE/PVA复合初生纤维的表面形貌进行了分析。最终选择的纺丝条件:纺丝液温度为45℃,凝固浴温度35℃,喷丝头拉伸率为-30%,湿拉伸倍数为4.0。该条件下纤维的线密度为36.50dtex,强度为1.22×10-1cN/dtex,断裂伸长率为182.48%,模量为 1.14×10-1cN/dtex。为了确定PTFE/PVA复合初生纤维在后加工过程中的烧结温度范围,本文利用热失重（TGA）、傅里叶红外分析（FTIR）对PTFE/PVA复合初生纤维和不同温度下烧结后PTFE纤维的热性能进行了分析。结合TG、FTIR和PTFE的热分解温度,可知道初生纤维的烧结温度范围应为360℃～415℃。在烧结温度范围内考察了烧结温度、烧结时间和拉伸倍数对PTFE纤维机械性能和结晶度的影响,并使用SEM对烧结和拉伸后的PTFE纤维进行了表面形貌分析,最后讨论了强酸和强碱对PTFE纤维的腐蚀作用。结果表明:烧结的最佳温度为380℃,最佳时间为30min,较优拉伸倍数为5倍,此条件下制得的成品纤维的线密度为14.60 dtex,强度为8.71 X10-1cN/dtex,断裂伸长为261.26%,模量为5.2S×10-1cN/dtex,烧结后纤维的结晶度明显下降,但经过拉伸其结晶度又有少许提高,且经过后加工的PTFE纤维具有极优异的耐强酸强碱腐蚀性能。采用纳米SiO2为填料填充改性PTFE纤维,考察了喷丝头拉伸率、湿拉伸倍数等纺丝工艺条件对纳米Si02改性PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响,根据TG和FTIR分析其最佳烧结温度范围,并讨论了烧结温度、烧结时间、拉伸倍数和强酸强碱对其机械性能和结晶度的影响,最后使用SEM对其进行了表面形貌分析。结果显示:最佳喷丝头拉伸率为-30%,湿拉伸倍数为4.0,烧结温度为380℃,烧结时间为30min,拉伸倍数为5倍,此时成品纤维的线密度为15.03 dtex,强度为1.07cN/dtex,断裂伸长为205.59%,模量为7.41 ×10-1cN/dtex,烧结后纤维的结晶度明显下降,但经过拉伸其结晶度又有少许提高,且改性后的PTFE纤维同样具有极其优异的耐强酸强碱腐蚀性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 聚四氟乙烯纤维的结构与性能

- 1.1.1 PTFE纤维的分子结构及种类

- 1.1.2 PTFE的性能

- 1.2 聚四氟乙烯纤维的制备工艺

- 1.2.1 四氟乙烯单体的制备

- 1.2.2 PTFE的聚合

- 1.2.3 PTFE纤维的纺丝工艺

- 1.3 聚四氟乙烯纤维的应用

- 1.3.1 轴承和低摩擦率零部件

- 1.3.2 过滤材料

- 1.3.3 医学材料

- 1.3.4 密封填料

- 1.3.5 纺织工业

- 1.3.6 离子交换

- 1.3.7 其它应用领域

- 1.4 本文的研究内容和创新点

- 第二章 聚四氟乙烯纤维纺丝原液流变特性的研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 PTFE纺丝原液流变特性的测定

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 PTFE纺丝原液的动态流变特性

- 2.2.2 PTFE纺丝原液的稳态流变特性

- 2.2.3 PTFE纺丝原液非牛顿指数n的影响因素

- 2.2.4 PTFE纺丝原液的粘流活化能

- 2.3 结论

- 第三章 聚四氟乙烯纤维湿法纺丝工艺研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 PTFE/PVA复合初生纤维的制备

- 3.1.3 PTFE/PVA复合初生纤维的后加

- 3.1.4 测试与表征

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 PTFE/PVA复合初生纤维凝固机理

- 3.2.2 纺丝温度和凝固浴温度对PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响

- 3.2.3 喷丝头拉伸率对PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响

- 3.2.4 湿拉伸倍数对PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响

- 3.2.5 PTFE/PVA复合初生纤维的表面形态

- 3.2.6 后加工过程中烧结温度范围的确定

- 3.2.7 不同烧结温度对PTFE纤维机械性能的影响

- 3.2.8 不同烧结时间对PTFE纤维机械性能的影响

- 3.2.9 不同拉伸倍数对PTFE纤维机械性能的影响

- 3.2.10 PTFE纤维的表面形态

- 3.2.11 后加工工艺对PTFE纤维结晶度的影响

- 3.2.12 强酸和强碱对PTFE纤维机械性能的影响

- 3.3 绪论

- 2改性聚四氟乙烯纤维的研究'>第四章 纳米SiO2改性聚四氟乙烯纤维的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验原料

- 2改性PTFE/PVA复合初生纤维的制备'>4.1.2 纳米SiO2改性PTFE/PVA复合初生纤维的制备

- 2改性PTFE/PVA复合初生纤维的后加工'>4.1.3 纳米SiO2改性PTFE/PVA复合初生纤维的后加工

- 4.1.4 测试和表征

- 4.2 结果与讨论

- 2改性PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响'>4.2.1 喷丝头拉伸率对纳米SiO2改性PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响

- 2改性PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响'>4.2.2 湿拉伸倍数对纳米SiO2改性PTFE/PVA复合初生纤维机械性能的影响

- 2改性PTFE/PVA复合初生纤维的表面形态'>4.2.3 纳米SiO2改性PTFE/PVA复合初生纤维的表面形态

- 4.2.4 后加工过程中烧结温度范围的确定

- 2改性PTFE纤维机械性能的影响'>4.2.5 不同烧结温度对纳米SiO2改性PTFE纤维机械性能的影响

- 2改性PTFE纤维机械性能的影响'>4.2.6 不同烧结时间对纳米SiO2改性PTFE纤维机械性能的影响

- 2改性PTFE纤维机械性能的影响'>4.2.7 不同的拉伸倍数对纳米SiO2改性PTFE纤维机械性能的影响

- 2改性PTFE纤维的表面形态'>4.2.8 纳米SiO2改性PTFE纤维的表面形态

- 2改性PTFE纤维结晶度的影响'>4.2.9 后加工工艺对纳米SiO2改性PTFE纤维结晶度的影响

- 2改性PTFE纤维机械性能的影响'>4.2.10 强酸和强碱对纳米SiO2改性PTFE纤维机械性能的影响

- 4.3 结论

- 第五章 课题总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位论文时期发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d7ed125bfc98f5d5a7c7d51.html