# 海底阀箱流—固耦合特性研究

### 论文摘要

船舶海底阀箱(又名海底门或海水阀箱)是舰船供水系统的主要结构之一。海底阀箱的可靠性直接关系到船舶的正常营运和船上人员的生活及安全。目前随着海军装备的日新月异,舰船各部分结构和系统的安全性及可靠性要求也在不断提高,以保障舰船的正常工作。但是船舶相关规范中关于海底阀箱方面的内容几乎是空白,因此,深入研究流体激励作用下海底阀箱的结构动响应问题具有重要的工程应用价值和学术研究意义。本文通过流固耦合数值模拟方法研究了海底阀箱的结构运动特性,并结合哈尔滨工程大学的实验数据对比分析,验证了数值模拟的可靠性。并且进一步对阀箱疲劳寿命进行了初步分析探讨,结合相关物理试验,验证了数值模拟的可靠性。第一,研究采用流固耦合数值模拟对海底阀箱进行结构动响应分析的方法。讨论并选择合适的湍流模型及较优的计算网格,对物理实验模型进行了流固耦合数值模拟,结果与物理实验数据吻合较好,验证了数值模拟方法的正确性。在此基础上,对四种常见结构形式的海底阀箱模型进行了流固耦合数值模拟。第二,对海底阀箱的振动特性进行了分析。分析包括结构固有特性(结构干、湿模态)和水流激励作用下的强迫振动特性。第三,通过FSI计算,对结构强度进行了校核。同时,为易于拟合强度计算公式,以不同跨度海底阀箱为研究对象,确定一种较优的简化加载方案,并依据简化加载结果拟合强度计算公式。第四,以某型船海底阀箱为例,分析其在工作状态下的动响应规律。海底阀箱在工作时,与外界存在质量交换现象,为此有必要考查质量交换对结构响应的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.3 本文主要工作内容

- 第2章 流-固耦合计算方法

- 2.1 概述

- 2.2 流固耦合基本原理

- 2.2.1 流体运动方程的求解

- 2.2.2 结构运动方程的求解

- 2.2.3 FSI计算的关键问题

- 2.3 网格划分与边界条件定义

- 2.3.4 结构网格划分与边界条件定义

- 2.3.5 流体网格划分与边界条件定义

- 2.4 观测点布置与工况设定

- 2.5 分析参数定义

- 2.6 本章小结

- 第3章 海底阀箱干模态与湿模态计算分析

- 3.1 海底阀箱结构干模态分析

- 3.2 海底阀箱结构湿模态分析

- 3.3 海底阀箱固有频率对比分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 海底阀箱响应特性分析

- 4.1 概述

- 4.2 质量交换时阀箱内流场现象分析

- 4.3 数值计算方法验证

- 4.4 质量交换阀箱内压力系数分布特性

- 4.4.1 同一雷诺数不同抽水速度对阀箱定常压力系数影响

- 4.4.2 不同雷诺数下相同抽水速度对阀箱定常压力系数影响

- 4.4.3 同一雷诺数不同抽水速度对阀箱脉动压力系数影响

- 4.4.4 不同雷诺数相同抽水速度对阀箱脉动压力系数影响

- 4.5 质量交换时海底阀箱的响应特性

- 4.5.5 振动特性

- 4.5.6 结构强度特性分析

- 4.5.7 加载方案研究

- 4.5.8 应力估算公式初探

- 4.6 本章小结

- 第5章 海底阀箱疲劳寿命分析

- 5.1 概述

- 5.2 疲劳计算方法分析

- 5.2.1 有限元分析

- 5.2.2 S-N曲线

- 5.2.3 累计损伤理论

- 5.3 海底阀箱疲劳寿命分析

- 5.3.4 有限元分析

- 5.3.5 阀箱疲劳寿命计算结果

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 个人工作简历

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].本钢6号炉炉顶下阀箱维护及检修的探讨[J]. 本钢技术 2016(05)

- [2].某船用汽轮机调节阀箱数值模拟[J]. 科技视界 2016(19)

- [3].35CrMo材质阀箱调质过程变形分析及解决[J]. 金属加工(热加工) 2015(11)

- [4].制氧机自动阀箱安装使用及常见故障分析[J]. 流体传动与控制 2010(01)

- [5].非常规油气田压裂作业阀箱的结构创新[J]. 钻采工艺 2017(04)

- [6].900W@4.5K低温超导测试系统分配阀箱结构设计与分析[J]. 低温工程 2012(03)

- [7].基于热-结构耦合的高炉无钟炉顶阀箱疲劳寿命预测[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [8].耐盐酸防腐阀箱结构研究与应用[J]. 中国新技术新产品 2018(03)

- [9].电磁阀箱设计要点及控制方式分析[J]. 自动化与仪器仪表 2016(03)

- [10].压裂泵阀箱自增强技术仿真研究[J]. 机械科学与技术 2014(02)

- [11].40T混合磁体低温分配阀箱真空系统设计[J]. 低温工程 2013(04)

- [12].40T混合磁体低温分配阀箱多层绝热传热分析[J]. 低温工程 2013(05)

- [13].隔膜泵进料阀箱盖网格划分技巧及强度分析[J]. 有色矿冶 2011(03)

- [14].钻井泵用L型阀箱[J]. 科技资讯 2018(01)

- [15].故障树分析法在高炉下阀箱温度偏高故障诊断中的应用[J]. 金属世界 2010(06)

- [16].高炉无钟炉顶三并罐阀箱设计[J]. 冶金设备 2013(03)

- [17].某民用船舶海水阀箱的优化改进[J]. 船海工程 2014(03)

- [18].一种海底阀箱[J]. 科技资讯 2016(02)

- [19].一种海底阀箱[J]. 科技资讯 2016(05)

- [20].超深水钻井船海底阀箱特种油漆配套及工艺研究[J]. 科技创新与应用 2014(15)

- [21].电磁阀箱在火电厂烟气脱硫中的应用[J]. 中国高新技术企业 2011(27)

- [22].BESⅢ备用阀箱公路运输条件下的稳定性分析[J]. 设备管理与维修 2020(14)

- [23].泥浆泵阀箱焊接专用翻转架[J]. 工程机械与维修 2012(04)

- [24].流速对船舶海底阀箱5083-H116铝合金电化学行为的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(08)

- [25].普通镗床加工阀箱锥孔专用工装的设计[J]. 科技创业家 2012(16)

- [26].LNG动力船机舱阀箱危险识别研究[J]. 武汉船舶职业技术学院学报 2018(02)

- [27].40T混合磁体低温分配阀箱控制系统设计[J]. 化工自动化及仪表 2017(07)

- [28].钢质渔船海底阀箱选用材料的建议[J]. 装备制造技术 2017(04)

- [29].压裂泵液力端产生裂纹的原因及预防措施研究[J]. 化工管理 2016(18)

- [30].阀箱开裂分析[J]. 热加工工艺 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d83e39bf258bd35597fdd60.html