# 钛钢复合板焊接接头应力应变场有限元分析

### 论文摘要

钛钢复合板由于具有低成本、高强度以及良好的耐蚀性,近年来在钛制压力容器制造中逐渐替代工业纯钛成为主要的制造材料。然而在钛钢复合板焊接过程中由于钛与铁之间会形成低熔点共晶体和脆性金属间化合物,将严重影响接头的性能,因而不能将二者直接熔焊在一起,需要采用间接的接头形式来实现基层钢板、钛复层焊接过程的相互独立。因此,设计合理的间接接头形式,并根据压力容器的承载条件与焊接接头可能产生的缺陷,分析焊接接头在工作载荷下的应力应变分布状态,对保障钛钢复合板制压力容器的安全可靠性具有十分重要的工程意义。本文中利用有限元计算软件建立了五种不同焊接接头形式的有限元模型,综合考虑工作温度、工作压力、焊接残余应力以及接头形式的影响,计算并分析了不同接头形式在各工作载荷下的应力应变场分布,总结了各接头形式在不同工作温度下的失效载荷。计算与分析结果表明不同的焊接接头形式具有不同的焊接残余应力场分布,且焊接残余应力均在一定程度上降低了复合板的承载能力。同时,五种间接焊接接头形式中,前三种接头形式对温度载荷产生应力具有缓和作用,但会削弱复合板局部的承载能力,适合工作在较高的工作温度下;后两种接头形式无以上两种作用,适合工作在较低的工作温度下。进一步,针对焊接接头可能出现的冷裂纹问题,采用断裂力学中的J积分准则对焊接接头中典型的纵向表面裂纹安全性进行了研究。在研究过程中首先验证了在MSC.Marc软件中采用1/4节点奇异单元法建立裂纹体有限元模型计算裂纹尖端J积分的可行性及准确性,并研究了裂纹尺寸对裂纹尖端J积分的影响。在此基础上,对实际的焊接接头裂纹体模型进行了适当的简化,综合考虑工作载荷、裂纹深度以及焊接残余应力的影响,计算了2.5mm以下裂纹深度的裂纹体裂纹尖端J积分。计算结果表明:在许可工作载荷下,焊接接头纵向表面裂纹在裂纹深度小于2.5mm时沿深度方向扩展倾向不明显,不会对钛钢复合板焊接接头的安全性造成严重影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 课题国内外研究现状概述

- 1.2.1 压力容器焊接过程有限元数值模拟

- 1.2.2 钛及钛合金焊接过程有限元数值模拟

- 1.2.3 钛及钛合金焊接缺陷研究进展

- 1.2.4 裂纹尖端J 积分有限元计算分析

- 1.3 课题研究主要内容

- 第2章 钛钢复合板焊接接头网格划分及前处理

- 2.1 钛钢复合板焊接

- 2.2 几何模型的选取

- 2.3 焊接接头网格划分

- 2.4 有限元模型前处理

- 2.4.1 材料定义及加载

- 2.4.2 焊接热源定义

- 2.4.3 初始条件及边界条件

- 2.5 本章小结

- 第3章 工作载荷下焊接接头应力场分布研究

- 3.1 压力容器焊接接头残余应力场

- 3.2 工作温度作用下焊接接头应力场分布

- 3.3 工作压力作用下接头应力场分布

- 3.4 工作温度与压力共同作用下接头应力场分布

- 3.5 接头形式对焊接接头应力场分布的影响

- 3.5.1 五种接头应力集中分析

- 3.5.2 接头形式对温度载荷单独作用下应力场分布的影响

- 3.5.3 接头形式对内压载荷作用下应力场分布的影响

- 3.6 焊接残余应力作用下接头工作应力分布

- 3.7 本章小结

- 第4章 表面裂纹尖端弹塑性J 积分有限元计算

- 4.1 引言

- 4.2 表面裂纹尖端应力场及应力强度因子

- 4.3 裂纹体有限元建模方法研究

- 4.4 三维裂纹体模型的二维简化可行性研究

- 4.5 本章小结

- 第5章 焊接接头表面裂纹J 积分有限元计算

- 5.1 焊接接头裂纹体受力状态分析及裂纹模式研究

- 5.2 内压单独作用下焊接接头裂纹尖端J 积分

- 5.3 温度和内压共同作用下焊接接头裂纹尖端J 积分

- 5.4 考虑焊接残余应力时裂纹尖端J 积分

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].焊接接头常见外观缺陷及防止措施[J]. 现代焊接 2011(07)

- [2].254SMO焊接接头与2507焊接接头的组织与性能对比[J]. 焊接技术 2020(01)

- [3].在役焊接接头拉伸和疲劳性能的微观动力学研究[J]. 热加工工艺 2020(03)

- [4].激光束摆动焊接低碳钢焊接接头的组织和力学性能[J]. 中国激光 2020(03)

- [5].焊接接头等承载设计[J]. 焊接 2019(11)

- [6].完全熔透和部分熔透搭接激光焊接接头的残余应力和变形[J]. 中国激光 2020(05)

- [7].6005A-5083铝合金焊接接头的微观组织与力学性能研究[J]. 电焊机 2020(06)

- [8].焊接接头轨顶行车面平直度矫正设备的研发[J]. 工程技术研究 2020(09)

- [9].热处理对800H激光焊接接头晶间腐蚀性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(07)

- [10].不同类型接管安全端焊接接头微观组织对比研究[J]. 发电设备 2020(05)

- [11].裂纹位置对焊接接头结构力学行为的影响[J]. 工具技术 2020(10)

- [12].机械叶轮十字焊接接头疲劳性能分析[J]. 大庆师范学院学报 2019(06)

- [13].碳钢焊接接头腐蚀的有限元模拟[J]. 焊接学报 2018(05)

- [14].Hastelloy C-276薄板激光焊接接头疲劳性能[J]. 中国有色金属学报 2016(12)

- [15].980MPa级双相钢激光焊焊接接头的组织和性能特征[J]. 汽车工艺与材料 2016(12)

- [16].不同屈服强度匹配下焊接接头裂纹尖端微观区域的研究[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [17].双相不锈钢焊接接头耐蚀性的研究进展[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [18].纵向受载T形焊接接头结构应力构造方法分析[J]. 焊接学报 2017(05)

- [19].钢/铌焊接接头金属间化合物生长机制及调控研究现状[J]. 电焊机 2017(05)

- [20].铝合金焊接接头超高周疲劳性能研究进展[J]. 轻金属 2017(06)

- [21].外拘束对接管-安全端焊接接头残余应力和变形的影响[J]. 压力容器 2017(09)

- [22].压力管道焊接接头无损检测抽查组批的探讨[J]. 金属加工(热加工) 2017(18)

- [23].高氮钢复合焊接接头热影响区组织研究[J]. 内燃机与配件 2017(22)

- [24].焊后热处理对20G钢焊接接头残余应力的影响[J]. 机械工程材料 2017(10)

- [25].大厚度差焊接接头的射线检测[J]. 珠江水运 2016(17)

- [26].异径焊接接头超声波探伤缺陷定位的探究[J]. 无损探伤 2015(01)

- [27].6mm不锈钢对接焊接接头超声检测探讨[J]. 石油和化工设备 2015(09)

- [28].σ相对316l不锈钢焊接接头冲击性能影响[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [29].超声冲击强度对焊接接头疲劳寿命的影响[J]. 焊接学报 2019(12)

- [30].铝合金焊接接头的设计特点[J]. 电焊机 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d934979eb968dffec5a1447.html