# 膨润土/PAM协同处理电镀废水的研究

### 论文摘要

为了提高水资源循环利用率、减少电镀废水对环境的污染以及降低企业的用水成本,本文采用膨润土/PAM-RO一体化技术对电镀废水进行水资源回收利用。首先对膨润土进行热活化,负载壳聚糖、PAM、表面活性剂以及磁性Fe3O4,制备出改性膨润土。在静态条件下,研究了膨润土和改性膨润土对重金属Cu2+、Ni2+的吸附效果,接着对膨润土/PAM协同处理电镀废水进行了研究,考察了投加量、振荡时间、溶液初始浓度、投加顺序和溶液pH值对处理效果的影响,在此基础上分别采用膨润土/PAM-RO工艺和NaOH-PAM-RO工艺对中山某电镀污水处理厂的混合废水进行对比研究,最后对膨润土的吸附性能及吸附机理进行了探讨,得到的主要结论如下：（1）膨润土相对于改性膨润土,是一种良好的吸附剂,对于含51.25 mg/L Cu2+ 47.10 mg/L Ni2+、35.08 mg/L Zn2的实际电镀废水,当投加量为40g/L,反应温度30℃,振荡速度150 r/min,吸附时间为15min,金属离子的去除率均在99%以上。（2）膨润土吸附Cu2+、Ni2+的动力学过程满足准二级动力学方程,Langmuir吸附等温线模型与实验数据的符合程度比其他的等温线模型要好。吸附过程是一个自发的吸热过程。（3）在先投加膨润土后加PAM的情况下,膨润土与PAM对电镀废水的处理具有协同作用,采用膨润土/PAM-RO工艺和与中和沉淀/PAM-RO工艺分别对实际电镀废水进行处理,结果表明,在膜出水水通量、出水水质和膜产水电导率方面,膨润土工艺均优于中和沉淀工艺。（4）膨润土吸附Cu2+、Ni2+前后的XRD图、FT-IR图和SEM图表明,膨润土吸附金属离子的作用是表面络合作用和层间离子交换作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 电镀废水的处理方法概述

- 1.2 膨润土用于水处理的研究现状

- 1.3 本文的研究目的和意义

- 1.4 本文的主要研究内容和技术路线

- 2 实验材料、设备及测定方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验设备

- 2.3 测定方法

- 3 膨润土与改性膨润土对电镀废水处理效果的比较

- 3.1 膨润土的基本性能

- 3.2 改性膨润土的制备

- 3.3 各种膨润土对电镀废水的处理效果

- 3.4 本章小结

- 4 膨润土/PAM协同处理电镀废水的效果

- 2+的实验'>4.1 膨润土吸附Cu2+的实验

- 2+的实验'>4.2 膨润土吸附Ni2+的实验

- 2+废水的处理效果'>4.3 对模拟Cu2+废水的处理效果

- 4.4 膨润土/PAM对实际电镀废水的处理效果

- 4.5 本章小结

- 5 膨润土/PAM-反渗透膜工艺处理实际电镀废水的试验

- 5.1 实验方法

- 5.2 反渗透膜运行参数

- 5.3 比较两种方法的处理效果

- 5.4 反渗透膜运行参数对膜性能的影响

- 5.5 PAM浓度对膜污染的影响

- 5.6 比较两种方法对反渗透膜性能的影响

- 5.7 本章小结

- 6 膨润土吸附剂的吸附性能及吸附机理研究

- 2+、Ni2+为例)吸附热力学研究'>6.1 对重金属离子(以Cu2+、Ni2+为例)吸附热力学研究

- 2+、Ni2+为例)吸附动力学研究'>6.2 对重金属离子(以Cu2+、Ni2+为例)吸附动力学研究

- 6.3 机理探讨

- 6.4 本章小结

- 7 结论、特色与展望

- 7.1 结论

- 7.2 特色

- 7.3 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d9c334da7490bc546cd59b2.html