# 硼碳氮薄膜的制备及性质研究

### 论文摘要

采用射频磁控溅射和射频反应性磁控溅射两种方法制备了硼碳氮薄膜。利用X-射线光电子能谱、傅立叶变换红外光谱（FTIR）、拉曼光谱、X-射线衍射分析（XRD）、原子力显微镜（AFM）、紫外-可见-近红外光谱、硬度测试等多种方法对硼碳氮薄膜进行了分析和表征。首次系统地研究了各个沉积参数对硼碳氮薄膜的组分和厚度的影响,其中主要有气体分压比、基底温度、总气压、射频功率、基底偏压等对硼碳氮薄膜的影响。首次系统地研究了硼碳氮薄膜的电阻率。研究表明,氮气分压比、基底偏压、射频功率、沉积时间对硼碳氮薄膜的电阻率都有影响。在超高真空条件下测量了硼碳氮薄膜的场发射特性。研究了硼碳氮薄膜的光透射性质。表明射频磁控溅射方法制备的硼碳氮薄膜的透射率较好。通过优化实验参数,成功地制备了内应力较低、硬度较高的硼碳氮薄膜,为硼碳氮薄膜的实际应用提供了前提条件。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 硼碳氮材料的研究起源

- 1.1.1 石墨与六角氮化硼

- 1.1.2 金刚石与立方氮化硼

- 1.2 硼碳氮薄膜的研究进展

- 1.2.1 硼碳氮薄膜的理论研究

- 1.2.2 硼碳氮薄膜的实验研究

- 1.3 硼碳氮薄膜的性质及潜在的应用前景

- 1.4 硼碳氮薄膜的表征

- 1.4.1 硼碳氮薄膜的 X-射线光电子能谱（XPS）

- 1.4.2 硼碳氮薄膜的傅立叶变换红外光谱（FTIR）

- 1.4.3 硼碳氮薄膜的 X-射线衍射分析（XRD）

- 1.4.4 硼碳氮薄膜的原子力显微镜测试（AFM）

- 1.4.5 硼碳氮薄膜的拉曼光谱

- 1.5 本论文的选题和主要研究内容

- 第二章 溅射沉积系统、薄膜制备的基本程序及其表征

- 2.1 射频磁控溅射的基本原理及实验装置

- 2.1.1 溅射

- 2.1.2 射频磁控溅射

- 2.1.3 实验装置

- 2.2 射频磁控溅射方法制备硼碳氮薄膜的基本程序

- 2.2.1 基底表面处理

- 2.2.2 镀膜用靶的制作

- 2.2.3 薄膜制备的基本程序

- 2.3 射频反应性磁控溅射方法制备硼碳氮薄膜的基本程序

- 2.3.1 基底表面处理

- 2.3.2 镀膜用靶的制作

- 2.3.3 薄膜制备的基本程序

- 2.4 在合适的实验条件下沉积的硼碳氮薄膜

- 2.4.1 硼碳氮薄膜的 X-射线光电子能谱（XPS）

- 2.4.2 硼碳氮薄膜的傅立叶变换红外光谱（FTIR）

- 2.4.3 硼碳氮薄膜的 X-射线衍射分析（XRD）

- 2.4.4 硼碳氮薄膜的原子力显微镜测试（AFM）

- 2.4.5 硼碳氮薄膜的拉曼光谱

- 2.4.6 硼碳氮薄膜厚度的测量

- 2.4.7 硼碳氮薄膜的紫外-可见光谱

- 2.4.8 硼碳氮薄膜的硬度测试

- 2.5 本章小结

- 第三章 射频磁控溅射方法制备硼碳氮薄膜

- 3.1 氮气分压比对硼碳氮薄膜的影响

- 3.1.1 实验

- 3.1.2 氮气分压比对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 3.1.3 氮气分压比对硼碳氮薄膜组分的影响

- 3.1.4 结论

- 3.2 工作气压对硼碳氮薄膜的影响

- 3.2.1 实验

- 3.2.2 工作气压对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 3.2.3 工作气压对硼碳氮薄膜组分的影响

- 3.2.4 结论

- 3.3 基底温度对硼碳氮薄膜的影响

- 3.3.1 实验

- 3.3.2 基底温度对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 3.3.3 基底温度对硼碳氮薄膜组分的影响

- 3.3.4 结论

- 3.4 基底偏压对硼碳氮薄膜的影响

- 3.4.1 实验

- 3.4.2 基底偏压对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 3.4.3 基底偏压对硼碳氮薄膜组分的影响

- 3.4.4 结论

- 3.5 射频功率对硼碳氮薄膜的影响

- 3.5.1 实验

- 3.5.2 射频功率对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 3.5.3 射频功率对硼碳氮薄膜组分的影响

- 3.5.4 结论

- 3.6 本章小结

- 第四章 射频反应性磁控溅射方法制备硼碳氮薄膜

- 4.1 甲烷分压比对硼碳氮薄膜的影响

- 4.1.1 实验

- 4.1.2 甲烷分压比对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 4.1.3 甲烷分压比对硼碳氮薄膜组分的影响

- 4.1.4 结论

- 4.2 射频功率对硼碳氮薄膜的影响

- 4.2.1 实验

- 4.2.2 射频功率对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 4.2.3 射频功率对硼碳氮薄膜组分的影响

- 4.2.4 结论

- 4.3 工作气压对硼碳氮薄膜的影响

- 4.3.1 实验

- 4.3.2 工作气压对硼碳氮薄膜厚度的影响

- 4.3.3 工作气压对硼碳氮薄膜组分的影响

- 4.3.4 结论

- 4.4 本章小结

- 第五章 硼碳氮薄膜的电学性质研究

- 5.1 硼碳氮薄膜的电阻率研究

- 5.1.1 电阻率的测量方法

- 5.1.2 电阻率的测量装置

- 5.1.3 氮气分压比对硼碳氮薄膜电阻率的影响

- 5.1.4 基底偏压对硼碳氮薄膜电阻率的影响

- 5.1.5 射频功率对硼碳氮薄膜电阻率的影响

- 5.1.6 沉积时间对硼碳氮薄膜电阻率的影响

- 5.2 硼碳氮薄膜的场发射特性研究

- 5.2.1 场发射理论与研究进展

- 5.2.2 场发射测试系统

- 5.2.3 场发射结果与讨论

- 5.2.4 硼碳氮薄膜的场发射机理

- 5.2.5 结论

- 5.3 本章小结

- 第六章 硼碳氮薄膜的光学性质研究

- 6.1 引言

- 6.2 射频磁控溅射方法制备的硼碳氮薄膜的光学性质

- 6.2.1 实验结果与讨论

- 6.2.2 结论

- 6.3 射频反应性磁控溅射方法制备的硼碳氮薄膜的光学性质

- 6.3.1 实验结果与讨论

- 6.3.2 结论

- 6.4 两种方法制备的硼碳氮薄膜光学性质的比较

- 6.4.1 实验结果与讨论

- 6.4.2 结论

- 6.5 影响硼碳氮薄膜光学性质的因素

- 6.5.1 硼碳氮薄膜厚度对透射率的影响

- 6.5.2 沉积过程中反应气体对透射率的影响

- 6.5.3 热处理对硼碳氮薄膜透射率的影响

- 6.5.4 结论

- 6.6 本章小结

- 第七章 硼碳氮薄膜的力学性质研究

- 7.1 硼碳氮薄膜的硬度

- 7.1.1 硬度的测试方法

- 7.1.2 结果分析与讨论

- 7.1.3 结论

- 7.2 硼碳氮薄膜的内应力研究

- 7.2.1 内应力

- 7.2.2 内应力对硼碳氮薄膜红外光谱的影响

- 7.2.3 减小硼碳氮薄膜内应力的方法

- 7.2.4 结论

- 7.3 本章小结

- 第八章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 展望

- 参考文献

- 攻博期间发表的学术论文

- 致谢

- 附:中英文摘要

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d9eabcad7688f6c3ae23ab7.html