# NaY型分子筛的合成与应用

### 论文摘要

论文在对分子筛,特别是NaY型分子筛的形成机理、合成方法以及应用进展进行文献综述的基础上,采用水热合成法制备并表征了NaY分子筛,探讨了影响制备的因素,然后将合成的分子筛分别应用于催化制备柠檬酸三丁酯和丙酮酸。主要内容如下:水热合成法制备了NaY分子筛,采用XRD、SEM和TG-DTA对影响晶化的因素进行了探讨。加入适量的NaCl能使分子筛的粒径由7um降低到1um;晶化温度对分子筛的制备具有决定性影响,晶化温度低,NaY型分子筛晶体均匀度差、分散性不好、结晶度不高,当温度达到150℃时可得到大小均匀、分散性好的晶体,但继续升高温度,虽然分子筛的晶化速度加快,但分子筛粒径变大,并会出现转晶现象;晶化时间及投料顺序也对NaY分子筛的制备有较大影响,控制晶化时间为50h,采取先混合硅酸钠、氢氧化钠和正丁胺,最后缓慢滴加硝酸铝溶液可以得到更高结晶度,更好分散性及更小粒径的NaY分子筛。用自制的NaY型分子筛负载Fe、Zn-Cu的化合物作催化剂,催化合成柠檬酸三丁酯,对酯化温度、反应时间、催化剂用量及催化剂的稳定性进行了探索,当催化剂NaY/Fe用量为5%（以柠檬酸质量计）、反应温度为130℃、醇酸比为1:5、反应时间为4h的时,柠檬酸三丁酯的酯化率较高。以自制的NaY分子筛为催化剂,研究了分子氧氧化乳酸制备丙酮酸的反应,探讨了催化剂用量,反应时间、反应温度对催化活性的影响,结果表明当催化剂用量为0.12%（以乳酸质量计）,反应时间为3h,反应温度为85℃时得到较高浓度的丙酮酸。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 分子筛的制备和应用研究进展

- 1.1 概述

- 1.2 沸石分子筛的晶化成核机理

- 1.2.1 多相成核机理

- 1.2.1.1 固相转变机理

- 1.2.1.2 液相转变机理

- 1.2.1.3 双相转变机理

- 1.2.2 均相成核机理

- 1.2.3 二次成核机理

- 1.3 分子筛的晶化动力学

- 1.4 NaY型分子筛的特点

- 1.5 分子筛的合成方法

- 1.5.1 水热合成法

- 1.5.2 微波诱导合成法

- 1.5.3 导向剂或晶种胶合成法

- 1.5.4 限定空间法

- 1.5.5 提高合成体系碱度法

- 1.5.6 模板剂法

- 1.5.7 添加金属盐和表面活性剂及有机溶剂合成法

- 1.5.8 低排放合成法

- 1.5.9 其它方法

- 1.6 分子筛的应用

- 1.6.1 在催化方面的应用

- 1.6.1.1 催化合成酯类化合物

- 1.6.1.2 催化合成酮类化合物

- 1.6.1.3 甲苯歧化

- 1.6.1.4 合成酚类化合物

- 1.6.1.5 其它

- 1.6.2 在环境方面的应用

- 1.6.3 在无机膜制备方面的应用

- 1.6.4 纳米分子筛电流（磁）变材料

- 1.6.5 其它方面的应用

- 1.7 论文工作的提出、研究目的及意义

- 参考文献

- 第二章 NaY型分子筛的合成与表征

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 原料与试剂

- 2.2.2 主要仪器和设备

- 2.2.3 制备方法

- 2.2.4 分子筛的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 添加NaCl对分子筛的影响

- 2.3.2 晶化时间对分子筛的影响

- 2.3.3 晶化温度对分子筛的影响

- 2.3.4 投料顺序对分子筛的影响

- 2.3.5 分子筛的热稳定性

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第三章 NaY型分子筛催化合成柠檬酸三丁酯

- 3.1 前言

- 3.2 反应原理

- 3.3 合成方法

- 3.3.1 无机盐催化合成法

- 3.3.2 壳聚糖硫酸盐催化合成法

- 3.3.3 杂多酸催化合成法

- 3.3.4 磺酸催化合成法

- 3.3.5 稀土化合物催化法

- 3.3.6 超强酸催化合成法

- 3.3.7 树脂催化剂法

- 3.4 实验部分

- 3.4.1 原料与试剂

- 3.4.2 主要仪器和设备

- 3.4.3 催化剂的制备

- 3.4.4 酯的合成

- 3.4.5 酯化率的计算

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 催化剂用量对酯化率的影响

- 3.5.2 反应温度对酯化率的影响

- 3.5.3 原料配比对酯化率的影响

- 3.5.4 反应时间对酯化率的影响

- 3.5.5 催化剂稳定性研究

- 3.6 结论

- 参考文献

- 第四章 NaY型分子筛催化合成丙酮酸

- 4.1 前言

- 4.2 丙酮酸的合成方法

- 4.2.1 化学合成法

- 4.2.1.1 酒石酸法

- 4.2.1.2 乳酸（盐） 催化氧化法

- 4.2.1.3 电化学法

- 4.2.1.4 其它合成方法

- 4.2.2 生物技术法

- 4.2.2.1 发酵法

- 4.2.2.2 酶转化法

- 4.3 实验部分

- 4.3.1 主要原料

- 4.3.2 主要仪器

- 4.3.3 合成方法

- 4.3.4 标样的制备

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 反应温度对产物的影响

- 4.4.2 反应时间对产物的影响

- 4.4.3 催化剂用量对产物的影响

- 4.5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].Y型分子筛晶胞参数对其酸性及活性的影响[J]. 石化技术与应用 2015(06)

- [2].纳米NaY型分子筛的原位合成与表征研究[J]. 中国高新技术企业 2015(06)

- [3].NaY对(PEO)_(16)LiClO_4-EC组织和导电性能的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [4].水热法快速合成纳米NaY型分子筛[J]. 石油学报(石油加工) 2012(S1)

- [5].小晶粒NaY型分子筛的合成与表征[J]. 当代化工 2015(05)

- [6].无导向剂水热合成条件对NaY型分子筛结构及形貌的影响[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4db0b1304f8828bb3ec65f97.html