# 风力发电机主轴锻件的化学成份设计及热处理工艺研究

### 论文摘要

风力发电机主轴是风力发电机组的主要部件之一,在世界范围各国密切关注开发风能的条件下,风机主轴制造具有巨大的市场。根据我国工业的发展趋势,本课题制订的主要研究目标为“以尽可能低的生产成本,实现风力发电机主轴批量化生产,建立高效的生产线”,具有非常重要的社会和经济意义。丹麦Vestas公司是全球风机制造的领先者,它的42CrMo4 V80/V90风机主轴由于优良的机械性能,特别是高的抗冲击性能和抗疲劳性能,有非常高的市场需求。本课题将Vestas的42CrMo4钢、型号为V80/V90风机轴的批量生产作为主要研究目标。本课题的主要研究目的是:①采用下注钢锭（炼钢原材料等级按照公司一般标准控制）,在31.5MN小型水压机完成风电主轴锻造,降低产品生产成本。②采用模具成型锻造,提高风机主轴的锻造纤维连续性,降低锻件毛坯的机械加工余量,控制生产成本。③在前期炼钢和锻造工序工艺手段不高的前提下,设计合理的化学成份,利用有效的热处理手段,满足风机轴较高的技术要求,实现质量稳定的规模化生产,形成生产线能力。本课题的研究结果表明:①在设计42CrMo4的化学成分时,以控制原材料在常用水平为前提,适当提高Ni%至0.60-0.80%,严格控制影响冲击性能的P和S含量。②采用电炉冶炼、钢包炉精炼的炼钢工艺,能将P%和S%控制在低水平,大气下注的浇注形式不会明显增加实际化学成份中有害元素的总量,能满足风机轴的超声波探伤和磁粉探伤要求,也能为获得优良的机械性能提供较好的化学成分基础。③锻造工艺采用模具成型大而薄的法兰,能大幅度降低锻造毛坯余量,改善毛坯表面质量和法兰圆弧过渡区的锻造纤维流线,不仅有效降低了制造成本,也改善了风机轴的综合质量水平。④调质工艺由“油淬”改为“水淬油冷”,能显著提高风机轴的冲击性能,也是满足风机主轴机械性能必须采取的淬火冷却方式。⑤通过调整42CrMo4的化学成分,采用“钢包炉真空冶炼+大气浇注——模具成型法兰锻造——水淬油冷调质”的工艺方案,形成了一条完整、合理的风机主轴的制造技术路线,在二重集团公司实现了风机主轴的低成本批量化生产,形成生产线制造能力,产品性能指标达到了国外同行的先进水平。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 风力发电机主轴技术要求

- 1.2.1 化学成份

- 1.2.2 机械性能要求

- 1.2.3 硬度试验

- 1.2.4 超声波探伤要求

- 1.2.5 磁粉探伤要求

- 1.3 风力发电机主轴生产工艺路线

- 1.4 风力发电机主轴的制造难点

- 1.5 本论文的工作

- 1.5.1 本研究的目的

- 1.5.2 本研究的具体内容

- 1.5.3 本研究的技术路线

- 1.5.4 本研究的创新之处

- 1.5.5 本研究拟解决的关键问题

- 2 高工艺手段、小批量生产阶段的基础实验

- 2.1 试验方法

- 2.1.1 调质热处理工艺对风机主轴的组织和机械性能的影响试验方法

- 2.1.2 提高Ni含量对主轴组织和力学性能的影响实验方法

- 2.2 实验结果

- 2.2.1 主轴的实际化学成份

- 2.2.2 主轴的超声波探伤

- 2.2.3 主轴的力学性能测试结果

- 2.2.4 主轴的晶粒度、夹杂物、气体含量、FATT50测试结果

- 2.2.5 提高Ni含量对主轴力学性能的影响实验结果

- 2.2.6 提高Ni含量对主轴组织的影响实验结果

- 3 高工艺手段、小批量生产阶段试验

- 3.1 试验方法

- 3.1.1 炼钢及化学成份控制

- 3.1.2 锻造工艺

- 3.1.3 锻后热处理

- 3.1.4 粗加工及超声波探伤

- 3.1.5 调质处理

- 3.1.6 探伤及机械性能检验

- 3.2 试验结果

- 3.2.1 主轴的实际化学成份

- 3.2.2 主轴的超声波探伤结果

- 3.2.3 主轴的机械性能结果

- 4 低工艺手段、大批量生产阶段实验

- 4.1 试验方法

- 4.1.1 试验件批量化生产工艺路线

- 4.1.2 化学成份设计及炼钢工艺

- 4.1.3 炼钢工艺及炼钢实际生产过程

- 4.1.4 锻造工艺及模具设计

- 4.1.5 锻后热处理

- 4.1.6 粗加工及超声波探伤

- 4.1.7 调质处理

- 4.1.8 探伤及机械性能检验

- 4.2 实验结果

- 4.2.1 法兰部位自由锻造和模具锻造风机轴锻件的外观形貌对比

- 4.2.2 超声波探伤结果

- 4.2.3 机械性能测试及组织观察结果

- 4.3 大批量生产实验结果总结分析

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4db40fcfcffde4f7f80755cb.html