# 可悬停双旋翼微型飞行器设计与制造

### 论文摘要

本文针对一种可悬停双旋翼微型飞行器进行了总体设计、计算流体力学数值计算,飞行动力学建模与配平计算和加工制造和飞行试验进行了研究。结合飞机总体设计的方法,提出了一种新的针对微型飞行器的总体设计重量估算方法。根据设计指标,进行了可悬停双旋翼微型飞行器总体设计,在CATIA中建立了三维模型。使用南京航空航天大学微型飞行器研究中心自行开发的3D2MUFS求解器,对设计好的微型飞行器进行了低雷诺数空气动力学计算与研究。根据常规螺旋桨气动计算方法,结合低雷诺数下微型螺旋桨翼型气动特性分析,利用修正后的动量法和叶素法组合方法对可悬停双旋翼微型飞行器旋翼的气动特性进行研究,并把此方法用于微型旋翼的建模。针对可悬停双旋翼微型飞行器,建立了低雷诺数飞行条件下考虑螺旋桨滑流影响的飞行动力学模型。在MATLAB/ Simulink仿真环境中构建了可悬停双旋翼微型飞行器的仿真模型,并运用建立的仿真模型对可悬停双旋翼微型飞行器进行了配平计算和稳定性分析。最后,完成了全机的结构设计,零件设计,并加工了样机,做了飞行试验。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微型飞行器研究现状

- 1.2.1 固定翼微型飞行器

- 1.2.2 旋翼微型飞行器

- 1.3 本文研究目的和主要内容

- 第二章 可悬停双旋翼微型飞行器总体设计

- 2.1 设计指标

- 2.2 飞行器总体设计

- 2.2.1 总体布局设计

- 2.2.2 重量估算和机翼平面参数计算

- 2.2.3 垂直尾翼构型和尺寸选择和升降副翼的尺寸选择

- 2.2.4 机翼翼型选择

- 2.3 动力装置参数选择

- 2.3.1 微型无刷直流电动机工作原理及自身特性简介

- 2.3.2 微型无刷直流电动机参数确定

- 第三章 可悬停双旋翼微型飞行器气动特性数值分析

- 3.1 计算方法和程序简介

- 3.2 计算模型建立和网格划分

- 3.2.1 几何模型

- 3.2.2 网格划分

- 3.2.3 计算结果分析

- 3.3 小结

- 第四章 可悬停双旋翼微型飞行器飞行动力学建模与分析

- 4.1 微型螺旋桨的空气动力理论及建模

- 4.1.1 常用的螺旋桨空气动力理论

- 4.1.2 低雷诺数翼型空气动力特性分析

- 4.1.3 微型螺旋桨（无来流状态下）空气动力理论近似计算

- 4.2 可悬停双旋翼微型飞行器飞行动力学建模

- 4.2.1 机体运动方程

- 4.2.2 可悬停双旋翼微型飞行器空气动力学模型

- 4.3 小结

- 第五章 可悬停双旋翼微型飞行器控制与稳定性分析

- 5.1 引言

- 5.2 可悬停双旋翼微型飞行器定常飞行配平计算方法

- 5.3 可悬停双旋翼微型飞行器仿真模型的建立

- 5.4 可悬停双旋翼微型飞行器样机配平计算

- 5.5 本章小结

- 第六章 可悬停双旋翼微型飞行器的结构设计与制造

- 6.1 引言

- 6.2 结构设计

- 6.3 机翼结构强度分析

- 6.4 零件加工与整机装配

- 6.5 飞行试验

- 第七章 总结

- 7.1 本文完成的主要工作

- 7.2 后续工作及展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].一种轻型旋翼的结构设计及优化[J]. 科技风 2019(35)

- [2].四旋翼自悬停系统的设计与实现[J]. 中国仪器仪表 2019(12)

- [3].共轴双旋翼气动特性数值仿真研究[J]. 机械科学与技术 2020(02)

- [4].四旋翼飞行器自适应收缩反步控制[J]. 电光与控制 2020(01)

- [5].旋翼无人机在特种设备巡检技术中的设计与应用[J]. 机电一体化 2019(05)

- [6].基于反步法四旋翼自适应飞行控制器设计[J]. 舰船电子工程 2020(01)

- [7].基于开源飞控的四旋翼航拍飞行器的组装与调试[J]. 科技与创新 2020(03)

- [8].四旋翼飞行器飞行控制技术综述[J]. 航空兵器 2020(01)

- [9].旋翼无人机六自由度飞行测试系统设计与应用[J]. 计算机应用与软件 2020(03)

- [10].面向目标对峙跟踪的四旋翼协同编队控制方法[J]. 无人系统技术 2020(01)

- [11].纵列式直升机双旋翼气动特性分析[J]. 航空工程进展 2020(02)

- [12].螺旋桨滑流对自转旋翼气动特性影响分析[J]. 航空工程进展 2020(02)

- [13].变转速刚性旋翼振动载荷分析[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [14].电动多旋翼飞行器在农业领域中的应用研究[J]. 南方农机 2020(07)

- [15].无人机共轴双旋翼气动特性分析[J]. 山西电子技术 2020(02)

- [16].基于多旋翼无人机的500kV架空输电线路巡视技术[J]. 湖北电力 2019(06)

- [17].多旋翼飞行器涡环状态数值模拟[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [18].多旋翼无人机在油田生产管理中的应用探索[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [19].基于干扰观测器的四旋翼飞行器反步控制研究[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [20].四旋翼无人机地面站软件系统的设计与实现[J]. 计算机时代 2020(05)

- [21].旋翼无人机位姿控制与自主返航技术[J]. 设备管理与维修 2020(09)

- [22].一种旋翼无人机发射灭火装置设计研发[J]. 林业机械与木工设备 2020(07)

- [23].基于视觉图像的四旋翼无人机飞行控制研究[J]. 激光技术 2020(04)

- [24].多旋翼无人机自主巡检关键技术研究[J]. 机电信息 2020(18)

- [25].四旋翼无人机的应用与发展综述[J]. 广西农业机械化 2020(02)

- [26].微型四旋翼飞行器最佳旋翼间距布局研究[J]. 计算力学学报 2020(04)

- [27].共轴刚性旋翼桨尖间距建模与参数影响研究[J]. 动力学与控制学报 2020(04)

- [28].自旋三旋翼飞行器的概念设计研究[J]. 现代防御技术 2020(04)

- [29].基于虚拟场景自动构建的四旋翼仿真测试系统[J]. 传感器与微系统 2020(09)

- [30].智慧农业中基于视觉的简易四旋翼无人机设计[J]. 江苏科技信息 2020(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4dc694514cd1b6d86fbb97e9.html