# 红外图像的处理及在TMS320C6416上的实现

### 论文摘要

红外成像技术是通过探测目标的红外辐射来捕获目标的红外图像,以此实现对目标物体实时观测的技术。在夜间和能见度差的情况下,红外成像技术显得尤为重要,因此实时红外成像技术也越来越多的应用于国民经济的各个领域,特别是在军事领域。由于探测器生产材料和制作工艺等条件的制约,使得红外图像存在非均匀性问题及对比度差、视觉效果模糊等缺点,红外图像的质量受到严重影响。选择一种合适的红外图像处理算法并在硬件上实时实现,以获得高质量的红外图像成为一项迫切任务,也是目前的一个研究热点。DSP因其强大的处理能力在通信、图像处理方面等都有较广泛的应用。为了选择一种合适的红外图像算法来提高红外图像的质量,本文先对红外图像的非均匀校正和图像增强算法进行性能评价；并采用TMS320C6416型号的DSP芯片,在SEED-DEC6416开发板上实现了其中一种较好的算法。本文首先对红外图像进行介绍,分析了造成红外图像质量较差的原因及其改进办法；然后介绍了非均匀校正算法以及图像增强算法原理,分析其各自的优缺点；根据各算法的实验结果,评价各自算法在红外图像处理方面的性能,分析得出直方图均衡化算法在对红外图像增强方面的性能较好,算法简单,能够在DSP上实时实现；接着介绍了TMS320C6416芯片的强大功能以及软件开发平台CCS,然后把直方图均衡化算法在TMS320C6416上实时实现；实验结果表明,在DSP上实现的结果与仿真结果相一致。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 红外热成像技术

- 1.2.1 红外热成像技术原理

- 1.2.2 红外图像特征

- 1.2.3 红外热成像技术研究现状及其意义

- 1.3 红外图像处理研究现状

- 1.3.1 红外图像非均匀校正研究现状

- 1.3.2 红外图像增强算法研究现状

- 1.4 本论文的主要工作

- 第二章 红外图像处理算法

- 2.1 红外图像的非均匀校正算法

- 2.1.1 红外图像的非均匀性

- 2.1.2 非均匀校正算法

- 2.2 红外图像的图像增强算法

- 2.2.1 中值滤波算法

- 2.2.2 直方图均衡化算法

- 第三章 实验仿真结果和性能比较

- 3.1 非均匀校正算法结果

- 3.2 图像增强算法结果

- 3.2.1 中值滤波算法结果

- 3.2.2 直方图均衡化算法结果

- 3.3 各算法的性能比较

- 第四章 直方图均衡化算法的软硬件设计

- 4.1 硬件环境及其配置

- 4.1.1 SEED-DEC6416开发板概述

- 4.1.2 TMS320C6416芯片概述

- 4.1.3 外部存储器接口（EMIF）

- 4.1.3.1 SDRAM

- 4.1.3.2 FLASH

- 4.1.4 JTAG

- 4.2 软件环境及其配置

- 4.2.1 软件开发环境

- 4.2.2 软件环境配置

- 4.3 软件设计与实现

- 4.3.1 直方图均衡化软件流程

- 4.3.2 直方图均衡化算法设计

- 第五章 DSP的软件调试和实验结果

- 5.1 DSP的软件调试

- 5.2 实验结果

- 5.3 结果分析

- 第六章 总结和展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于FPGA的高速数据采集系统设计及与TMS320C6416接口实现[J]. 仪表技术与传感器 2008(07)

- [2].基于TMS320C6416的MPEG-2视频压缩优化方案[J]. 微电子学与计算机 2012(07)

- [3].基于FLASH的TMS320C6416自启动实现方法[J]. 重庆电子工程职业学院学报 2010(05)

- [4].基于TMS320C6416的水下微地形实时探测系统设计[J]. 郑州大学学报(工学版) 2008(03)

- [5].基于TMS320C6416的DRM音频解码实现及优化[J]. 电子技术应用 2011(05)

- [6].基于TMS320C6416芯片的多板卡声纳信号协同处理技术[J]. 指挥控制与仿真 2010(05)

- [7].基于TMS320C6416的多通道同步数据采集及压缩系统[J]. 化工自动化及仪表 2011(09)

- [8].基于TMS320C6416的实时二代小波变换[J]. 微计算机信息 2009(14)

- [9].通信中的数字信号处理程序引导实现[J]. 通信技术 2008(10)

- [10].基于TMS320C6416的视频运动对象分割[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [11].基于TMS320C6416的钢材焊接割面超声成像系统[J]. 电子世界 2013(10)

- [12].基于VCP的DSP维特比译码器的设计与实现[J]. 微计算机信息 2009(11)

- [13].基于FPGA的视频压缩系统预处理模块设计[J]. 微计算机信息 2008(11)

- [14].基于TMS320C6416的JPEG编码器优化实现[J]. 微处理机 2014(04)

- [15].一款基于TMS320C6416的车辆后视监控系统设计[J]. 电子制作 2015(04)

- [16].基于TMS320C6416的3D虚拟声合成系统[J]. 计算机工程与科学 2011(08)

- [17].基于DSP的光谱仪图像处理系统设计[J]. 科学技术与工程 2009(20)

- [18].基于McBSP的TMS320C6416 RS485通信的实现[J]. 萍乡高等专科学校学报 2011(03)

- [19].Linux下基于PCI接口的DSP驱动程序设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(04)

- [20].基于DSP和FPGA的竹片图像采集与处理系统设计[J]. 实验室研究与探索 2016(01)

- [21].基于TMS320C6416的远程升级的设计与实现[J]. 科技视界 2016(17)

- [22].基于6416和FPGA的手部三模态识别装置设计与实现[J]. 电子技术应用 2012(10)

- [23].TMS320C6416与CAN控制器的接口实现[J]. 电子元器件应用 2010(04)

- [24].TMS320C6416的Turbo码译码协处理器研究[J]. 电子制作 2013(12)

- [25].基于TMS320C6416高速数据传输接口设计[J]. 微计算机信息 2008(26)

- [26].基于TMS320C6416的光电实时跟踪自引导系统的实现[J]. 中国光学与应用光学 2009(05)

- [27].基于ARM和DSP多媒体智能监控系统设计[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2008(04)

- [28].基于HPI接口实现DSP和ARM间的通信[J]. 微处理机 2009(03)

- [29].基于双CPU的实时图像采集系统[J]. 智慧工厂 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4ddb0cf42e7eb62021efefde.html