# 玉米秸秆颗粒状燃料的初步研究

### 论文摘要

生物质能源作为可再生地新型能源,跟传统煤和石油等能源相比具有清洁、安全、可再生及来源广泛等优点,在能源日趋紧张地今天如何更好地开发利用这些能源受到越来越多人的关注。在众多的生物质利用技术中,生物质固体燃料加工技术具有投资小、成本低、产量高等特点,是比较适合在中国大规模推广和应用的技术之一。本次课题研究所采用原料为留髓玉米秸秆和去髓玉米秸秆。研究结果如下：（1）作为三大粮食之一的玉米,在中国种植广,产量大,其副产品——玉米秸秆的低位发热量接近二类烟煤,试验从化学组分、工业分析、元素分析和发热量等方研究表明：玉米秸秆的低位发热量与二类烟煤相似在16325J/g—16536 J/g之间,S含量仅为煤1/2—1/3是制造环境友好型颗粒燃料理想的原料优选择。（2）从原料的含水率和原料粒径以及有无髓芯三方面探讨了玉米颗粒燃料的成型因素以及对物理力学性能的影响。通过方差分析发现在工业化生产中含水率是影响颗粒燃料最显著的因子,在原料含水率为17.4%-29.7%时,制作的颗粒燃料密度较高且耐久性最好。（3）玉米秸秆颗粒燃料燃烧分为三个阶段依次包括水分的蒸发、挥发分燃烧、固定碳燃料,第一阶段燃烧主要为低着火点的挥发分燃烧,在升温速率为5℃/min时着火点在237℃—247℃,随着升温速率的提高,玉米秸秆的着火点也提高在268℃—283℃,但升温速率到15℃/min时着火点留髓玉米秸秆的燃烧特性指数为2.55×10-7%2min-2℃-3,去髓玉米秸秆的燃烧特性指数为2×10-7%2min-2℃-3,留髓玉米秸秆的燃烧特性指数值高,燃烧动力学采用不同的反应级数的机理函数进行描述,秸秆燃烧第一阶段符合1级反应,第二阶段符合2级反应,得出固定碳燃烧时的活化能和频率因子均大于挥发分燃烧时的活化能和频率因子,且留髓玉米秸秆燃烧时的活化能和频率因子均大于留髓玉米秸秆,表明前者的燃烧需要更多的能量且燃烧时的反应更加剧烈。灰熔点测定则发现留髓玉米秸秆变形温度为1173℃,软化温度为1258℃,属中等结渣倾向灰；去髓玉米杆变形温度为1285℃,软化温度为1441℃,属轻微结渣倾向。（4）通过计算得出玉米秸秆颗粒燃料成本约为750元/t,建立一个企业盈亏平衡点为47.4%,国外颗粒燃料市场相对成熟并形成一个成熟的体系,但是国内相对落后,建议从加大科技投入、规范建立相关标准、充分发挥政府引导作用等方向来促进中国的颗粒燃料市场化进程。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 玉米秸秆及其利用

- 1.1.1 玉米的种植和分布

- 1.1.2 玉米秸秆利用

- 1.2 研究背景及意义

- 1.3 研究现状

- 1.3.1 生物质固体燃料压缩成型技术

- 1.3.2 固体燃料成型工艺和设备

- 1.3.3 压缩成型影响因素

- 1.3.4 影响燃烧因素

- 1.3.5 燃烧设备

- 1.4 研究内容和技术路线

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 本研究的技术路线和创新点

- 2 玉米秸秆原料特性研究

- 2.1 化学成分

- 2.2 燃料特性

- 2.2.1 元素分析

- 2.2.2 工业分析

- 2.3.3 发热量的测定

- 2.3 本章小结

- 3 成型工艺与物理性能指标研究

- 3.1 颗粒燃料物理性能及主要影响因素分析

- 3.1.1 成型燃料成型实验设备

- 3.1.2 压缩成型原理

- 3.1.3 颗粒燃料压缩密度的研究

- 3.1.4 原料含水率、原料粒径和原料种类对颗粒燃料耐久性的影响

- 3.3 本章小结

- 4 玉米秸秆颗粒燃料燃烧动力学特性研究

- 4.1 生物质成型燃料燃烧动力学研究

- 4.2 实验设备和方法

- 4.2.1 试验设备

- 4.2.2 热天平系统的影响因素

- 4.2.3 燃烧试验条件

- 4.2.4 生物质颗粒成型燃料动力学试验结果及分析

- 4.2.5 分析与讨论

- 4.3 颗粒燃料的灰熔点的测定

- 4.3.1 灰熔点测定仪器

- 4.3.2 灰熔点测试结果

- 4.3.3 分析与讨论

- 4.4 本章小结

- 5 颗粒燃料市场化及成本分析

- 5.1 市场分析

- 5.1.1 国外市场

- 5.1.2 国内市场

- 5.2 成本核算

- 5.2.1 原料来源

- 5.2.2 生产成本

- 5.3 颗粒燃料应用及其市场化建议

- 5.3.1 颗粒燃料的应用

- 5.3.2 生物质颗粒燃料市场化障碍

- 5.3.3 生物质颗粒燃料市场化部分建议

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 详细摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].玉米秸秆打捆回收技术特点及推广途径分析[J]. 农机使用与维修 2019(12)

- [2].全国秸秆综合利用率达85.45%[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [3].论秸秆综合利用在农业环保治理中的作用[J]. 环境与发展 2019(11)

- [4].以“疏”代“堵”优化公共治理——对禁烧秸秆现象的思考[J]. 江苏理工学院学报 2019(05)

- [5].江苏省秸秆综合利用途径利弊分析及收储运对策研究[J]. 农业工程学报 2019(22)

- [6].大姜秸秆的应用现状、对策及技术展望[J]. 农业装备与车辆工程 2019(S1)

- [7].不同机械化处理方式对秸秆回收品质的影响分析[J]. 农机使用与维修 2020(01)

- [8].湘西自治州秸秆资源综合利用状况分析[J]. 湖南农业科学 2019(12)

- [9].全国秸秆综合利用率达85.45%[J]. 科学种养 2020(03)

- [10].秸秆综合利用现状及对策[J]. 江西农业 2020(02)

- [11].推进秸秆综合利用 助力大气污染防治攻坚[J]. 现代农村科技 2020(03)

- [12].秸秆作为建筑墙体材料的应用与发展[J]. 低温建筑技术 2020(01)

- [13].高邮市秸秆综合利用现状、问题及对策[J]. 浙江农业科学 2020(02)

- [14].全国秸秆综合利用率达85.45%[J]. 农村新技术 2020(01)

- [15].如何让废秸秆变成“软黄金”——睢宁县打造生态乡村循环农业的创新之路[J]. 当代农机 2020(01)

- [16].玉米秸秆基材料研究进展[J]. 东北农业科学 2019(06)

- [17].丘陵区秸秆肥料化利用的问题与对策[J]. 农业与技术 2020(05)

- [18].黑龙江省秸秆资源储量及其分布特征[J]. 科学技术创新 2020(08)

- [19].密山市秸秆资源综合利用现状·存在问题及建议[J]. 安徽农业科学 2020(07)

- [20].高效利用“秸能”，共建美丽乡村——“互联网+秸秆”的离田创收思路[J]. 农村经济与科技 2020(04)

- [21].秸秆综合利用与农业生态环境保护探究[J]. 山西农经 2020(06)

- [22].庄稼秸秆切勿焚烧 过失酿祸也可定罪[J]. 云南农业 2020(02)

- [23].玉米秸秆的机械化处理方式与发展特点[J]. 农机使用与维修 2020(04)

- [24].辽宁省秸秆综合利用问题研究[J]. 农业经济 2020(04)

- [25].秸秆能源化利用技术探讨[J]. 农业科技与信息 2020(05)

- [26].黑龙江省秸秆综合利用探析[J]. 农场经济管理 2020(04)

- [27].黑龙江省两区秸秆综合利用现状、途径及对策[J]. 湖北农机化 2020(05)

- [28].浅谈秸秆综合利用技术[J]. 河北农机 2020(04)

- [29].秸秆捆烧技术研究现状与展望[J]. 现代化工 2020(07)

- [30].秸秆资源综合利用研究[J]. 现代农业 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4de5da50aa47f187dced3f47.html