# 基于道路工程机电设备的安装与保养重点分析

身份证号码：13018119851018xxxx河北石家庄050000

摘要：道路机电设备的好坏直接关系到企业的发展和生存，是企业安全生产的保障和前提。本文分析了企业机电设备的常见故障，提出了维修建议和新的维修方法及措施。道路机电设备的正确安装、维修和保养不只是排除故障和维持性能的手段，更是保证企业安全生产取得经济效益的一种长期连续的投资，是生产力不可或缺的组成部分。

关键词：机电设备；安装；保养；维修

导言

随着城市化进程的不断加快，我国城市各行各业的自动化程度越来越高，大量的机电设备被应用到企业和居民生活中，在企业运行过程中发挥着不可或缺的作用，也为改善居民的生活条件起到了非常重要的作用。一旦机电设备发生故障，将会严重影响整个企业循环系统的正常运营，也给居民生活带来不便。

1道路机电设备安装工程的特征

1．1产品更新速度快

机电设备的主要用途是满足道路运营需要，主要涉及到监控、供电、供暖、消防、通信、动力工程和设备配置等安装项目。随着高效运作的需求，道路机电产品不仅要满足基本的照明、排水、通信、消防等用途如:全自动收费系统主要是ETC(不停车收费)模式，还必须利于智能化操作，具备较高的安全性能。因此，机电设备产品的更新速度较快，机电单位在项目启动时，在满足基本预算的前提下，倾向于引进一些新型的智能化设备。

1．2机电系统较为复杂

道路机电系统的项目覆盖面较广，涵盖了电力、动力、通信等多个系统同步。如:通过基于移动互联网技术快速信息发布平台与智能交通疏导系统将能明显改善出行“堵”的情况。其通过手机短信、微信、微博、APP等方式将实时路况信息及道路分流的路线与方案为车主指引分流等系列资讯。当下，道路机电设备安装过程中对管道和线路铺设的系统性设计要求很高，这使得道路机电系统的操作更加复杂。设备功能的拓展，性能的延展，都需要配置更加智能化的机电系统来维持日常运转。

1．3安全性要求高

新的智能化道路机电设备的使用和操作更加便捷，运行效率较高，但对其本身的使用效果和维护质量的要求也更高了。道路机电设备与人们的生活息息相关，影响着人们的行车质量，道路机电设备的安装应充分保证人们安全、舒适的出行体验，更利于后期维护、运作。

2道路机电设施安装保养中的问题

2．1机电设施的装配紧密性不足

装配作业是道路机电设施安装的关键环节，螺栓以及螺母间的联接又是装配作业中的关键。螺栓与螺母的联接需要适度。假如二者联接太紧，随着时间的推移机电设施会劳损，让以往的装配作业前功尽弃，甚至会导致故障；假如两者联接太松，机电设施就会由于在运转中缺乏平稳性而产生振动，假如与设施它类部分频率同步，还会引发共振。状况不严重时会导致极大的噪音；状况加剧的时候会让结合部产生裂痕，从而发生安全故障。

2．2机器设施的噪音振动

伴随机器设施的普及使用，对环境保护的准则也进行了适当的调整；环境保护理念已深入人心，噪音污染给工作环境造成的困扰却没有完全消散。由于各领域都要使用到机械设施，而且这部分设施结构繁杂、多元化特征明显，因此其在运转的时候是呈动态的，运转流程中会生成振动，进而形成噪音；状况恶劣时会造成噪音污染。

2．3电气层面的难题

给机器设施装设隔离开关之时，会由于人为失误，让接触面上产生电热氧化状况，致使电阻增大，触头更容易灼烧受损；在装设断路器的弧触指以及触头的时候，两者间有一部分接触压力，而当插进行程以及分合闸的速率无法满足道路机电设施装设的需求时，会导致触头温度过高、息弧时间太长；这类状况假如长时间处于隐秘状态，就会导致绝缘介质的分解，设施的压力陡增，最后致使断路器炸毁；在装设工人对电流互感器实施装设以及维修的时候，在不少的环节中操控不标准、检测不达标；这不仅会阻碍设施的安全运转，甚至会对作业人员的生命安全构成危害；无法对设施实施常见、高效的维修和保养。大部分公路企业无法对设施实施常见、高效的维保，主要是由于领导层在机电设施维保层面的忧患意识不够强，通常以为道路机电设施能够正常运转就不需要担心；更别提对它实施维保了。这样，构成一个系统、完备的监测和维保体系就无异于是天方夜谭。

3针对问题的举措

3．1针对安装问题的措施

在装设大规模道路机电工程设备之时，装设的步骤通常较为繁复，设施也林林总总，这就必须让装设人员对整体的装设流程实施全方位布局，分工合作并由管理人员统筹全局。装设集体的领导人要预先做好应急预案，对机电设施以及人员实施科学调整和分配，提升装设质量。

3．2针对机电设施检修保养问题的措施

对道路机电设施的修理和保养要细分，俗话说:“三分修，七分养”，常规科学的保养作业不但能延长设备使用寿命，而且避免大修花费。根据相异种类实施相应的日常巡查检测，定时对一些关键部位进行基础的维保；大多数设施都有一部分故障多发区域，制定浴盆曲线是有计划预修制的理论基础，见图1所示。而面对该类状况，机电装设人员应进行专项维检，通过参考工程专家的建议，规避后续阶段该故障频繁发生，确保设施正常工作。而透过对设施常见的问题实施归纳，大部分例子说明:大多数电动机出现故障报废的一个主因是———设施在运行的初始阶段并未根据精准的步骤开启。假如开启设施出现缺相启动的状况，就会致使接触器触头拉弧、打火等状况发生；接触器吸合线圈的铁芯表层假如还附带有尘土抑或锈蚀杂质，线圈无法严丝合缝地吸合，线圈电流会增加；噪音也会接踵而至，导致线圈被烧坏，进而产生安全故障。

3．3对设施的维修记录实施整顿、类别划分以及解析

设施维修记录是较为繁杂的一种任务。必须让有关人员记录设施从设计、构建、装设、运用、维保，最后到废弃的这一流程中所牵涉到的数据消息以及有关材料。对应填制完成并经过规整的数据记录表，要派遣专门人员实施稳妥保存，管理者要不定时地抽样检查，监督记录工作的高效开展，并形成一套固有的体制。在这样的情况下，还应对设施的故障数据实时规整以及解析，对产生的源头要查明，这有利于技术员在后续的保养过程不至于犯同样的错误。此外，有关人员要依照解析成果实施归纳，并分享自身的所得，有利于技术人员提升专业水准，维修与保养工作就会初见成效。

3．4强化对高素质的专业技术人员培育

道路机电设施的工作人员技术水准对机电设施的装设效果有着极为关键的影响。所以，各个机构应培育一些有崇高奉献精神、业务能力强、职责感强、思想境界高的专业管理与技术专才，在平日的工作中强化对技术的培育，并灌输相关的机电设施原理和理论，持续提升其专业理论修养。而且，要重视提升管理者以及技术师的实际操作能力，利用多样性的综合学习模式，打造培育与自我学习融合、集中测验与定时指导相融合的培育模式。

结束语

道路机电设备的安装维修保养工程在很多领域都被应用。例如工业生产的各类生产设备、污水处理的排水设备、居民的采暖设备、以及通信设备等的安装都很大程度体现出来，可见它已广泛发展到各个领域，深入到我们的生活当中。因此，有效地进行安装与维修保养管理，能够更好地提高设备的生产效率，进而提高公民的生活水平。

参考文献

[1]朱小凯．机电设备安装存在问题及对策分析[J]．建筑学研究前沿，2015（9）：4-6.

[2]刘延久．建筑机电安装工程中电气设备接地工程常见施工问题分析[J]．城市建设理论研究(电子版)，2016，(22):2713－2714．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4de79d5815607784517fd232.html