# 片上网络拓扑结构的研究与分析

### 论文摘要

随着片上系统(System on Chip, SoC)的不断发展，芯片集成度越来越高，SoC设计中广泛采用的共享总线结构，已经无法满足系统的需要，片上网络(Network onChip, NoC)技术应运而生，核心思想就是将计算机网络技术移植到芯片设计中来，用网络取代传统的总线结构。拓扑结构是片上网络技术研究的重要领域之一，片上网络的拓扑结构体现了网络中的通讯节点在芯片中分布和连接的方式。拓扑结构的选择对系统性能和芯片面积具有显著的影响。本文对片上网络的拓扑结构进行了研究，主要的工作包括如下两个方面：1.分析研究了环形、Octagon、Mesh、Torus等平面拓扑结构，针对Octagon结构在扩展中单点失效和布线复杂度高的缺陷，提出Octagon环形（OR）结构。该结构具有8m个节点，除外层环上各核连接3个相邻节点外，内层环上各节点均与4个相邻节点连接。针对OR结构的特点，设计并实现了基于最短路径的路由算法。通过OPNET仿真分析表明，OR在网络延迟、吞吐、等方面性能良好，是一种拓扑结构简单、平面的、对称的并且具有良好扩展性的拓扑结构。2.在对3D拓扑结构的研究基础上，提出了3D Octagon双环拓扑结构。该结构在OR平面结构的基础上，参照3D Mesh各节点在垂直方向的连接方式实现了Octagon双环结构的三维扩展，有效地减少了芯片面积，本文将3D Octagon双环结构和3D Mesh、3D Torus结构进行了对比仿真分析。结果表明，3D Octagon双环结构在特定实验条件下有着较低的延迟和较高的吞吐。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 片上网络概述

- 1.1.1 片上网络的提出背景

- 1.1.2 片上网络的基本组成结构

- 1.2 片上网络的关键技术

- 1.2.1 拓扑结构

- 1.2.2 交换机制

- 1.2.3 路由算法

- 1.3 论文内容及结构

- 第二章 片上网络的拓扑结构

- 2.1 拓扑结构的基本概念

- 2.2 现有拓扑结构

- 2.2.1 规则拓扑结构

- 2.2.2 非规则拓扑结构

- 2.2.3 当前研究的特点分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 OCTAGON 环形网络拓扑结构

- 3.1 拓扑结构介绍

- 3.1.1 Octagon 网络拓扑结构

- 3.1.2 环形网络拓扑结构

- 3.1.3 Octagon 环形网络拓扑结构

- 3.2 路由算法设计

- 3.2.1 算法介绍

- 3.2.2 基于最短路径的路由算法

- 3.3 仿真分析

- 3.3.1 平台介绍

- 3.3.2 仿真参数设置

- 3.3.3 仿真结果分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 3D OCTAGON 双环网络拓扑结构

- 4.1 拓扑结构介绍

- 4.1.1 3D 拓扑结构

- 4.1.2 3D Octagon 双环网络拓扑结构的性能分析

- 4.1.3 网络直径

- 4.1.4 路由器结构

- 4.2 路由算法设计

- 4.3 仿真分析

- 4.3.1 仿真设置

- 4.3.2 仿真结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结束语

- 5.1 论文总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].虚通道数和时钟比率对片上网络的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(01)

- [2].片上网络系统关键技术的研究[J]. 芜湖职业技术学院学报 2019(01)

- [3].片上网络路由优化算法分析[J]. 长春大学学报 2019(04)

- [4].二维片上网络局部均匀随机通信质量检测仿真[J]. 计算机仿真 2019(10)

- [5].片上网络容错路由算法的综述与展望[J]. 电脑知识与技术 2019(12)

- [6].片上网络跨时钟域的高速数据通信接口设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2018(03)

- [7].片上网络与系统域网络的协同设计探索[J]. 高技术通讯 2018(02)

- [8].动态带分复用的三维片上网络协同优化研究[J]. 仪器仪表学报 2016(12)

- [9].双模式融合的异步片上网络通信机制[J]. 小型微型计算机系统 2019(10)

- [10].基于大数据技术的片上网络静态漏洞检测系统研究[J]. 现代电子技术 2019(21)

- [11].三维片上网络映射算法研究综述[J]. 小型微型计算机系统 2016(02)

- [12].三维片上网络体系结构研究综述[J]. 计算机学报 2016(09)

- [13].一种改进的基于粒子群的三维片上网络优化布局算法[J]. 计算机科学 2015(07)

- [14].片上网络的拓扑结构研究[J]. 黄山学院学报 2010(05)

- [15].基于片上网络功率控制的流量管理[J]. 现代计算机 2019(18)

- [16].片上网络容错技术研究[J]. 计算机科学 2018(03)

- [17].一种新颖的面向数据流量特征的片上网络设计[J]. 电讯技术 2018(05)

- [18].基于改进模拟退火的三维片上网络映射算法研究[J]. 郑州大学学报(理学版) 2017(03)

- [19].基于双层片上网络的路由算法[J]. 计算机工程 2016(04)

- [20].三维片上网络拓扑结构研究综述[J]. 计算机科学与探索 2015(02)

- [21].基于统计时分复用技术的三维片上网络[J]. 电子与信息学报 2012(10)

- [22].片上网络二维和三维结构的通信性能分析[J]. 计算机工程与科学 2011(03)

- [23].Sonics进军中国市场 助力北京新岸线[J]. 电子技术应用 2010(11)

- [24].片上网络技术发展现状及趋势浅析[J]. 电子产品世界 2009(01)

- [25].片上网络在多核公钥处理器中的应用研究[J]. 通信技术 2018(06)

- [26].异构三维片上网络布局优化的超图划分算法[J]. 计算机科学与探索 2016(06)

- [27].基于多扫描链的片上网络测试集归并方法[J]. 自动化应用 2016(10)

- [28].带分复用的三维片上网络测试规划研究[J]. 仪器仪表学报 2015(09)

- [29].基于两级遗传算法的特定应用片上网络拓扑优化[J]. 计算机科学 2013(02)

- [30].三维片上网络研究综述[J]. 软件学报 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4dec996f74feb3824e09e18c.html