# ZnO薄膜的制备及光电特性研究

### 论文摘要

采用溶胶-凝胶法在石英衬底上制备了高度择优取向的ZnO:Al薄膜。结果表明:制备的ZnO:Al薄膜为六角纤锌矿结构,且具有明显的c轴择优取向;Al离子的掺杂浓度和退火温度对薄膜的结构、光电性能有一定的影响,薄膜在可见光区的光透过率为80%-95%;Al的掺杂浓度为1%样品在600℃下空气中退火1小时后,薄膜最低的电阻率为7.5×10-2?·cm。溶胶-凝胶法制备ZnO薄膜成功应用于单晶硅电池中。与未制膜前相比,制膜后单晶硅电池开路电压VOC提高2%,短路电流ISC提高了4.3%,光电转化效率从12.6%提高到14.3%。利用射频磁控溅射在石英衬底上制备Al掺杂的ZnO薄膜。当Al掺杂浓度为3at%时,薄膜具有好的光电性能。衬底温度为500℃时,制备的薄膜具有最小的电阻率9.4×10-4?·cm。在氢气氛退火后,薄膜最小电阻率下降到5.1×10-4?·cm。薄膜在可见光区的平均透过率超过85%。由于Burstein-Moss效应,薄膜的光学带隙宽度为3.46-3.57eV。ZnO:Al薄膜的光致发光谱中出现位于415nm和439nm的双峰。分析表明,415nm发光峰源于电子在AlZn能级和VZn间的跃迁,而439nm的发光峰是由于电子从Zni能级向价带顶跃迁。利用射频磁控溅射在石英衬底上制备了ZnO:N和ZnO:N-Al薄膜。结果表明,N掺杂的ZnO薄膜失去了单轴择优取向,并且结晶质量变差。拉曼光谱中274, 510, 581和643cm-1振动模是由于N掺杂产生的缺陷引起的。461cm-1处的新的振动模是由于Zn-N产生的局域态振动模。实验中发现,N-Al共掺可以提高461cm-1处的振动模的相对强度。ZnO:N薄膜中位于2.87eV处宽的光致发光峰是由于间隙锌Zni和N相关的缺陷引起的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 ZnO 的研究背景

- 1.2 ZnO 的基本性质及应用

- 1.2.1 ZnO 的结构

- 1.2.2 ZnO 的特性

- 1.2.3 ZnO 的应用

- 1.3 ZnO 薄膜的掺杂

- 1.3.1 ZnO 薄膜的n 型掺杂

- 1.3.2 ZnO 薄膜的p 型掺杂

- 1.4 ZnO 薄膜的制备方法

- 1.4.1 溶胶－凝胶法

- 1.4.2 磁控溅射法

- 1.4.3 化学气相沉积法

- 1.4.4 分子束外延法

- 1.4.5 脉冲激光沉积

- 1.5 本文研究思路及内容

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 技术路线

- 第二章 ZnO 薄膜的制备及表征方法

- 2.1 溶胶－凝胶旋涂法

- 2.2 磁控溅射镀膜

- 2.3 表征方法

- 2.3.1 X 射线衍射仪

- 2.3.2 扫描电子显微镜

- 2.3.3 原子力显微镜

- 2.3.4 紫外可见分光光度计

- 2.3.5 荧光光谱仪

- 2.3.6 拉曼光谱仪

- 2.3.7 四探针

- 2.3.8 霍尔效应测试仪

- 2.3.9 台阶仪

- 第三章 溶胶-凝胶法实验结果与讨论

- 3.1 实验过程

- 3.2 结构分析

- 3.2.1 Al 掺杂对结构的影响

- 3.2.2 退火温度对结构的影响

- 3.3 形貌分析

- 3.4 光透过性分析

- 3.4.1 Al 掺杂对光透过性的影响

- 3.4.2 退火温度对光透光性的影响

- 3.5 电学性能分析

- 3.6 ZnO 减反射层在电池中的应用

- 3.6.1 实验过程

- 3.6.2 结构分析

- 3.6.3 反射率分析

- 3.6.4 单晶硅电池测试

- 3.7 本章小结

- 第四章 磁控溅射法实验结果与讨论

- 4.1 ZnO 薄膜的研究

- 4.1.1 ZnO 薄膜的结构

- 4.1.2 ZnO 薄膜的透光性

- 4.1.4 ZnO 薄膜的光致发光

- 4.2 Al 掺杂ZnO 薄膜的研究

- 4.2.1 Al 掺杂对光电性能的影响

- 4.2.2 溅射功率对光学性能的影响

- 4.2.3 生长温度对 Al3at%薄膜性能的影响

- 4.2.3.1 结构分析

- 4.2.3.2 形貌分析

- 4.2.3.3 电学性能分析

- 4.2.3.4 光透过性分析

- 4.2.3.5 光致发光

- 4.2.4 氢退火对电学性能的影响

- 4.3 N 掺杂ZnO 薄膜的研究

- 4.3.1 结构分析

- 4.3.2 形貌分析

- 4.3.3 拉曼分析

- 4.3.4 光透过性分析

- 4.3.5 光致发光

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

- 攻读硕士学位期间参加科研项目情况

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4dfad9e12fd3bec542045e09.html