# 聚氯乙烯/埃洛石纳米管纳米复合材料的结构与性能

### 论文摘要

本论文将具有天然纳米管结构的埃洛石纳米管（Halloysite nanobutes, HNTs）应用于热塑性塑料聚氯乙烯（Poly（vinyl chloride）, PVC）,通过熔融共混和原位聚合两种方法制备了性能优良的PVC/HNTs纳米复合材料,系统深入地研究了纳米复合材料的制备、结构与性能,详细研究了HNTs的表面改性对HNTs与PVC的界面结合和复合材料结构与性能的影响。具体研究工作,主要包括以下五个方面:（1）将未经改性的HNTs应用于PVC,通过熔融混炼法制备PVC/HNTs纳米复合材料。结果表明,未经改性的HNTs能够通过传统的成型加工工艺较为均匀地分散在PVC基体中,对PVC同时产生增韧和增强作用,特别是韧性有大幅度的提高。HNTs中的Si-O与PVC中（CHCl）的α-H之间能够形成界面氢键作用。HNTs的加入明显改变了PVC材料的断面形貌,均匀分散的HNTs导致了基体的塑性变形,呈现出韧性断裂特征。其增韧机理主要是通过形成空穴增韧。（2）研究了未经改性的HNTs对PVC/HNTs纳米复合材料热性能与阻燃抑烟性能的影响。HNTs的加入能够提高PVC/HNTs纳米复合材料的维卡软化温度和热变形温度。动态热降解动力学研究结果表明,PVC/HNTs纳米复合材料的热分解表观活化能随着HNTs的增加而增加,说明HNTs的加入提高了复合材料的热稳定性。采用锥形量热仪、建材烟密度测试以及氧指数测试评价了材料的阻燃抑烟性能,结果表明, HNTs的加入显著地降低了材料的生烟速率、总烟量和热释放速率峰值,并提高了材料的氧指数值,表现出一定的阻燃抑烟效果。（3）为了提高HNTs与PVC的界面结合,采用γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷（MPS）对HNTs的表面进行改性,研究了改性HNTs（m-HNTs）对复合材料结构与性能的影响。HNTs的表面改性能够增加HNTs与PVC间的相容性,m-HNTs更加均匀地分散于PVC基体中,并且被很好地包埋在PVC基体中,脱粘的纳米粒子显著减少。m-HNTs对PVC/m-HNTs纳米复合材料同时起到了增韧、增强的作用,相对于添加未改性的HNTs,PVC/m-HNTs纳米复合材料具有更高的力学性能。m-HNTs对复合材料热性能和加工性能的提高也有较好的效果。PVC/m-HNTs纳米复合材料的平衡转矩稍有降低,加工性能稍优于PVC。（4）通过在HNTs表面接枝聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）,制备了PMMA接枝改性的埃洛石纳米管（HNTs-g-PMMA）,并详细研究了PVC/HNTs-g-PMMA纳米复合材料的力学性能、热性能、微观结构及增韧增强的机理。由于PMMA与PVC良好的相容性及高分子链间相互缠结的特点,提高了HNTs与PVC的相容性。HNTs-g-PMMA在PVC基体中分散均匀,并且有很好的取向。HNTs-g-PMMA可以显著提高PVC纳米复合材料的韧性、强度和模量。PVC/HNTs-g-PMMA纳米复合材料的冲击断面凹凸不平,特别是在HNTs粒子周围,基体发生了显著的塑性变形,消耗了大量的冲击能,从而提高了韧性。同时,HNTs在两断层间之间的桥连作用也提高了材料的韧性。HNTs-g-PMMA对提高PVC复合材料热稳定性也起到了一定的效果,提高了复合材料的玻璃化转变温度,初始分解温度以及最大降解速率温度。（5）采用原位悬浮聚合的方法制备PVC/HNTs纳米复合材料。在PVC大分子生成的过程中,使纳米粒子分散到PVC分子内部,以期获得增韧效果更加显著的PVC/HNTs纳米复合材料。随着HNTs加入量的增加,树脂粒径显著减小,粘数减小,外形变得规整,圆形度提高,表观密度增加,吸油率下降。将树脂通过熔融加工的方法得到PVC/HNTs纳米复合材料,发现HNTs均匀分散于基体中。与PVC相比,PVC/HNTs纳米复合材料的冲击强度得到显著提高,耐热性有一定的改善,并且有较好的加工性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 聚氯乙烯的改性

- 1.2.1 聚氯乙烯的增韧改性

- 1.2.2 聚氯乙烯纳米复合材料

- 1.2.3 聚氯乙烯的耐热改性

- 1.3 天然无机纳米管——埃洛石纳米管

- 1.3.1 埃洛石纳米管的结构特征和性质

- 1.3.2 埃洛石纳米管的应用

- 1.4 聚合物/埃洛石纳米管纳米复合材料

- 1.4.1 橡胶/埃洛石纳米管纳米复合材料的研究

- 1.4.2 塑料/埃洛石纳米管纳米复合材料的研究

- 1.5 本研究的目的与主要内容

- 1.5.1 本研究的目的与意义

- 1.5.2 本研究的主要内容

- 1.5.3 本文的创新之处

- 第二章 埃洛石纳米管对聚氯乙烯的增韧和增强作用

- 2.1 引言

- 2.2 试验部分

- 2.2.1 试验原料

- 2.2.2 PVC/HNTs 纳米复合材料的制备

- 2.2.3 测试与表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PVC/HNTs 纳米复合材料的力学性能

- 2.3.2 PVC/HNTs 纳米复合材料的动态力学分析

- 2.3.3 PVC/HNTs 纳米复合材料的形态

- 2.3.4 PVC/HNTs 纳米复合材料的界面作用

- 2.3.5 PVC/HNTs 纳米复合材料的流变性能

- 2.4 本章小结

- 第三章 聚氯乙烯/埃洛石纳米管纳米复合材料的热性能

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料

- 3.2.2 试样的制备

- 3.2.3 测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 PVC 与PVC/HNTs 纳米复合材料的耐热性能

- 3.3.2 PVC 与PVC/HNTs 纳米复合材料的热分解过程

- 3.3.3 PVC 与PVC/HNTs 纳米复合材料热降解逸出气体的红外分析

- 3.3.4 PVC 与PVC/HNTs 纳米复合材料的热降解动力学

- 3.3.5 PVC 与PVC/HNTs 纳米复合材料的阻燃抑烟性能

- 3.4 本章小结

- 第四章 MPS改性埃洛石纳米管填充聚氯乙烯的结构与性能

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要原料

- 4.2.2 HNTs 的表面改性

- 4.2.3 PVC/m-HNTs 纳米复合材料的制备

- 4.2.4 测试与表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 HNTs 和m-HNTs 的结构和性质

- 4.3.2 PVC/m-HNTs 纳米复合材料的力学性能

- 4.3.3 PVC/m-HNTs 纳米复合材料的动态力学分析

- 4.3.4 PVC/m-HNTs 纳米复合材料的形态

- 4.3.5 PVC/m-HNTs 纳米复合材料的耐热性能

- 4.3.6 PVC/m-HNTs 纳米复合材料的流变性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 PVC/HNTs-g-PMMA纳米复合材料的结构与性能

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 主要原料

- 5.2.2 HNTs 表面接枝与复合材料的制备

- 5.2.3 测试与表征

- 5.3 结果和讨论

- 5.3.1 HNTs-g-PMMA 的表征

- 5.3.2 PVC/HNTs-g-PMMA 纳米复合材料的微观形貌

- 5.3.3 PVC/HNTs-g-PMMA 纳米复合材料的动态力学分析

- 5.3.4 PVC/ HNTs-g-PMMA 纳米复合材料的热性能

- 5.3.5 PVC/HNTs-g-PMMA 纳米复合材料的力学性能

- 5.3.6 PVC/HNTs-g-PMMA 纳米复合材料的增韧增强机理

- 5.4 本章小结

- 第六章 原位聚合法制备聚氯乙烯/埃洛石纳米管纳米复合材料的结构与性能

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 原料

- 6.2.2 树脂的合成

- 6.2.3 PVC/HNTs 纳米复合材料的制备

- 6.2.4 测试与表征

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 树脂的性能

- 6.3.2 PVC/HNTs 纳米复合材料的力学性能

- 6.3.3 PVC/HNTs 纳米复合材料的动态力学分析

- 6.3.4 PVC/HNTs 纳米复合材料的热性能

- 6.3.5 PVC/HNTs 纳米复合材料的形态

- 6.3.6 PVC/HNTs 纳米复合材料的流变性能

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].埃洛石纳米流体制备及提高驱油采收率的研究[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [2].管状埃洛石的微结构对其负载活性的制约[J]. 矿物学报 2018(04)

- [3].埃洛石纳米管/壳聚糖复合材料的研究进展[J]. 应用化工 2017(03)

- [4].埃洛石负载氨基磺酸胍对聚丙烯阻燃性能的影响[J]. 广东化工 2020(16)

- [5].埃洛石纳米管基刺激响应型材料的研究进展[J]. 化工新型材料 2020(10)

- [6].埃洛石固载铂催化剂的制备、表征及活性[J]. 石油化工 2011(09)

- [7].埃洛石防冰涂料的制备及性能研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2019(05)

- [8].一步法合成埃洛石/碳纳米复合材料及其吸附性能研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [9].埃洛石表面改性增强纳米聚氨酯复合材料[J]. 天津城建大学学报 2015(05)

- [10].纳米埃洛石对涂料及涂布纸性能的影响[J]. 材料工程 2008(10)

- [11].热处理对TiO_2/埃洛石降解亚甲基蓝特性的影响[J]. 中国粉体工业 2008(04)

- [12].埃洛石微胶囊功能化防冰涂层的制备与性能[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2020(05)

- [13].埃洛石纳米管的口服毒性研究（英文）[J]. 中国科学技术大学学报 2017(12)

- [14].磁性埃洛石复合材料的制备及其对亚甲基蓝吸附性能研究[J]. 硅酸盐通报 2017(01)

- [15].埃洛石的结构特性、表面改性及应用研究进展[J]. 材料导报 2016(03)

- [16].改性埃洛石材料的制备及其对亚甲基蓝吸附行为的研究[J]. 分析测试学报 2016(06)

- [17].埃洛石悬浮液稳定性研究[J]. 非金属矿 2018(06)

- [18].埃洛石原料无模板法制备高比表面积介孔氧化硅及其在亚甲基蓝吸附中的应用（英文）[J]. 无机材料学报 2018(12)

- [19].磁性埃洛石对水溶液中盐酸土霉素的吸附[J]. 环境工程学报 2013(10)

- [20].管状埃洛石铝羟基表面的硅烷嫁接及其对布洛芬负载、释放的影响[J]. 矿物学报 2012(S1)

- [21].埃洛石负载硫脲及其甲醛捕捉效果[J]. 环境科学学报 2019(04)

- [22].埃洛石纳米管作为载体的研究进展[J]. 上海塑料 2012(04)

- [23].碱激发热改性埃洛石对养猪废水中氨氮的去除[J]. 水处理技术 2019(08)

- [24].埃洛石对水性超薄膨胀型钢结构防火涂料防火性能的影响[J]. 涂料工业 2010(01)

- [25].埃洛石管内负载纳米四氧化三铁复合材料对亚甲基蓝的吸附性能[J]. 硅酸盐学报 2016(11)

- [26].新型埃洛石纳米管微球的制备及其缓释性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2018(01)

- [27].埃洛石纳米管/白炭黑并用增强废聚乙烯的研究[J]. 塑料工业 2010(10)

- [28].长链硅烷对埃洛石纳米管的表面改性研究[J]. 有机硅材料 2011(04)

- [29].埃洛石纳米管的改性及应用研究[J]. 河南化工 2011(11)

- [30].贵州省黔西县枫香地区上二叠统龙潭组埃洛石矿物学特征及成因分析[J]. 甘肃地质 2019(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4dff197ce408ae85d4e21068.html