# 基于MapInfo的电气计算及空间负荷预测研究

### 论文摘要

经济社会发展及科技进步对电网的建设、运行方式产生了巨大影响。这同样改变了电网规划的性质及地位,使其面临诸多挑战和问题。电网规划涉及到很多课题,覆盖面广。在电网规划管理系统中引进地理信息系统(GIS)可以极大的提高规划数据管理水平,使得规划工作更加交互、直观,提高工作人员的劳动效率,必将拥有广阔的发展前景。作为电网规划重要内容之一,电气计算现阶段迫切需要高效率、维护性强、具有良好人机交互界面的图形化计算软件。同时,由于负荷预测是电网规划工作的基础,使得空间负荷预测成为现阶段一个研究热点。在导师的指导下,我考虑到现有软件的不足,在GIS平台上对电力系统接线图的绘制、电气计算的实现、空间负荷预测等领域进行深入研究。本软件在Windows XP操作系统平台上,选择SQL Server 2000数据库,利用VB开发工具,以OLE方式对MapInfo集成开发而成。本文主要由以下部分组成：1.在MapInfo表中绘制电气接线图在地理信息系统中绘制电气接线图,是电力地理信息系统不可缺少的功能。主要程序开发过程如下：首先,在MapInfo表中制作面对象电气元件。然后创建用于绘制电气接线图的MapInfo表、设置投影类型及表结构。接在在软件中制作自定义绘图工具按钮,编写程序实现绘图功能。最后,软件在解决了电气元件的类型及连接点坐标的识别问题,实现了电气元件的参数及运行状态的输入与查询功能。软件集成了MapInfo强大功能,故绘制电力系统接线图具有缩放、旋转、移动等功能,方便实用。另外,软件将各电气元件参数和状态存储在MapInfo表中,用户可方便进行修改与查询。最后,本软件亦可应用于基于MapInfo的电气设备管理工作中。2.在电气接线图上实现电气计算电气元件的连接点坐标在进行参数输入时已自动保存在MapInfo表对应的属性字段中,据此软件自动识别网络拓扑关系。接在,数据电气元件的类型及参数自动进行数据处理,形成用于电气计算的所需要的网络参数并将其存储在相应的数据库表中。最后,程序实现电气计算,并将计算结果自动标注在电气接线图中。3.空间负荷预测我深入研究了空间负荷预测的常用方法,并在地理信息系统上应用方面进行了初步探索。由于负荷密度法在我国使用广泛,故在软件中利用分类分区负荷密度法实现空间负荷预测功能方面做了如下工作：空间负荷预测图层和相应数据库的建立、规则小区划分的程序实现、小区信息的录入与查询等。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.1.1 电网规划的目的和意义

- 1.1.2 电力系统分析计算软件

- 1.1.3 空间负荷预测

- 1.2 本文的主要内容

- 2 地理信息系统

- 2.1 地理信息系统概述

- 2.1.1 地理信息系统概念及构成

- 2.1.2 地理信息系统发展史

- 2.1.3 地理信息系统的功能

- 2.1.4 地理信息系统中的数据

- 2.2 地理信息系统平台简介

- 3 基于MapInfo的电力系统原理接线图绘图程序的实现

- 3.1 软件概述

- 3.1.1 开发环境

- 3.1.2 软件结构及使用流程介绍

- 3.1.3 OLE自动化技术的应用

- 3.1.4 数据库结构设计

- 3.2 绘制电气原理接线图的实现方法

- 3.2.1 MapInfo表中矢量元件的制作

- 3.2.2 绘图功能的实现

- 3.2.3 用于绘制电气接线图的MapInfo表结构

- 3.3 电气元件的识别方法

- 3.3.1 元件类型的识别及参数输入与查询

- 3.3.2 连接点坐标的自动确定

- 3.4 电气接线图的绘制实例

- 4 电气计算的数学模型与程序实现

- 4.1 潮流计算流程

- 4.1.1 潮流计算模型

- 4.1.2 牛拉法的基本概念

- 4.2 短路计算流程

- 4.3 网络拓扑关系自动识别

- 4.4 计算实例

- 4.4.1 潮流计算

- 4.4.2 短路计算

- 5 空间负荷预测

- 5.1 空间负荷预测概述

- 5.2 空间负荷预测方法

- 5.2.1 分类分区预测方法

- 5.2.2 基于神经网络与模糊理论的聚类分析法

- 5.3 分类分区负荷预测方法在软件中的实现

- 5.3.1 空间负荷预测图层

- 5.3.2 规则小区划分

- 5.3.3 小区信息输入与结果显示

- 6 总结与展望

- 6.1 本文总结

- 6.1.1 基于MapInfo的电气计算程序的研究

- 6.1.2 空间负荷预测方法研究

- 6.2 展望

- 6.2.1 基于MapInfo的电气计算输出环节

- 6.2.2 空间负荷预测的实现功能

- 6.2.3 基于GIS的电网规划管理软件的扩展

- 参考文献

- 个人简历

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].采用联系数与蒙特卡洛模拟的规模化电动汽车充电负荷预测[J]. 电器与能效管理技术 2019(20)

- [2].基于自适应卡尔曼滤波在气象影响下负荷预测[J]. 计算机测量与控制 2020(01)

- [3].含分布式电源的智能电网负荷预测研究[J]. 国外电子测量技术 2020(02)

- [4].基于力控上位机软件热网负荷预测[J]. 数字技术与应用 2020(01)

- [5].基于多气象因素混合回归的重庆地区夏季日最高负荷预测[J]. 水电能源科学 2020(04)

- [6].空间负荷预测在某县城核心区负荷预测的应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(15)

- [7].配电网规划中负荷预测实际问题及措施[J]. 通讯世界 2017(22)

- [8].基于分布式图计算的台区负荷预测技术研究[J]. 中国电机工程学报 2018(12)

- [9].电力用户侧大数据分析与并行负荷预测研究[J]. 自动化应用 2016(11)

- [10].电力检修中负荷预测技术的发展现状研究[J]. 民营科技 2016(12)

- [11].基于电力载波通信的居民用电负荷预测大数据应用[J]. 科技创新与应用 2017(04)

- [12].基于贪婪算法的配电网网格负荷预测与规划方法[J]. 计算机工程 2016(11)

- [13].负荷预测在煤改电工程的应用分析[J]. 电气时代 2017(05)

- [14].组合预测在饱和负荷预测中的应用[J]. 电力与能源 2017(02)

- [15].基于区域负荷预测值综合评价的大电网短期负荷预测[J]. 电气应用 2017(11)

- [16].空间负荷预测中确定元胞负荷合理最大值的主成分分析法[J]. 电测与仪表 2017(14)

- [17].多级负荷预测协调的母线负荷预测系统[J]. 云南电力技术 2017(03)

- [18].饱和负荷预测方法研究综述[J]. 山东工业技术 2017(23)

- [19].配电网空间负荷预测方法的应用研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(22)

- [20].广西来宾供电局:负荷预测“扬眉吐气”[J]. 广西电业 2015(08)

- [21].负荷预测精准度对电力系统经济运行的影响[J]. 电子测试 2016(03)

- [22].基于灰色模型的电力系统长期负荷预测优化研究[J]. 黑龙江科学 2020(14)

- [23].考虑光伏出力与电动汽车接入的配电网空间负荷预测[J]. 电子设计工程 2020(15)

- [24].在线学习神经网络用于空调负荷预测研究[J]. 建筑热能通风空调 2020(08)

- [25].机理计算与机器学习结合的空调负荷预测[J]. 江苏建筑 2020(04)

- [26].云南电网综合负荷预测平台升级后的功能及应用[J]. 云南电力技术 2018(06)

- [27].基于土地使用性质的饱和空间负荷预测研究[J]. 广东电力 2019(08)

- [28].基于多代理系统理论的空间负荷预测——空间负荷预测实例[J]. 科技创新导报 2018(01)

- [29].基于空间负荷预测的临夏城网远期饱和负荷预测方法研究[J]. 电工技术 2018(11)

- [30].基于支持向量机的某地区电网短期电力负荷预测[J]. 电网与清洁能源 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4e0d744e53edd6376d59c716.html