# BRT客车铰接装置逆向设计及其整车虚拟样机仿真的研究

### 论文摘要

快速公交(BRT)客车的发展是顺应了现在不断成长中的大中型城市的要求,这就要求BRT客车有高的运作效率,即拥有大的承载量和较高的运行速度,因此,用铰接装置连接前、后车身的大长度BRT客车满足了大承载量的要求,较高的运行速度又对铰接装置的结构强度提出了更高的要求。由此可见,铰接装置是BRT客车发展中的最为关键的技术,其结构和强度设计的好坏决定着客车行驶的安全和操纵稳定性。本文内容分为两大部分:第一部分,针对后推式低地板城市BRT客车的铰接装置进行设计。首先,对其重要的参数进行了理论核算;其次,根据逆向设计的方法制定了铰接装置参数化建模的流程,根据流程对铰接装置的结构进行参数化建模;最后,并用多柔性体动力学的方法对铰接装置进行强度分析。通过分析可知,在极限载荷工况下,铰接装置能工作在安全状态下,铰接装置在结构设计方面不存在大的缺陷。第二部分,由于BRT客车连接前、后车身的铰接装置的存在和发动机后置的原因,其在行驶过程中铰接装置能否有效地限制前、后车身的相对运动,使客车行驶在相对稳定、安全的工况下成为一个重要问题。针对这个问题,本文通过多体动力学软件MSC.Adams/Car建立了整车多体动力学模型。然后,依照国家标准对客车进行了操纵稳定性的仿真分析,并进行了仿真评价。通过仿真分析,综合各项指标评价出BRT客车操纵稳定性较好,前、后车身的相对运动被铰接装置限制在允许的范围以内。由此进一步验证了铰接装置在结构上的有效性和安全性。综上所述,本文分别从理论和实际建模方面对铰接装置进行了设计,从多体动力学方面对铰接装置和整车操纵稳定性进行了分析。说明所设计的铰接装置自身结构拥有较好的结构强度和安全性,在BRT客车的行驶过程中有效的限制了车身的相对运动,一定程度上提高客车的操纵稳定性。在本文的研究基础上,对已经实现参数化的铰接装置,可以针对不同车型继续进行二次开发,并对修改后的铰接装置按照文中步骤进行多柔性体动力学分析。另外,整车操纵稳定性还有进一步研究的空间,例如空气弹簧变刚度的影响等。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 BRT发展历史及现状

- 1.1.1 BRT交通发展现状

- 1.1.2 BRT车辆发展概况

- 1.2 铰接装置的研究现状

- 1.3 逆向工程的概念及应用

- 1.4 多体动力学的发展概况及研究方法

- 1.4.1 多体动力学的发展概况

- 1.4.2 多体动力学的研究方法

- 1.4.3 多体系统动力学在汽车动力学研究中的作用

- 1.5 操纵稳定性评价方法简介

- 1.6 本文研究的主要意义和内容

- 1.7 本文研究的主要内容

- 第2章 铰接装置最大转角的理论核算

- 2.1 引言

- 2.2 前、后车身最大夹角的理论分析

- 2.3 本课题车辆最大夹角的计算

- 2.4 本章小结

- 第3章 逆向特征建模概述及CATIA V5逆向模块

- 3.1 逆向工程概述

- 3.2 逆向工程基于特征的参数化建模方法

- 3.3 数据测量原理及设备

- 3.4 CATIA V5逆向造型模块

- 3.5 铰接装置逆向参数化设计的基本步骤

- 3.6 本章小结

- 第4章 铰接装置的逆向参数化设计

- 4.1 云点数据的测量

- 4.2 云点数据预处理

- 4.2.1 云点简化

- 4.2.2 多视图拼合

- 4.2.3 铰接装置前件及后件云点的处理过程

- 4.3 模型的反求及参数化

- 4.3.1 模型轮廓曲线提取及处理

- 4.3.2 模型参数化

- 4.3.3 模型特征细化

- 4.4 铰接装置完整模型的建立

- 4.5 本章小结

- 第5章 ADAMS软件简介及其计算方法

- 5.1 ADAMS软件简介

- 5.1.1 引言

- 5.1.2 ADAMS软件的特点

- 5.1.3 ADAMS软件模块简介

- 5.2 ADAM软件的分析、计算方法

- 5.2.1 广义坐标选择

- 5.2.2 动力学方程的建立

- 5.2.3 动力学方程的求解过程

- 5.2.4 静力学分析、运动学分析、初始条件分析

- 5.3 ADAMS软件应用中解决数值发散的技巧

- 5.3.1 数值发散的原因

- 5.3.2 解决数值发散的技巧

- 5.4 本章小结

- 第6章 铰接装置多柔性体动力学分析

- 6.1 引言

- 6.2 铰接装置多柔性体模型的建立

- 6.3 铰接装置计算及结果分析

- 6.3.1 铰接系统约束及加载

- 6.3.2 铰接系统求解及后处理

- 6.4 本章小结

- 第7章 整车多体系统动力学仿真模型的建立

- 7.1 引言

- 7.2 整车特征参数的获取

- 7.3 车身仿真模型的建立

- 7.4 前悬架仿真模型的建立

- 7.5 中悬架仿真模型的建立

- 7.6 后悬架仿真模型的建立

- 7.7 转向系仿真模型的建立

- 7.8 轮胎仿真模型的建立

- 7.9 整车仿真模型的建立

- 7.10 本章小结

- 第8章 BRT公交客车的操纵稳定性分析

- 8.1 引言

- 8.2 操纵稳定性仿真分析

- 8.2.1 稳态回转仿真分析

- 8.2.2 蛇行试验仿真分析

- 8.3 操纵稳定性仿真计分评价

- 8.3.1 稳态回转计分评价

- 8.3.2 蛇形试验仿真计分评价

- 8.4 本章小结

- 第9章 全文总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].广州BRT获颁绿色低碳奖[J]. 广东交通 2012(04)

- [2].广州BRT沿线投3000辆新单车[J]. 广东交通 2013(05)

- [3].冲孔灌注桩质量控制要点探讨——以BRT轮渡码头工程为例[J]. 福建建材 2020(04)

- [4].温州市快速公交BRT六号线站台装配式工艺探讨[J]. 住宅与房地产 2020(18)

- [5].现代有轨电车与BRT的比较研究[J]. 住宅与房地产 2016(21)

- [6].玉溪市中心城区中运量公交发展适应性研究[J]. 城市地理 2016(22)

- [7].贵阳BRT车站[J]. 贵阳市人民政府公报 2016(23)

- [8].基于层次分析法的快速公交(BRT)服务质量评价[J]. 河北交通职业技术学院学报 2015(02)

- [9].关于建设渝北区快速公交系统(BRT)的建议[J]. 现代商业 2013(34)

- [10].BRT融资模式在公租房建设中的应用研究[J]. 山东建筑大学学报 2013(06)

- [11].南宁市快速公交(BRT)关键技术探索[J]. 交通与运输(学术版) 2017(01)

- [12].成都BRT驾驶室空间的人机环境评价及改良优化[J]. 工业设计研究 2014(00)

- [13].襄阳市发展BRT(城市快速公交系统)的可行性研究[J]. 科技视界 2014(10)

- [14].对微博信息流中意见领袖的实证分析:以“厦门BRT公交爆炸案”为个案[J]. 国际新闻界 2014(03)

- [15].高职院校计算机应用基础课程的BRT教学模式改革探索[J]. 计算机时代 2014(09)

- [16].现代有轨电车与快速公交BRT的比较及其在我国的应用[J]. 交通标准化 2013(11)

- [17].快速公共交通系统(BRT)在浦东新区的应用前景分析[J]. 规划师 2008(S1)

- [18].浅谈巴士快速公共交通系统BRT在中国的发展前景[J]. 科技信息(科学教研) 2008(16)

- [19].厦门高架BRT预制桥墩设计[J]. 铁道勘测与设计 2009(06)

- [20].隔离设施对BRT运行速度的影响分析[J]. 山东交通学院学报 2014(04)

- [21].城市快速公交(BRT)系统停靠站的适用性分析[J]. 交通科技 2014(05)

- [22].乌鲁木齐市快速公交BRT服务质量的评价[J]. 交通信息与安全 2013(04)

- [23].昆明快速公交系统(BRT)适应性及现状发展问题分析[J]. 现代经济信息 2012(24)

- [24].广州市快速公交系统(BRT)建设的存在问题及其对策探讨[J]. 法制与社会 2011(03)

- [25].基于模糊控制的BRT交叉口信号优先控制方法研究[J]. 郑州铁路职业技术学院学报 2010(04)

- [26].快速公交(BRT)线路布局优化研究[J]. 道路交通与安全 2008(05)

- [27].BRT车站口交叉行人模型仿真研究[J]. 西部交通科技 2016(10)

- [28].快速公交系统(BRT)在城际轨道网衔接体系中的功能定位[J]. 广东交通职业技术学院学报 2016(01)

- [29].银川市快速公交(BRT)系统发展研究及展望[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [30].基于主动优先的快速公交(BRT)交叉口优先设计及仿真[J]. 交通科技与经济 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4e1ab4cd41f1ecfeb56c97e2.html