# 关于农业温室自动化作业平台的研究 ——挂接装置的结构及控制方式

### 论文摘要

温室农业是农业生产的高级生产方式,是高效农业生产的有效手段,温室环境自动控制技术和自动化作业生产装备的研发是促进其发展的关键。根据我国农业温室发展状况和技术水平,研制温室自动化作业平台生产装备具有重要意义。本自动化作业平台是依据我国温室农业特点,以单栋净跨度6.0m的温室为使用环境,以土耕种植蔬菜为作业对象,实现对作物种植过程中的整地、播种、间苗、灌溉、施肥和收获等一系列作业,实现“一台多用”降低成本。作业平台能够以手动控制和全自动控制两种方式在温室中往复作业,行走机构能够原地转动90°,以直角转弯的方式代替常见的圆弧转弯方式,实现横移转入下一栋作业。本文以自动化作业平台为研究对象,根据自动化作业平台的作业特点,我们初步设计了农具库、升降横移机构和旋转农机具机构,内容如下:1.根据温室农业作业特点和自动化作业平台功能要求,用SolidWorks2007三维软件构建出了自动化作业平台原理样机。确定了其主要组成部分和各个部分的功能作用,确定了温室农业自动化作业平台的农机具挂接方式、工作原理以及部分所要求具备的功能。2.介绍了悬挂装置各零部件的初步设计,做好运动学分析和动力学分析的基础工作。分析了悬挂装置180°转位原理和动力的来源以及180°转位机构到位后停止和锁紧方式。在机构运动分析中采用SolidWorks软件自带的COSMOS Motion运动仿真插件,对转位机构进行运动仿真,通过对仿真结果分析,得出机构在约束条件下各参数的最优解。3.首先介绍了悬挂装置的升降机构和横移机构的原理和动力来源,确定在升降机构、横移机构中采用链条式传动方式。其次根据机构特点选择了到位后的停止和锁紧方式。最后对升降机构和横移机构进行运动仿真,得出在手工操纵所能施加最大力的范围内,机构可以保持良好的运动状态。4.从概念设计、结构设计和零件设计三个阶段介绍了农具库的初步设计,介绍了农机具挂接部件的初步设计,且简要介绍了农机具存放位置的确认与对准方式。采用运动仿真插件对农具库和农机具存放进行运动仿真,得出机构在约束条件下各参数的最优解。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 设施农业与设施农业机械概念

- 1.2 温室设施农业机械及作业装备国内外研究现状

- 1.2.1 温室设施农业机械及作业装备国外研究现状

- 1.2.2 温室设施农业机械及作业装备国内研究现状

- 1.3 课题的来源

- 1.4 本课题研究目的、意义

- 1.4.1 本课题研究的目的

- 1.4.2 本课题研究的意义

- 1.5 本论文所做的工作

- 2 温室农业自动化作业平台概述

- 2.1 自动化作业平台概述

- 2.2 自动化作业平台原理样车的系统结构

- 2.2.1 自动化作业平台行走方式简介

- 2.2.2 自动化作业平台农艺作业方式简介

- 2.3 本章小结

- 3 农机具悬挂装置及其180°转位机构的技术研究

- 3.1 SolidWorks软件及COSMOSMiotion运动仿真插件

- 3.1.1 SolidWorks软件简介

- 3.1.2 COSMOSMiotion运动仿真概述

- 3.2 农机具悬挂装置的初步设计及三维模型建模

- 3.2.1 悬挂装置的方案分析

- 3.2.2 悬挂装置关键零部件的三维造型

- 3.3 悬挂装置转位机构的结构形式和控制方式

- 3.4 180°转位的动力、原理及控制方式

- 3.4.1 180°转位的动力

- 3.4.2 180°转位的工作原理

- 3.4.3 转位机构的控制方式及设计参数

- 3.4.4 气压系统的控制原理

- 3.5 转位到位后的停止和锁紧方式

- 3.5.1 转到位后停止方式的选择

- 3.5.2 转到位后锁紧方式的选择

- 3.6 悬挂装置180°转位机构的运动仿真

- 3.7 本章小结

- 4 悬挂装置升降横移机构的技术研究

- 4.1 升降横移机构的理论研究

- 4.1.1 升降机构的方案分析

- 4.1.2 横移机构的方案分析

- 4.1.3 链传动的概述

- 4.1.4 升降机构和横移机构关键零部件的三维造型

- 4.2 升降横移机构移动到位后的停止和锁紧方式

- 4.2.1 升降机构移动到位后的停止和锁紧方式

- 4.2.2 横移机构移动到位后的停止和锁紧方式

- 4.3 升降机构的运动仿真

- 4.4 横移机构的运动仿真

- 4.5 本章小结

- 5 农具库的技术研究

- 5.1 农具库的方案分析和选型

- 5.2 农具库的设计组成

- 5.2.1 农具库的概念设计

- 5.2.2 农具库的结构设计

- 5.2.3 农具库的零件设计

- 5.2.4 农具库的初步设计

- 5.3 农具库运动仿真

- 5.4 农机具存放时运动仿真

- 5.5 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].果园作业平台现状及发展趋势[J]. 现代农业科技 2020(05)

- [2].果园作业平台的研究现状及发展趋势[J]. 中国果树 2018(01)

- [3].在线作业平台在小学英语教学中的应用研究——以“一起作业”平台为例[J]. 中小学电教 2017(05)

- [4].升降作业平台监管和检验的探讨[J]. 起重运输机械 2015(02)

- [5].基于网络作业平台的物理翻转课堂教学实践[J]. 天津教育 2019(19)

- [6].两自由度茶园综合作业平台研制[J]. 时代农机 2019(08)

- [7].3D农机作业平台打开设施种植全程智能化的新局面——采访记实[J]. 蔬菜 2018(12)

- [8].一种纵向多功能作业平台[J]. 梅山科技 2019(03)

- [9].新型双层作业平台的研制及应用[J]. 煤矿机械 2015(07)

- [10].松浦大桥主桥改造移动式作业平台设计与安装[J]. 世界桥梁 2019(04)

- [11].电力生产移动作业平台关键技术探索[J]. 电子世界 2017(12)

- [12].星邦重工GTJZ12新系统剪叉式作业平台正式投入使用[J]. 起重运输机械 2013(11)

- [13].基于在线作业平台优化小学数学教学[J]. 试题与研究 2018(20)

- [14].万吨海洋作业平台爬升齿轮轴心开裂的原因分析[J]. 物理测试 2012(06)

- [15].自升式海洋作业平台在南堡油田的适应性分析[J]. 科技与企业 2012(23)

- [16].多功能果园作业平台的研究[J]. 南方农业 2019(02)

- [17].基于Linux下FTP服务的在线作业平台[J]. 科技信息(科学教研) 2008(15)

- [18].高墩施工模板附着式简易作业平台设计及其运用[J]. 铁道建筑技术 2013(12)

- [19].接触网作业车用升降旋转作业平台开发研讨[J]. 装备制造技术 2014(08)

- [20].学生专用可调节式卡槽作业平台研究[J]. 低碳世界 2019(03)

- [21].电力巡检移动作业平台的设计探索[J]. 通信电源技术 2019(04)

- [22].对升降作业平台调整出特种设备目录产生问题的分析及建议[J]. 起重运输机械 2017(10)

- [23].基于移动作业平台的定点带电检测现场作业体系的构建[J]. 电气技术 2017(06)

- [24].野战卫勤作业平台需求分析研究[J]. 医疗卫生装备 2010(02)

- [25].高空背篓式交替作业平台施工技术[J]. 山西建筑 2016(11)

- [26].电力生产移动作业平台关键技术探索[J]. 产业与科技论坛 2014(08)

- [27].基于3D公共作业平台的水库大坝安全应急响应全过程管理方案[J]. 水电能源科学 2014(08)

- [28].华东电网调度业务作业平台投入试运行[J]. 电力信息化 2010(07)

- [29].开发智能化作业平台的实践研究[J]. 现代教学 2016(Z1)

- [30].钢管塔安装作业平台制作[J]. 机电信息 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4e22ad39a735828c220fb3e9.html