# 改性聚甲基硅烷系列SiC陶瓷先驱体的研究

### 论文摘要

制备出陶瓷产率高,使用方便,元素组成合理,成本较低的先驱体一直是SiC先驱体技术发展的方向。聚甲基硅烷（Polymethylsilane,PMS）具有室温液态、分子元素组成近化学计量比等优点,在SiC先驱体方面有很好的应用潜力。但PMS分子量小,交联度低,加热过程中大量小分子逸出造成失重,且PMS以Si-Si为主链,在Si-Si的断裂重排为Si-C过程中也容易造成小分子逸出失重。PMS的结构缺陷决定了其不适合直接用作SiC先驱体。本文通过改性使PMS由不可用变为可用,探索了改性PMS在制备SiC基复合材料、SiC纤维和SiC纳米线方面的应用,取得了很好的效果。由于PMS合成条件苛刻,合成规模一般较小,不能满足制备SiC材料的要求。本研究首先通过合成工艺改进将PMS的Wurtz合成由10g/次放大到近200g/次,最佳反应条件为二氯甲基硅烷（Dichloromethylsilane,DCMS）:Na:甲苯=1mol:2mol:350ml,反应温度80℃,反应时间24hr。在此条件下合成的PMS数均分子量860,在空气中易氧化,陶瓷产率35%,热解产物富硅,Si/C（atom）=1.23。PMS与SbCl3室温反应得到了液态先驱体锑改性聚硅烷（Antimony substitutedpolymethylsilane,A-PMS）。SbCl3活性较低,避免了A-PMS的过度交联,使其在室温保持液态,具有较好的可加工性。SbCl3与Si-H的反应消耗了PMS中的Si-H,使A-PMS在空气中具有较好的稳定性。Sb元素的引入使A-PMS具有较高的分子量和交联度,同时促进了Si-Si的重排,A-PMS在320℃热交联,产物形成以SiC4和SiC3H为主的高度交联结构,陶瓷产率高达91%。A-PMS热解得到β-SiC,Si/C原子比为1.12。A-PMS作为先驱体制备SiC基复合材料,具有不需要溶剂、低温固化增重等优点,将A-PMS用于制备Cf/SiC复合材料,根据A-PMS 320℃交联后陶瓷产率高的特点改进了PIP工艺,实现了低温增重,减少了高温烧结次数,经过4次高温烧结制备出密度1.76g/cm3的Cf/SiC复合材料,弯曲强度381MPa。以A-PMS为先驱体,通过改性的PIP制备Cf/SiC复合材料,将复合材料的制备周期由120hr左右缩短至60hr左右,提高了制备效率,降低了制备成本。用A-PMS为先驱体,国产KD-Ⅰ型SiC纤维为增韧相制备的SiCf/SiC复合材料,密度2.05g/cm3,弯曲强度353MPa。PMS与聚碳硅烷（Polycarbosilane,PCS）两者结构、性质各有特点,将两者共混,有望得到物理状态、性质可调的先驱体,并利用PMS与PCS热解产物分别富硅和富碳的特点得到近化学计量比的SiC。将PMS与PCS室温共混,两者不发生反应,PMS/PCS陶瓷产率只有48-54%。将PMS/PCS加热,PMS与PCS发生Si-H热交联反应,使产物熔点升高,在二甲苯中的溶解度降低,陶瓷产率提高。PMS/PCS 320℃热交联产物陶瓷产率高达81-83%,表现出协同效应。PMS/PCS经1250℃热解,产物C/Si比值在0.81-1.29之间,与纯PMS或PCS相比更接近化学计量比。C/Si比值与PMS/PCS中PMS比例基本成线性关系。经1600℃热解,得到近化学计量比的SiC。将8wt%的PMS加入聚铝碳硅烷（Polyaluminocarbosilane,PACS）,PMS的加入降低了PACS的可纺性,纺丝速度由250-300r/min降低至60r/min。经1250℃烧结,得到的纤维直径15.3μmm,强度1.54GPa。1800℃热处理后保持较好的形貌。用PMS/PCS共混后在N2中1250℃裂解,在不用催化剂的条件下生成了高纯度的超长SiC纳米线,长度3mm左右,直径250nm。

### 论文目录

- 缩略语表

- 图表索引

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 碳化硅陶瓷

- 1.2 先驱体聚合物

- 1.3 先驱体转化法制备SiC陶瓷

- 1.3.1 先驱体转化法制备SiC纤维

- f/SiC复合材料'>1.3.2 先驱体转化法制备Cf/SiC复合材料

- 1.3.3 常用的SiC陶瓷先驱体

- 1.4 聚甲基硅烷（PMS）简介

- 1.4.1 PMS的合成方法

- 1.4.2 PMS的性质

- 1.4.3 PMS作为先驱体存在的问题

- 1.5 PMS的改性

- 1.5.1 PMS的热交联改性

- 1.5.2 PMS的化学改性

- 1.6 PMS在制备SiC陶瓷中的应用

- 1.6.1 PMS在SiC纤维中的应用

- 1.6.2 PMS在其他SiC材料中的应用

- 1.7 论文设计思路与研究内容

- 第二章 实验方法

- 2.1 原料和试剂

- 2.2 PMS的合成与改性

- 2.2.1 PMS的合成

- 2.2.2 A-PMS的合成

- 2.2.3 PMS/PCS的共混

- 2.3 先驱体的热交联与热解

- 2.3.1 先驱体的热交联

- 2.3.2 先驱体的热解

- 2.4 PMS在材料制备中的应用

- f/SiC和SiCf/SiC复合材料的制备'>2.4.1 Cf/SiC和SiCf/SiC复合材料的制备

- 2.4.2 PMS/PACS制备SiC纤维

- 2.4.3 SiC纳米线的制备

- 2.5 分析表征方法

- 2.5.1 物理化学性能测试

- 2.5.2 结构表征与测试

- 2.5.3 其他表征方法

- 第三章 PMS的合成、结构与性质

- 3.1 PMS合成工艺的改进

- 3.1.1 合成方法的选择

- 3.1.2 PMS合成的放大效应

- 3.1.3 反应温度对收率的影响

- 3.1.4 单体、溶剂配比对收率的影响

- 3.1.5 反应时间对收率的影响

- 3.2 PMS结构表征

- 3.3 PMS的性质

- 3.3.1 PMS在空气中的稳定性

- 3.3.2 PMS的陶瓷产率

- 3.3.2 PMS的热交联和热解

- 3.4 本章小结

- 第四章 A-PMS的合成、结构与性质

- 4.1 A-PMS的结构与反应机理

- 4.1.1 A-PMS的结构

- 4.1.2 A-PMS中Sb原子的状态

- 3与PMS反应机理推测'>4.1.3 SbCl3与PMS反应机理推测

- 4.2 A-PMS在空气中的稳定性

- 4.3 A-PMS的热交联

- 4.3.1 A-PMS的热交联过程

- 4.3.2 A-PMS热交联产物的结构

- 4.3.3 A-PMS热交联过程机理

- 4.4 A-PMS热交联产物的热解

- 4.4.1 A-PMS热交联产物的热解过程

- 4.4.2 A-PMS热解产物的组成与结构

- 4.5 本章小结

- 第五章 A-PMS在SiC基复合材料中的应用

- 5.1 PIP工艺的改进

- 5.1.1 传统PIP工艺

- 5.1.2 A-PMS的特点

- 5.1.3 PIP工艺的改进

- f/SiC复合材料'>5.2 A-PMS制备Cf/SiC复合材料

- 5.2.1 复合材料的制备过程

- 5.2.2 复合材料的性能

- 5.2.3 复合材料中碳纤维损伤

- f/SiC复合材料'>5.3 A-PMS制备SiCf/SiC复合材料

- 5.4 A-PMS用于PIP工艺的优势

- 5.5 本章小结

- 第六章 PMS与PCS的共混及其应用

- 6.1 PCS与PMS共混

- 6.2 PMS与PCS的热交联

- 6.2.1 PMS/PCS热交联产物的物理性质

- 6.2.2 PMS与PCS的热交联反应

- 6.2.3 PMS/PCS热交联产物的陶瓷产率

- 6.3 PMS/PCS的热解产物组成与结构

- 6.4 PMS/PCS共混制备SiC材料

- 6.4.1 PMS掺杂PACS制备SiC纤维

- 6.4.2 PMS/PCS混合制备SiC纳米线

- 6.5 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].沈阳自动化所先驱体陶瓷增材制造技术取得新进展[J]. 军民两用技术与产品 2020(01)

- [2].液态聚碳硅烷先驱体制备陶瓷基复合材料的工艺适应性研究[J]. 航空制造技术 2017(13)

- [3].先驱体法制备氮化硼陶瓷材料的研究进展[J]. 材料导报 2013(09)

- [4].聚合物陶瓷先驱体材料的合成与应用[J]. 中国胶粘剂 2008(09)

- [5].陶瓷先驱体聚硅烷的合成及应用[J]. 宁波化工 2009(04)

- [6].宁波材料所在高品质碳化硅陶瓷先驱体研制方面取得进展[J]. 化工新型材料 2018(11)

- [7].先驱体陶瓷高压注浆中高岭土填料的改性研究[J]. 山东陶瓷 2017(04)

- [8].氮化硼纤维先驱体聚合物的合成及其表征[J]. 合成纤维 2009(01)

- [9].溶胶-凝胶法制备纳米TiO_2先驱体及其晶型演化研究[J]. 包装学报 2012(03)

- [10].碳化硅陶瓷先驱体聚甲基硅烷的研究进展[J]. 硅酸盐学报 2009(05)

- [11].宁波材料所碳化硅先驱体研究取得进展[J]. 高科技与产业化 2020(04)

- [12].聚合物先驱体材料体系的陶瓷化研究进展与展望[J]. 材料导报 2016(11)

- [13].硅氧氮陶瓷先驱体的合成及表征[J]. 宇航材料工艺 2011(01)

- [14].不同陶瓷先驱体的裂解过程及粘接性能[J]. 材料科学与工程学报 2008(06)

- [15].含锆碳硅陶瓷先驱体的半经验理论研究[J]. 分子科学学报 2014(01)

- [16].先驱体成型压强对膨胀石墨性能的影响[J]. 光子学报 2015(03)

- [17].先驱体转化致密碳化硅纳米复合材料的制备及其热电性能[J]. 国防科技大学学报 2014(05)

- [18].TiC陶瓷先驱体制备和裂解研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [19].先驱体转化C_f/SiC复合材料的热膨胀行为研究[J]. 陶瓷学报 2014(03)

- [20].以新型先驱体浸渍裂解制备SiC/SiC复合材料弯曲性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

- [21].光聚合陶瓷先驱体裂解制备陶瓷涂层及其抗氧化性能[J]. 材料保护 2010(03)

- [22].玻璃先驱体对溶胶-凝胶合成纳米氧化铝的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [23].碳化锆陶瓷先驱体裂解机理及PIP法制备C/C-ZrC复合材料(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(06)

- [24].聚合物先驱体组分对SiC/SiBCN复合材料性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [25].SiBCN先驱体转化陶瓷的计算机模拟研究[J]. 科技风 2019(01)

- [26].SiBNC多元陶瓷先驱体的最新发展与展望[J]. 材料导报 2012(17)

- [27].氮化硼纤维先驱体的制备与表征[J]. 高等学校化学学报 2010(03)

- [28].不同先驱体制备C/SiC复合材料及其浸渍行为[J]. 无机材料学报 2020(09)

- [29].SiBCN陶瓷先驱体固化及陶瓷化行为分析[J]. 固体火箭技术 2019(04)

- [30].聚合物先驱体转化陶瓷法制备碳化硅陶瓷涂层的研究进展[J]. 材料保护 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4e49105f38e513215502804a.html