# 基于激光重熔Ni/Ti冷喷涂涂层的组织性能研究

### 论文摘要

本文利用机械合金化技术制备适合于冷喷涂使用的Ni/Ti合金粉末；在普通的1Cr18Ni9Ti不锈钢基体上采用不同的工艺参数获得Ni/Ti冷喷涂涂层,并对所制涂层进行激光重熔强化处理。采用XRD、SEM和EDS等分析手段对合金粉末、重熔前后涂层组织结构及微观特征进行了分析和表征,在对Ni/Ti合金涂层性能分析研究时,重点研究了Ni/Ti合金涂层的抗空蚀性能。实验结果显示：冷喷涂层由扁平状颗粒沉积而成,并且移植了粉末颗粒的组织结构,具有明显层状结构；冷喷涂过程中Ni、Ti颗粒未发生明显的氧化和相变。经过激光重熔处理的Ni/Ti冷喷涂涂层发生相变,重熔层主要成分为B2结构和B19结构的NiTi金属间化合物,组织非常致密均匀目.具有明显的区域特征；用显微硬度仪测量了基体及重熔前后涂层显微硬度,试验测得重熔层具有最高的显微硬度,未处理Ni/Ti涂层表面平均硬度为525.1HV0.3,且波动较大；重熔层表面硬度平均值为827.3HV0.3,比原冷喷涂涂层提高约57.6%。利用超声波振动空蚀设备测试Ni/Ti涂层的抗空蚀性能,发现激光重熔后涂层在相同条件下,具有最小的空蚀失重量；其空蚀稳定性较未处理涂层和基体分别提高了4倍和7倍,平均失重率为2.56mg/h。通过对比研究发现,激光重熔处理对Ni/Ti冷喷涂涂层起到性能优化的作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及研究目的

- 1.2 NiTi合金相关研究

- 1.2.1 NiTi合金的组织结构及磨损机理

- 1.2.2 NiTi合金耐磨损性的研究

- 1.2.3 NiTi合金的制备

- 1.3 涂层基本理论

- 1.3.1 涂层的沉积特点及结合机理

- 1.3.2 涂层的性能检测

- 1.4 本论文的主要研究内容及创新点

- 第二章 Ni/Ti合金粉体的制备与研究

- 2.1 前言

- 2.2 试验材料及方法

- 2.2.1 试验材料及设备

- 2.2.2 低温球磨工艺参数

- 2.2.3 试验流程及分析方法

- 2.3 实验结果与讨论

- 2.3.1 球磨粉末的X射线衍射分析

- 2.3.2 Ni/Ti合金粉末的表面形貌及断面组织分析

- 2.3.3 MA粉末硬度分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 Ni/Ti冷喷涂涂层的制备与研究

- 3.1 前言

- 3.2 冷喷涂技术简介

- 3.2.1 冷喷涂技术的发展及应用

- 3.2.2 冷喷涂原理及特点

- 3.2.3 冷喷涂技术的相关研究

- 3.3 试验材料及方法

- 3.3.1 试验材料及设备

- 3.3.2 试验流程及样品制备

- 3.3.3 试样分析测试方法

- 3.4 试验结果与讨论

- 3.4.1 冷喷涂制备Ni/Ti合金涂层的XRD分析

- 3.4.2 冷喷涂制备Ni/Ti合金涂层的微观形貌分析

- 3.4.3 涂层显微硬度分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 激光重熔涂层的制备与研究

- 4.1 前言

- 4.2 激光重熔技术简介

- 4.2.1 激光重熔原理及特点

- 4.2.2 激光重熔喷涂层的相关研究

- 4.2.3 激光重熔技术应用前景和存在的问题

- 4.3 试验材料及方法

- 4.3.1 试验材料及设备

- 4.3.2 试验流程及样品制备

- 4.4 试验结果与分析

- 4.4.1 重熔后涂层的XRD分析

- 4.4.2 重熔后涂层的微观结构分析

- 4.4.3 重熔涂层的微观特征分析

- 4.4.4 激光重熔涂层显微硬度分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 激光重熔Ni/Ti冷喷涂层空蚀性能研究

- 5.1 前言

- 5.2 空蚀研究简介

- 5.2.1 空蚀现象和相关理论

- 5.2.2 空蚀的发生过程及影响因素

- 5.2.3 材料空蚀性能相关研究

- 5.3 试验材料及方法

- 5.3.1 试验材料及设备

- 5.3.2 试验流程及样品制备

- 5.4 试验结果与分析

- 5.4.1 空蚀质量损失分析

- 5.4.2 空蚀表面微观组织形貌分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位论文期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].溶胶凝胶工艺中Ni/Ti比对复相陶瓷影响机制研究[J]. 新技术新工艺 2008(03)

- [2].Ni/Ti类水滑石的合成与光催化应用[J]. 高校化学工程学报 2013(02)

- [3].层叠Ni/Ti热扩散形成金属间化合物的规律[J]. 焊接学报 2010(09)

- [4].Ni/Ti扩散反应涂层中孔隙的形成及其影响因素[J]. 热加工工艺 2014(12)

- [5].热处理对机械合金化Ni/Ti冷喷涂层金属间化合物形成的影响[J]. 焊接学报 2010(08)

- [6].Ni/Ti(C,N)包覆粉及其金属陶瓷的制备[J]. 硬质合金 2011(04)

- [7].磁控溅射制备Ni/Ti多层膜表面粗糙度[J]. 强激光与粒子束 2010(06)

- [8].电火花沉积Ni/Ti(C,N)金属陶瓷复合涂层的组织及性能研究[J]. 表面技术 2020(04)

- [9].累积叠轧Ni/Ti多层结构复合材料组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2015(18)

- [10].Ni/Ti原子数比值对NiTiAlHf合金微观组织和力学性能的影响[J]. 北京科技大学学报 2012(12)

- [11].Ni/Ti中间层部分瞬间液相法连接C/C复合材料和GH3044[J]. 固体火箭技术 2012(03)

- [12].强脉冲离子束对Ni/Ti和Al/Ti体系的辐照混合研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [13].Ni/Ti多层膜界面状态优化分析[J]. 表面技术 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4e54960a18b147d71860921d.html