# 钢板深梁填充钢框架协同分析与静力弹塑性分析

### 论文摘要

钢框架、钢框架内填剪力墙反映了框架结构刚度变化的两个端点值，刚度增幅是突变性质的。而钢框架内填钢板深梁结构体系可以满足两个端点刚度值之间的要求，实现了宽范围的刚度渐变调幅。钢框架内填钢板深梁结构是由钢板深梁和钢框架组成的结构体系，深梁和钢框架都具有一定的抗侧刚度，可以承受一定的水平荷载。共同工作时，它们各自承受多少水平荷载，主要由深梁和钢框架抗侧刚度之比决定，但又不是简单的比例关系。本文通过对简化模型的力学分析，得到水平荷载下钢板深梁和钢框架的荷载分配关系，并通过与试验结果对比，验证了可行性。此外，本文设计了六层纯钢框架结构和钢框架内填钢板深梁结构，运用SAP2000有限元分析软件对其进行静力弹塑性分析，分析了填充钢板深梁后钢框架的受力性能，提出了钢板深梁填充钢框架的设计参考建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内研究现状

- 1.2.2 国外研究现状

- 1.3 钢框架内填钢板深梁体系

- 1.3.1 钢框架内填钢板深梁体系概念的提出

- 1.3.2 钢框架内填钢板深梁体系研究过程

- 1.3.3 本文研究的内容

- 第二章 试验简介

- 2.1 概述

- 2.2 试件设计

- 2.2.1 钢板深梁设计

- 2.2.2 钢框架内填钢板深梁结构设计

- 2.3 加载装置、加载方案及测点布置

- 2.3.1 加载装置

- 2.3.2 加载方案

- 2.3.3 测点布置

- 2.4 材性试验

- 2.5 试验现象及破坏过程

- 2.5.2 试件 SDBF-A 试验现象及破坏过程

- 2.5.3 试件 SDBF-B 试验现象及破坏过程

- 第三章 协同分析

- 3.1 概述

- 3.2 钢板深梁与钢框架协同分析计算

- 3.2.1 钢板深梁的抗弯刚度

- 3.2.2 纯钢框架的侧向刚度计算

- 3.2.3 协同分析计算

- 3.3 弹性阶段试验验证

- 3.3.1 SDBF-A 理论公式与试验结果对比

- 3.3.2 SDBF-B 理论公式与试验结果对比

- 第四章 有限元分析验证

- 4.1 非线性理论

- 4.1.1 几何非线性

- 4.1.2 材料非线性

- 4.2 有限元分析

- 4.2.1 模型材料所用单元

- 4.2.2 连接的处理

- 4.2.3 模型的建立与求解

- 4.3 分析结果与试验对比

- 4.4 协同分析的比较

- 4.4.1 SDBF-A 力的分配关系

- 4.4.2 SDBF-B 力的分配关系

- 第五章 静力弹塑性分析

- 5.1 引言

- 5.2 结构地震弹塑性静力分析方法（Pushover 分析）

- 5.2.1 Pushover 的研究概况

- 5.2.2 静力弹塑性分析内容

- 5.2.3 弹塑性分析方法

- 5.2.4 Pushover 的加载模式

- 5.2.5 Pushover 实施步骤

- 5.3 算例

- 5.3.1 模型选取

- 5.3.2 构件设计

- 5.3.3 Pushover 分析

- 5.3.4 基底剪力与顶点位移曲线

- 5.3.5 对应性能控制点出现前后结构出现塑性铰的分析

- 5.3.6 对应性能控制点层间位移角曲线

- 5.3.7 对应性能控制点层间位移曲线

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].各国规范对深梁抗剪强度计算的比较[J]. 浙江水利科技 2017(02)

- [2].不同位移边界条件下钢筋混凝土深梁拓扑优化[J]. 工程设计学报 2019(06)

- [3].钢筋混凝土筒中筒结构裙深梁受力分析与设计[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [4].腹筋对连续深梁剪切破坏影响的有限元分析[J]. 计算力学学报 2017(02)

- [5].高深梁支模体系施工探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2013(07)

- [6].钢筋混凝土深梁填充钢框架抗震性能试验[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [7].组合深梁填充钢框架滞回性能试验[J]. 土木建筑与环境工程 2010(05)

- [8].钢框架组合深梁结构抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2009(S2)

- [9].钢筋混凝土深梁抗剪性能的影响因素分析[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [10].材料强度对深梁滞回性能影响的有限元分析[J]. 知识经济 2011(14)

- [11].组合深梁低周反复荷载试验研究[J]. 建筑结构学报 2010(12)

- [12].组合深梁填充钢框架的恢复力模型[J]. 世界地震工程 2010(03)

- [13].大跨度深梁高支模施工设计与技术控制[J]. 建材技术与应用 2008(06)

- [14].基于拉压杆模型的预应力深梁抗剪承载力[J]. 中国公路学报 2018(05)

- [15].钢筋混凝土开孔深梁有限元分析与设计研究[J]. 计算力学学报 2016(03)

- [16].基于模糊集理论的深梁抗剪承载力分析[J]. 武汉理工大学学报 2013(05)

- [17].钢筋混凝土深梁填充钢框架协同工作分析[J]. 郑州大学学报(工学版) 2010(01)

- [18].钢筋混凝土深梁填充钢框架的恢复力模型[J]. 土木工程学报 2010(09)

- [19].小剪跨比深梁受剪性能有限元模拟[J]. 低温建筑技术 2017(03)

- [20].对剪力墙结构采用人工挖孔桩时基础梁按深梁计算问题的探讨[J]. 建筑与预算 2013(06)

- [21].线性荷载作用下单跨超静定深梁应力计算方法[J]. 北京工业大学学报 2010(12)

- [22].矩形截面深梁的一个新理论及其应用[J]. 燕山大学学报 2009(03)

- [23].钢板深梁填充钢框架结构抗震性能试验及恢复力模型[J]. 钢结构 2012(12)

- [24].钢筋混凝土深梁的特点及其分析方法设计[J]. 四川水泥 2018(12)

- [25].玄武岩纤维布抗剪加固破损钢筋混凝土深梁的应变分析[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(01)

- [26].钢-混凝土组合深梁填充钢框架动力弹塑性分析[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [27].几何参数变化对钢筋混凝土深梁滞回性能的影响[J]. 工业建筑 2009(07)

- [28].几何参数变化对钢筋混凝土深梁滞回性能的影响[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2009(11)

- [29].钢筋混凝土无腹筋简支和连续深梁压杆-拉杆模型的评价与改进[J]. 建筑结构学报 2019(07)

- [30].钢筋混凝土简支深梁压杆-拉杆模型试验对比分析[J]. 建筑结构 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4ef92ad03f05ab58df757985.html