# 康雷：7B50铝合金淬透性及其临界平均冷却速率研究论文

## 本文主要研究内容

作者康雷,赵刚,刘坤,田妮（2019）在《7B50铝合金淬透性及其临界平均冷却速率研究》一文中研究指出：本研究通过7B50合金改进型Jominy样品表面喷水淬火实验,在获得实测冷却曲线、不同时效状态合金的电导率和硬度的基础上,结合自然时效状态合金的微观组织,对7B50合金的淬透性及其临界平均冷却速率展开研究。结果表明:7B50合金自然时效50 d的淬透深度为70 mm,对应淬火敏感温度区间（420～230℃）内的平均冷却速率为1.55℃×s-1;先自然时效50 d再人工峰时效合金的淬透深度减至60 mm,对应的平均冷却速率为1.95℃×s-1;与自然时效状态相比,先自然时效再人工峰时效处理后合金的淬透性变差,淬火敏感性增加。表面喷水淬火时,非均匀析出相首先在晶界/亚晶界上析出,然后在基体内的Al3Zr粒子上析出;晶界/亚晶界上观察到析出相,出现在距淬火表面仅3mm处,对应淬火敏感温度区间内的平均冷却速率高达981℃×s-1;基体内零星析出尺寸较小的非均匀析出相,出现在距淬火表面10mm处,对应的平均冷却速率为37.75℃×s-1。喷水淬火后,距淬火表面25 mm处的性能与淬火表面处相比变化不大,该位置对应的平均冷却速率为9.34℃×s-1,远小于淬火表面处,控制7B50合金厚板的喷水淬火过程,使厚板内部的平均冷却速率接近但不低于9.34℃×s-1,厚板淬火-时效后将获得较好的性能。

## Abstract

ben yan jiu tong guo 7B50ge jin gai jin xing Jominyyang pin biao mian pen shui cui huo shi yan ,zai huo de shi ce leng que qu xian 、bu tong shi xiao zhuang tai ge jin de dian dao lv he ying du de ji chu shang ,jie ge zi ran shi xiao zhuang tai ge jin de wei guan zu zhi ,dui 7B50ge jin de cui tou xing ji ji lin jie ping jun leng que su lv zhan kai yan jiu 。jie guo biao ming :7B50ge jin zi ran shi xiao 50 dde cui tou shen du wei 70 mm,dui ying cui huo min gan wen du ou jian （420～230℃）nei de ping jun leng que su lv wei 1.55℃×s-1;xian zi ran shi xiao 50 dzai ren gong feng shi xiao ge jin de cui tou shen du jian zhi 60 mm,dui ying de ping jun leng que su lv wei 1.95℃×s-1;yu zi ran shi xiao zhuang tai xiang bi ,xian zi ran shi xiao zai ren gong feng shi xiao chu li hou ge jin de cui tou xing bian cha ,cui huo min gan xing zeng jia 。biao mian pen shui cui huo shi ,fei jun yun xi chu xiang shou xian zai jing jie /ya jing jie shang xi chu ,ran hou zai ji ti nei de Al3Zrli zi shang xi chu ;jing jie /ya jing jie shang guan cha dao xi chu xiang ,chu xian zai ju cui huo biao mian jin 3mmchu ,dui ying cui huo min gan wen du ou jian nei de ping jun leng que su lv gao da 981℃×s-1;ji ti nei ling xing xi chu che cun jiao xiao de fei jun yun xi chu xiang ,chu xian zai ju cui huo biao mian 10mmchu ,dui ying de ping jun leng que su lv wei 37.75℃×s-1。pen shui cui huo hou ,ju cui huo biao mian 25 mmchu de xing neng yu cui huo biao mian chu xiang bi bian hua bu da ,gai wei zhi dui ying de ping jun leng que su lv wei 9.34℃×s-1,yuan xiao yu cui huo biao mian chu ,kong zhi 7B50ge jin hou ban de pen shui cui huo guo cheng ,shi hou ban nei bu de ping jun leng que su lv jie jin dan bu di yu 9.34℃×s-1,hou ban cui huo -shi xiao hou jiang huo de jiao hao de xing neng 。

## 论文参考文献

- [1].淬火特性新的测量方法——冷却速率曲线面积法[J]. G.E.Totten,袁复亮.  国外金属热处理.1988(06)

- [2].奥氏体形变及冷却速率对γ→α相变开始温度Ar3的影响[J]. 李箭,孙福玉.  科学通报.1989(24)

- [3].高强度钢板热冲压冷却速率的研究[J]. 马钰杰,郭颖颖,马宁.  机电工程.2018(03)

- [4].焊缝金属的冷却速率[J]. 范铮.  锅炉技术.1990(06)

- [5].大块非晶临界冷却速率的非等温转变计算模型[J]. 王珍玉,杨院生,童文辉,李会强,胡壮麒.  物理学报.2006(04)

- [6].均匀球形金属玻璃粒子的制备及冷却速率评价[J]. 董伟,李颖,三浦彩子,许富民,谭毅,川崎亮.  稀有金属材料与工程.2013(S2)

- [7].高含碳量状态下的表面淬透性[J]. 解挺.  国外金属热处理.1995(06)

- [8].在机械设计中如何考虑钢的淬透性[J]. 邹桂贤.  山东工业技术.2014(13)

- [9].含硼调质钢淬透性及成分的最佳化[J]. 任晓红.  国外金属热处理.2004(01)

- [10].渗碳钢的淬透性与热处理畸变[J]. 穆静,陈亚东.  金属热处理.2001(03)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自稀有金属材料与工程的康雷,赵刚,刘坤,田妮，发表于刊物稀有金属材料与工程2019年01期论文，是一篇关于铝合金论文,表面喷水淬火论文,淬透性论文,冷却速率论文,微观组织论文,稀有金属材料与工程2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自稀有金属材料与工程2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4efaa9e164b6483e0d80aba4.html