# 含氟聚合物毛细管电色谱整体固定相的制备

### 论文摘要

内容摘要:毛细管电色谱是近年来发展起来的一种高效、快速的微分离分析技术。毛细管电色谱整体柱由于具有制备简单、无需封口和固定相表面易于改性等优点,越来越受到人们的关注。因此,制备新型毛细管电色谱整体柱成为当前电色谱研究领域中十分重要的课题之一。然而,到目前为止这种关注多集中在含有C-H键有机聚合物整体固定相方面,有关含氟聚合物毛细管电色谱整体固定相的研究还未见报道。本研究通过原位聚合的方法制备了两种新型的含氟聚合物整体柱,它们都既含有C-F键和C-H键。一种是利用丙烯酸乙酯基全氟辛基磺酰胺（QG-F814）、甲基丙烯酸丁酯（BMA）和2-二甲基乙基胺甲基丙烯酸酯（DAMA）为单体,制备了毛细管电色谱整体固定相,这种整体柱表面有带正电荷的铵基,可以产生由阴极到阳极的电渗流,实验考察了聚合物组成、反应时间、反应温度等参数对整体柱孔结构,耐压性,通透性的影响,从而确定了整体固定相的最佳制备条件;另外一种是利用三氟甲基丙烯酸（TFMA）和甲基丙烯酸丁酯（BMA）为单体,制备了毛细管电色谱整体固定相,由于这种整体柱表面带有负电荷的羧基,可以产生由阳极到阴极的电渗流,实验考察了聚合物组成、反应时间、反应温度等参数对整体固定相的影响,从而初步确定了整体柱的最佳制备条件。含氟整体固定相表面能低,可以减少非特异性吸附。另外,含氟聚合物在很高的pH值流动相中也不会溶解,适用的pH值范围较宽,对某些有机化合物,尤其是含氟化合物具有很高的选择性,有望在含氟药物及生物大分子分析中发挥重要作用,对利用反相色谱快速分离疏水性大分子有机化合物具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 毛细管电色谱的发展简史

- 1.2 毛细管电色谱的柱制备技术

- 1.2.1 开管柱

- 1.2.2 填充柱

- 1.2.3 毛细管电色谱整体柱

- 1.2.3.1 整体柱的制备

- 1.2.3.1.1 有机聚合物整体柱

- 1.2.3.1.1.1 聚丙烯酰胺类整体柱

- 1.2.3.1.1.2 聚苯乙烯类整体柱

- 1.2.3.1.1.3 聚甲基丙烯酸酯类整体柱

- 1.2.3.1.1.4 分子烙印整体柱

- 1.2.3.1.2 硅胶整体柱

- 1.2.3.1.3 颗粒固定化型整体柱

- 1.2.3.2 整体柱的评价

- 1.2.3.2.1 整体柱的多孔性

- 1.2.3.2.2 孔径的控制

- 1.2.3.2.3 聚合物整体柱表面化学的控制

- 1.2.3.2.3.1 带电荷基团的影响

- 1.2.3.2.3.2 保留与选择性

- 1.2.3.3 整体柱的优缺点

- 1.2.4 微流控芯片技术

- 1.3 含氟聚合物

- 1.4 本论文的研究目的和主要研究内容

- 第二章 利用丙烯酸乙酯基全氟辛基磺酰胺和甲基丙烯酸丁酯为单体制备含氟整体固定相

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器

- 2.2.2 试剂与材料

- 2.2.3 试剂预处理

- 2.2.4 毛细管预处理

- 2.2.5 整体固定相的制备

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 毛细管内壁处理方法对整体固定相孔结构和通透性的影响

- 2.3.2 毛细管内的聚合反应

- 2.3.3 单体的选择及其含量的影响

- 2.3.4 致孔剂的选择及比例

- 2.3.5 反应时间的影响

- 2.3.6 引发剂的选择

- 2.3.7 反应温度的影响

- 2.4 小结

- 第三章 利用三氟甲基丙烯酸和甲基丙烯酸丁酯为单体制备含氟整体固定相

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器

- 3.2.2 试剂与材料

- 3.2.3 试剂预处理

- 3.2.4 毛细管预处理

- 3.2.5 整体固定相的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 毛细管内的聚合反应

- 3.3.2 单体的选择

- 3.3.3 引发剂的选择及用量

- 3.3.4 乳化剂的选择及用量

- 3.3.5 致孔剂的选择

- 3.3.6 反应温度的影响

- 3.3.7 反应时间的影响

- 3.4 小结

- 第四章 结论与进一步展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].溴化1-乙烯基-3-十二烷基咪唑硅胶键合固定相制备及其色谱性能[J]. 色谱 2020(11)

- [2].硅胶基质聚天冬氨酸固定相的合成及对多肽的分离[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [3].溴酚蓝修饰固定相的制备及其对诺氟沙星的吸附研究[J]. 沈阳理工大学学报 2016(04)

- [4].柱温对胆固醇键合固定相分离黄酮苷的影响及其热力学分离机理研究[J]. 分析化学 2015(06)

- [5].一种混合模式反相强阳离子交换色谱固定相的制备及其保留机理的考察[J]. 色谱 2013(04)

- [6].溶剂效应对手性咪唑衍生物对映异构体与固定相相互作用的影响[J]. 高等学校化学学报 2013(06)

- [7].靛红键合固定相分离黄酮类化合物[J]. 南昌大学学报(理科版) 2012(03)

- [8].两种无孔强阳离子交换色谱固定相的制备及色谱性能比较[J]. 石油化工应用 2017(06)

- [9].聚合物型反相/离子交换混合模式固定相的制备及应用于β-受体激动剂的分离[J]. 广东化工 2017(21)

- [10].离子液体/纤维素混配固定相分离性能研究[J]. 分析化学 2018(08)

- [11].原子转移自由基聚合法用于以单分散树脂为基质的强阳离子交换色谱固定相的制备及其色谱性能研究[J]. 分析测试学报 2011(05)

- [12].叠氮基修饰硅胶固定相在亲水模式下的色谱评价及应用（英文）[J]. 色谱 2015(09)

- [13].全衍生化羟丙基-β-环糊精固定相的制备及应用[J]. 分析测试技术与仪器 2011(03)

- [14].高效液相色谱法及其应用[J]. 食品安全导刊 2017(09)

- [15].大黄素键合硅胶固定相的制备及其在核苷碱基药物分离中的研究[J]. 分析试验室 2010(03)

- [16].碱性药物在硫醚嵌入苯磺酸硅胶固定相上的色谱行为[J]. 色谱 2018(09)

- [17].中药及中成药薄层色谱鉴别检验相关问题的探讨[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(27)

- [18].C_(18)反相色谱固定相的制备及性能评价[J]. 理化检验(化学分册) 2016(04)

- [19].基于碘化银固定相的薄层色谱-红外光谱联用研究[J]. 光谱学与光谱分析 2012(07)

- [20].高效硅胶化学键合固定相的研究进展[J]. 色谱 2010(10)

- [21].一种可控离子比例的两性亲水色谱固定相的制备及性能研究[J]. 色谱 2019(07)

- [22].薯蓣皂苷及两种衍生固定相的制备、表征及性能评价[J]. 天然产物研究与开发 2018(08)

- [23].四种选择性β_2受体药物在不同酰胺型固定相上的拆分[J]. 分析科学学报 2011(03)

- [24].手性选择体的固定量对固定相手性分离的影响[J]. 分析科学学报 2011(03)

- [25].高效液相色谱分类及工作原理[J]. 化工管理 2017(20)

- [26].碳纳米管作为(假)固定相在毛细管电泳中的应用[J]. 中药材 2014(06)

- [27].使用UHPLC分析多肽和蛋白质选择更贴合应用的固定相以提高准确度[J]. 食品安全导刊 2012(09)

- [28].异甘草素键合硅胶固定相的合成及应用[J]. 精细化工 2019(04)

- [29].以单质硫为固定相的薄层色谱-红外光谱技术[J]. 高等学校化学学报 2014(04)

- [30].动态磁涂覆混合纳米固定相毛细管电色谱中芳香酸的输运特征研究[J]. 化学学报 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f01aebced5c37fc757d89cd.html