# 智能变电站继电保护运维防误技术研究及应用李慧

(国网山西省电力公司朔州市平鲁区供电公司山西朔州036000)

摘要：智能变电站继电保护设备的运维管理是一项专业性强、要求较高的工作，需要相关人员能够明确自身职责、严格要求自己，主动学习先进的设备管理技术方法，将岗位工作落到实处，以提高继电保护设备的使用性能，促进智能变电站的持续健康发展。本文主要对智能变电站继电保护运维防误技术进行了分析研究。

关键词：智能变电站；继电保护；防误技术；具体应用

引言

智能变电站中的变电保护系统决定了变电站的运营安全性，本文结合智能变电站继电保护运维防误现状，通过分析智能变电站在运维过程中出现的各种误操作及其原因，提出了相应的防误技术，提升了现有一次设备的防误效果，健全了二次设备的防误机制，实现了覆盖变电站一二次设备，涵盖变电站运行、操作和检修等各个环节的综合防误体系，在智能变电站的实际应用过程中，取得了良好的防误效果。

1智能变电站继电保护设备的特点及其作用

1.1特点

继电保护装置是在变电站中某些电气设备出现故障问题时向值守人员发出告警信号，或是通过向故障设备范围内的断路器发送指令，将故障设备从线路中切除的一种具有保护功能的成套设备。继电保护设备的特点主要体现在如下几个方面：智能继电保护装置的主机采用高性能数字信号处理器，使得继电保护的功能更加强大；继电保护装置不但可以单机独立运行，而且能与计算机连接运行；继电保护的DAC芯片是16位，使其具备较高的转换效率；大屏幕LCD显示器，能够使显示的内容更加清晰具体；智能型继电保护装置的操作非常简单，基本不需要进行专门的培训也能够操作自如；继电保护装置本身具有自保护功能。

1.2作用

智能变电站中有着大量的电气设备，这些设备的运行稳定与否直接关系变电站的运行可靠性。如果智能变电站中某些出现故障，则可能会对其他设备的运行造成影响。继电保护装置的应用可以及时发现故障设备，并将之从线路上切除，以此确保其他设备运行稳定。在智能变电站中，继电保护设备的作用具体体现在如下几个方面。其一，可对变电站的运行情况进行实时监视，如果被继电保护装置保护的设备出现故障，那么负责该设备的继电保护装置可以在第一时间向距离故障设备最近的断路器下达跳闸指令，使故障设备从线路中切除，降低其对周围正常运行设备的影响，确保变电站的运行稳定性和可靠性。在变电站运行中存在这样一种情况，即设备故障会危及整个电网的运行安全性。此时，通过继电保护装置可使这种威胁降至最低程度。其二，可对电气设备的异常情况进行反映，并按照具体现象和运维条件发送相应的信号，提醒变电站的值守人员针对问题采取有效的措施予以处理，从而争取在最短时间内消除故障隐患，使变电站保持稳定运行。其三，可实现远程自动化操控，如自动重合闸、备用电源自动投切以及遥测功能等。

2智能变电站继电保护运维防误主动式综合防误技术

主动式综合防误即综合变电站一次设备及二次设备的运行状态，建立设备操作综合防误规则，变电站内任一设备的控制操作必须经过综合防误逻辑判断后才能出口，强制闭锁不满足综合防误规则的控制操作，从源头上杜绝可能引起系统风险的误操作，实现涵盖变电站运行、操作和检修等各个环节的主动安全防误。

2.1主动式综合防误技术的实现

在进行智能变电站的运维管理措施实施中，首先要运用到的一项技术就是主动式综合防误技术，在该技术的实施过程中，应该注重对技术实施中关键性因素控制的分析，保障在分析和落实过程中，能够提升整体的技术实施效果，进而能够提升整体的技术应用效率。从智能变电站继电保护装置运行的规律来看，其在运行和维护过程中，主要分为以下几点防护处理措施：（1）在进行操作防护的实施过程中，应该将装置在一体化配置技术控制实施下，进行操作实施。（2）将继电保护装置实施范围内的断路器以及隔离开关等都做出及时的建设和评估。（3）对防误设备的检查力度应该逐渐加大，保障在防误技术的处理和实施过程中，能够将整体的电力传输运行信息，以及电力传输中的二次设备工程概况明确，便于相关的施工人员运行施工工序时，减少失误性因素出现。

2.2主动式综合防误技术的应用

主动式综合防误技术的应用，主要针对继电器保护实施中的母线控制而言，在进行继电保护装置的控制实施过程中，相关的人员为了能够提升装置应用的效果，在进行防误技术的实施过程中，对于继电器保护中的间隔SV接收板做出了整改，按照电压接收效果，相关的人员在进行继电保护装置的控制实施过程中，应该按照主动式综合防误技术实施的因素去控制相应的电力继电传输因素，比如借助主动式综合防误技术的落实实施母线装置继电保护措施工序，相关的继电保护措施管理者，应该针对主动综合防误技术的实施进行控制，将原有的SV接收板转换，降低在接收板转换中的电力损耗，保障电力的运行和输送安全。

3智能变电站继电保护运维防误装置检修防误操作分析

智能变电站的运行和维护中，由于相应的技术维护实施措施存在差异性，为了能够将整体的防误技术实施效果体现出来，需要对装置检修技术的操作进行分析，保障能够对整个电力系统运行中的装置检修技术实施提供参考，保障整体的技术控制应用规范。由于在智能变电站的运行过程中，采用二次回路光纤组网代替电缆连接传输，这种装置的应用中，没有物理端子和物理连线，实现了装置传输的虚拟化构建传输，整个装置虚拟化传输中的构建中，存在着很大的差异性，致使SV接收板的存储过程中，软压板的控制能力不够，要想实现整个装置传输控制的虚拟化运行，还应该注重对装置应用的检修防误操作处理分析，确保在装置的检修操作处理分析过程中，能够提升整体的电力装置运行效果。

4智能变电站继电保护运维防误技术装置就地操作防误

4.1装置就地误操作分析

在智能变电站的继电运行维护管理措施实施中，为了能够将整体的装置应用效果发挥出来，相应的装置控制管理人员，在进行装置的控制实施过程中，特别针对装置控制运行中的就地操作因素进行了分析，保障在装置就地控制操作的实施过程中，能够提升整体的装置控制应用效果。在该装置的控制运行过程中，注重对检测区域内的装置就地操作效果分析，通常情况下，失误性操作出现的原因分为以下几点：一是相似间隔的装置控制面板，在区分上具有一定的混淆性，使得运维过程中，将间隔装置的控制失误操作，形成了装置控制应用的就地操作失误。二是在装置的控制操作实施过程中，其对应的装置控制存在着同一类型的名称，使运维人员在处理过程中，存在着一定的困难。三是装置采集的数据有限，很难对整个装置就地中的数据运行状况进行分析。

4.2装置就地操作防误技术

根据装置就地操作中的防误因素分析，将其整个防误技术的实施归纳为以下几点：一是在装置的控制中，运维人员需要按照装置应用的需求，对整个装置控制实施中的因素进行分析，从而实现就地操作的应用性能提升。二是在装置的就地操作过程中，相关人员应该针对装置就地中存在的某一种现象进行针对性的分析，借助对装置就地防误技术的应用分析，协调好相应的技术。三是在装置就地控制运行过程中，相应的装置控制操作者，应该针对装置设计中的自动化控制因素进行分析，按照装置控制的指令操作以及装置控制的条件判断确定其就地过程中的操作时间，以及就地操作中应该注意的因素等。

结束语

综上所述，将智能变电站继电保护运维防误技术研究及应用归纳为以下几点：一是智能变电站继电保护运维主动式综合防误技术实施；二是智能变电站继电保护运维防误装置检修隔离防误措施实施；三是智能变电站继电保护运维防误技术装置就地操作防误。只有保障将以上几点策略实施好，才能保障整体的电力运行传输安全。

参考文献:

[1]夏妍.智能变电站继电保护设备的运行和维护研究[J].电子测试，2018（03）.

[2]叶雷.殷自力.考虑二次设备的智能防误操作票系统[J].电力系统及其自动化学报，2011（06）.

[3]马涛.智能变电站继电保护设备的运行和维护[J].电气技术，2015（06）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f16060c16d9f599f3516d16.html