# Ce对铝青铜粉体涂层微观组织结构及腐蚀性能的影响

### 论文摘要

本试验采用水雾化法制备的多元铝青铜合金粉末（含Ce和不含Ce）为材料,其主要元素成分为Cu70～80%、Al12～16%、Fe2.0～4.0%,另外,其它的微量元素为Mn、Ni、Co、Ce等。利用等离子喷焊技术,将其涂覆在45#钢表面,通过FEM3A、SEM等对涂层表面微观组织观察,X射线衍射、表面EDS、EPMA等分析,研究了Ce在多元铝青铜粉体涂层中的分布及对其微观组织结构的影响。结果表明:稀土Ce对涂层的物相结构没有明显的影响,Ce在多元铝青铜合金粉体材料涂层中以化合物的形式存在,主要富集在晶界,少量分布在晶粒内。通过对涂层（含Ce和不含Ce）静态浸泡腐蚀实验、电化学实验、X射线衍射分析、扫描电镜、电子探针等方法对比研究涂层在3.5%NaCl、5%H2SO4、10%NaOH溶液中的耐蚀性能及腐蚀行为。结果表明:涂层在3.5%NaCl溶液、5%H2SO4溶液、10%NaOH溶液中具有较强的耐腐蚀性,并且含Ce的涂层比不含Ce的涂层更耐腐蚀。合金涂层中的（α+γ2）共析体与β′相、α相和k相比,具有优先腐蚀倾向,合金涂层主要发生脱铝腐蚀。其在三种溶液中的腐蚀速率由小到大依次为:3.5%NaCl溶液、5%H2SO4溶液、10%NaOH溶液。说明多元铝青铜合金粉体材料涂层在盐溶液中的耐腐蚀性能要优于在酸溶液和碱溶液。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 材料表面工程技术

- 1.1.1 表面工程技术概述

- 1.1.2 表面工程技术的分类

- 1.1.3 表面涂覆技术

- 1.2 稀土的性能及应用

- 1.2.1 稀土元素概述

- 1.2.2 稀土元素的分类及性质

- 1.2.3 稀土在金属表面工程中的作用机理

- 1.2.4 稀土在铜及铜合金中的作用

- 1.2.5 稀土Ce 的特性及应用

- 1.3 铜及铜合金在表面工程中的研究进展

- 1.3.1 铜的性质

- 1.3.2 铜基合金粉末的分类

- 1.3.3 铜合金在表面工程中的研究现状及发展方向

- 1.4 合金涂层的腐蚀性能研究

- 1.4.1 腐蚀

- 1.4.2 铜合金粉末涂层的腐蚀行为

- 1.4.3 铜合金腐蚀的研究现状

- 1.4.4 腐蚀试验方法

- 1.5 课题研究的意义、目的和内容

- 第二章 铝青铜合金粉末与熔覆层的制备

- 2.1 粉末概述

- 2.2 铝青铜合金粉末的制备

- 2.2.1 材料的化学成分

- 2.2.2 水雾化法制备铝青铜合金粉末

- 2.3 铝青铜合金粉体涂层的制备

- 2.4 本章小结

- 第三章 Ce 对铝青铜合金粉体材料涂层微观组织结构的影响

- 3.1 实验结果

- 3.1.1 涂层金相组织分析

- 3.1.2 涂层微区成分分析

- 3.1.3 涂层的EPMA 面分析

- 3.1.4 涂层组织结构分析

- 3.2 分析与讨论

- 3.3 本章小结

- 2SO4 溶液、NaCl 溶液、NaOH 溶液中的腐蚀行为研究'>第四章 合金涂层在H2SO4 溶液、NaCl 溶液、NaOH 溶液中的腐蚀行为研究

- 4.1 实验材料及试样

- 4.2 实验过程和实验方法

- 4.2.1 静态腐蚀实验

- 4.2.2 电化学实验

- 4.3 实验结果

- 4.3.1 腐蚀介质：3.5%NaCl 溶液

- 2SO4 溶液'>4.3.2 腐蚀介质：5%H2SO4溶液

- 4.3.3 腐蚀介质：10%NaOH 溶液

- 4.4 分析与讨论

- 4.4.1 铝青铜合金粉体涂层在不同腐蚀介质中的耐腐蚀性比较

- 4.4.2 铝青铜合金粉体涂层耐腐蚀性及腐蚀机理

- 4.4.3 腐蚀前后的涂层组织及腐蚀行为分析

- 4.4.4 Ce 对铝青铜合金粉体涂层耐蚀性的影响

- 4.5 本章小结

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高锰铝青铜材料研究进展[J]. 机电信息 2020(26)

- [2].锶钛硼复合微合金化铸态高锰铝青铜的组织与性能[J]. 有色金属工程 2013(06)

- [3].稀土铈对铝青铜组织及耐磨性的强化作用[J]. 特种铸造及有色合金 2013(07)

- [4].冷却速度对淬火铝青铜组织形貌的影响[J]. 热加工工艺 2008(14)

- [5].X射线荧光光谱法分析铝青铜中主成分及杂质元素[J]. 广州化工 2019(14)

- [6].电弧喷涂铁铬铝/铝青铜复合涂层组织及性能研究[J]. 热加工工艺 2013(24)

- [7].离心铸造高强韧高锰铝青铜的成分优化[J]. 铸造 2010(01)

- [8].大型铝青铜压下螺母的生产[J]. 黑龙江科技信息 2012(21)

- [9].铝青铜的焊接工艺[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(08)

- [10].高铝青铜磷光复合烧结涂层组织及发光性能[J]. 材料科学与工艺 2013(06)

- [11].等离子制备高铝青铜合金粉体涂层的组织及其性能[J]. 兰州理工大学学报 2009(03)

- [12].生产铝青铜/钢双金属轴承材料的新工艺[J]. 上海有色金属 2008(02)

- [13].高铝青铜磷光复合冷喷涂层的发光及摩擦磨损性能[J]. 表面技术 2015(08)

- [14].42CrMo活塞杆堆焊铝青铜工艺分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [15].镍基激光熔覆合金对铝青铜耐腐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(06)

- [16].多元耐磨铝青铜的强化工艺[J]. 热加工工艺 2010(06)

- [17].Fe对高铝青铜摩擦磨损性能的影响[J]. 材料导报 2008(02)

- [18].多元高铝青铜优化Ni60合金涂层减摩性能的研究[J]. 功能材料 2016(01)

- [19].掘进机伸缩套铝青铜堆焊工艺简述[J]. 科技创新与应用 2015(22)

- [20].42CrMo方轴堆焊铝青铜工艺研究[J]. 科技创新与应用 2017(10)

- [21].铝青铜QAl9-4的性能分析[J]. 科技资讯 2013(23)

- [22].铝青铜的准超塑性变形行为[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [23].铝青铜/Ti80合金/2205不锈钢在海水中电偶腐蚀行为研究[J]. 材料开发与应用 2019(02)

- [24].Ce对高铝青铜超音速等离子喷涂层组织结构的影响[J]. 兰州理工大学学报 2015(06)

- [25].铝青铜表面激光熔覆镍基合金温度场的数值模拟[J]. 兰州理工大学学报 2009(05)

- [26].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝青铜中7种元素[J]. 冶金分析 2016(03)

- [27].不同冲蚀角条件下QAl9-4铝青铜的冲蚀磨损特性[J]. 功能材料 2016(10)

- [28].高压处理对铝青铜组织与抗压强度的影响[J]. 高压物理学报 2013(04)

- [29].热轧+时效对建筑用CuAl10Fe5Ni5铝青铜的组织与力学性能的影响[J]. 材料保护 2020(09)

- [30].热处理对新型高铝青铜组织及性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f227868652d555c962c9f09.html