# 直流偏磁条件下电力变压器的磁化机制与建模方法研究

### 论文摘要

高压／特高压直流输电系统工作在单极大地回线运行方式,以及太阳耀斑引起的地磁感应电流,都会使得地中直流经中性点流入交流电力变压器而导致直流偏磁效应,造成振动加剧、谐波增大以及无功损耗增加等现象。研究变压器铁芯的磁化物理机制和数学建模方法,是定量分析直流偏磁效应的重要基础。J-A理论在电磁装备的磁建模领域应用广泛,但因存在多种不同版本,人们在引用时也多是未加详细甄别,致使磁化建模的有效性难以保证。本文以铁磁材料的磁化物理机制为基础,从无磁滞磁化曲线以及能量守恒方程等数学描述出发,指出了原J-A理论的不合理及错误之处,并通过引入正确的能量守恒方程,推导出J-A修正理论的数学表征形式。基于非线性寻优算法求取J-A修正模型的关键参数后,针对不同磁材料样本开展了仿真研究,并与测量数据进行比较。研究结果表明,相比于原J-A模型,基于本文修正模型的仿真结果与材料的实测磁特性数据吻合较好,可更准确地模拟铁磁材料的磁化物理过程。进一步,在考虑涡流损耗和附加损耗的基础上,给出了动态磁化时的能量守恒方程,使得提出的J-A修正理论可拓展描述铁磁材料的动态磁化特性。基于提出的J-A修正理论,本文建立了用于研究直流偏磁效应的自耦变压器等效模型。结合我国首条±660kV宁东-山东直流输电工程（银川至青岛）,本文针对距青岛换流站30km范围的某220kV电力变压器,定量研究了其励磁电流特性、输出电压特性以及关键影响因素。结果表明,直流偏磁条件下变压器输出电压的偶次与奇次谐波含量均显著增加,使得变压器成为系统的严重谐波源。最后,分析比较了现有的直流偏磁抑制措施,并基于本文给出的变压器输出电压谐波含量与中性点直流电流的定量关系,提出一种新的中性点直流电流间接测量方法,为发展直流偏磁抑制措施提供了新的思路。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.1.1 直流偏磁来源

- 1.1.2 直流偏磁对交流电力变压器的影响

- 1.2 直流偏磁对变压器影响的研究现状

- 1.2.1 交流电力变压器数学模型的研究现状

- 1.2.2 铁芯磁化模型的研究现状

- 1.3 本文主要工作

- 第二章 变压器铁芯的磁滞模型

- 2.1 原J-A磁化建模理论

- 2.2 对原J-A磁化建模理论内核表述的几点质疑

- 2.3 J-A修正理论及其仿真验证

- 2.3.1 J-A修正理论

- 2.3.2 J-A修正理论的仿真与验证

- 2.4 J-A修正理论的发展

- 2.5 本章小结及讨论

- 第三章 适用于直流偏磁分析的自耦变压器模型

- 3.1 单相自耦变压器的电路-磁路模型

- 3.2 本章小结

- 第四章 普通电力变压器的直流偏磁分析

- 4.1 直流偏磁下变压器励磁电流及输出电压的谐波特性

- 1的励磁电流'>4.1.1 变压器T1的励磁电流

- 1的输出电压'>4.1.2 变压器T1的输出电压

- 4.1.3 输出电压的谐波分析

- 4.2 直流偏磁对变压器影响的相关因素分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 直流偏磁抑制措施的探讨

- 5.1 已有直流偏磁抑制措施的介绍与讨论

- 5.2 新的中性点直流电流监测思路

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].一种电网直流偏磁风险的量化评价方法[J]. 广东电力 2019(04)

- [2].变压器直流偏磁治理站点选择优化研究[J]. 电力系统保护与控制 2017(10)

- [3].直流偏磁下变压器空载电流及损耗讨论[J]. 电子技术与软件工程 2014(22)

- [4].单相四柱试验变压器铁心磁化曲线等效与直流偏磁分析[J]. 电工电能新技术 2020(08)

- [5].多直流外送电网直流偏磁影响及治理研究[J]. 智慧电力 2018(11)

- [6].复杂运行工况下变压器直流偏磁的抑制[J]. 电气应用 2018(06)

- [7].直流偏磁对变压器影响研究综述[J]. 高压电器 2018(07)

- [8].变压器直流偏磁特性分析与控制方法研究[J]. 数学的实践与认识 2018(23)

- [9].隔直装置在直流偏磁治理中的应用研究[J]. 电气传动 2019(07)

- [10].变压器直流偏磁研究现状综述[J]. 电工电气 2019(08)

- [11].基于极值估测的哈密电网直流偏磁风险评估方法研究[J]. 工程建设与设计 2018(06)

- [12].基于GPRS的变压器直流偏磁电流在线监测系统研究[J]. 广东电力 2010(08)

- [13].太阳能并网逆变电源变压器直流偏磁的抑制[J]. 电力电子技术 2009(07)

- [14].宁夏电网主变直流偏磁抑制装置异常分析[J]. 宁夏电力 2019(06)

- [15].变压器直流偏磁影响因素研究[J]. 电气应用 2018(01)

- [16].直流偏磁条件下电力变压器振动特性研究进展[J]. 电力自动化设备 2018(06)

- [17].考虑特高压和复杂接线的直流偏磁风险治理[J]. 水电能源科学 2018(07)

- [18].直流偏磁条件下电力变压器振动特性研究进展[J]. 变频器世界 2018(10)

- [19].直流偏磁下400kV单相电力变压器励磁特性的试验研究[J]. 变压器 2017(01)

- [20].直流偏磁抑制装置接入对线路距离保护的影响分析[J]. 电网技术 2013(02)

- [21].大地直流偏磁影响下电力变压器损耗及温升计算研究[J]. 电气技术 2020(01)

- [22].溪浙直流受端电网直流偏磁仿真与治理措施的应用研究[J]. 浙江电力 2016(02)

- [23].变压器拓扑修正暂态模型及其在直流偏磁耐受评估中的应用[J]. 电网技术 2019(09)

- [24].抑制直流偏磁对变压器的影响研究与应用[J]. 中国高新区 2018(12)

- [25].变压器直流偏磁及直流偏磁变电站的安全运行[J]. 云南电业 2012(06)

- [26].直流偏磁下变压器运行状态量化评估方法[J]. 电力自动化设备 2019(02)

- [27].超/特高压交直流混联电网中直流偏磁敏感源的预测方法研究[J]. 电测与仪表 2019(03)

- [28].核电厂主变压器直流偏磁分析与对策[J]. 变压器 2014(01)

- [29].轨道交通供电系统中变压器直流偏磁分析[J]. 上海电机学院学报 2019(01)

- [30].考虑直流偏磁的特高压变压器绕组振动分析[J]. 数码世界 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f3533be9c2be96b27c376d3.html