# 青岛市区辐射环境质量评价研究

### 论文摘要

安全环境是人类赖以生存的基础,天然放射性辐射环境是人类生存环境的重要组成部分,放射性物质存在于各类物质中,包括空气、水源和土壤等。放射性物质的辐射对环境的影响往往被人们所忽视,但又是最危险的环境影响因素。为了生存和健康不仅需要了解重金属和有机物污染,而且需要了解辐射污染。天然放射性辐射环境与该区域内的地质环境密切相关。青岛地区燕山期岩浆活动频繁,形成了以钾长花岗岩和二长花岗岩为主的大规模侵入岩体,大多数母岩为富含铀、钍的花岗岩。本论文选择青岛地区做为放射性的研究区,该花岗岩地区与放射性核素的辐射强度的关系具有典型的代表性。论文在大量密集测量地表岩石、土壤γ总量、土壤中238U、232Th、40K放射性核素的含量基础上,分析了天然放射性辐射环境与该区域内的地质环境.分析了环境中氡的来源及迁移机制,给出了氡的运移理论模型,指出了环境中氡的危害及其土壤中的分布与地质环境的关系。分别从内照射和外照射的角度,将土壤中238U (226Ra)、232Th、40K放射性核素的比活度、γ能量谱、环境中的氡浓度和直接测量空气中的吸收剂量率相结合,首次对青岛地区的辐射环境进行了研究和评价,可为奥运和青岛市长远发展提供科学保障。结果表明研究区内土壤中的238U含量低于全国及世界平均值,土壤中232Th含量分别是全国和世界均值含量的1.1和1.5倍,土壤中40K含量分别是全国和世界均值含量的2.43和2.44倍,因此空气中的吸收剂量率高于全国(81.5nGy·h-1)和世界(80 nGy·h-1)约1.2倍。通过能谱估算的空气吸收剂量率与实际测量值近似相等。研究区的年有效剂量为0.83 mSv,低于世界平均年有效外部照射的剂量限值1.0mSv,外照射指数和内照射指数均小于1,该区的等效镭浓度Raeq均值为197 Bq·kg-1,低于建议最大容许值370 Bq·kg-1,基于以上的各类指标均在世界均值或容许值范围内,可以认为该区的外照射水平属于安全辐射范畴。222Rn浓度对人体内部照射具有举足轻重的地位,也是评价辐射环境质量的关键所在。本文采用经典的氡在空气中的扩散和对流的理论模式,通过研究区内的土壤中铀的含量推算出离地面1米高的空气中的氡的浓度,并且分析了土壤中的氡浓度与土壤中的放射性核素U、Th、K的含量的关系。研究区的土壤氡浓度总体平均值为5887Bq/m3,与全球土壤氡浓度的平均值7400 Bq/m3相比属于土壤氡

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 放射性的基本理论

- 1.2 选题依据

- 1.3 研究目的

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 国内外研究现状

- 2.1 国外研究概况

- 2.2 国内工作概况

- 2.3 青岛地区研究概况

- 第三章 研究区介绍

- 3.1 研究区自然地理概况

- 3.2 研究区地质发展概述

- 3.3 研究区地层与地质构造

- 3.4 研究区城市发展概况

- 第四章 测量方法和质量保证

- 4.1 测量仪器

- 4.2 质量保证

- 4.3 测量方法

- 第五章 天然电离辐射的外照射水平测量结果

- 5.1 环境放射性地面伽玛能谱测量的理论基础

- 238U 的分布状况评述'>5.2 地面放射性核素238U 的分布状况评述

- 232Th 比活度的分布与特征'>5.3 研究区内放射性核素232Th 比活度的分布与特征

- 40K 比活度分布与特征'>5.4 研究区内放射性核素40K 比活度分布与特征

- 5.5 环境γ剂量率分布特征

- 第六章 环境天然电离辐射的外照射水平评价

- 6.1 γ能谱测量数据与环境天然放射性水平的转换

- 6.2 环境天然放射性水平评价原理

- 6.3 环境天然放射性水平评价结果

- 6.4 环境天然放射性水平结果分析

- 第七章 天然电离辐射的内照射水平评价

- 7.1 环境中氡的基本理论

- 7.2 青岛市区土壤中氡的分布特征

- 7.3 青岛市区土壤中氡的分布与地质环境的关系

- 7.4 青岛市区大气中的氡浓度所致的辐射剂量估算

- 第八章 结论

- 参考文献

- 博士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低本底多道γ能谱仪测定煤中天然放射性核素[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(01)

- [2].湖北省天然放射性核素含量调查研究[J]. 价值工程 2017(24)

- [3].长春市售蔬菜和肉类天然放射性核素本底调查[J]. 世界最新医学信息文摘 2018(84)

- [4].新疆地区水体中天然放射性核素的浓度调查[J]. 中国辐射卫生 2014(05)

- [5].第一次全国污染源普查稀土行业天然放射性核素调查分析研究[J]. 辐射防护 2011(06)

- [6].地热发电的辐射影响研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

- [7].吉木乃口岸土壤天然放射性核素调查[J]. 中国国境卫生检疫杂志 2013(03)

- [8].云南省临沧市茶叶放射性水平调查与分析[J]. 中国食品卫生杂志 2019(06)

- [9].湘江衡阳段天然放射性核素水平调查[J]. 辐射防护 2018(03)

- [10].第一次全国污染源普查磷酸盐行业天然放射性核素调查分析[J]. 辐射防护 2011(06)

- [11].广东省铀矿山周围环境样品的天然放射性核素水平监测[J]. 辐射防护通讯 2017(06)

- [12].伴生放射性稀土矿开发利用中的天然放射性核素排放限值研究[J]. 有色冶金节能 2012(01)

- [13].伴生放射性稀土矿开发利用中天然放射性核素排放限值研究[J]. 四川稀土 2011(02)

- [14].临水河天然放射性核素调查及健康风险评价[J]. 科学技术与工程 2019(19)

- [15].稀土矿石及稀土产品的天然放射性核素含量水平[J]. 环境 2014(S1)

- [16].居民对四川盆地地区产出水稻中的天然放射性核素摄取的初步研究[J]. 环境与生活 2014(06)

- [17].SNIP法在天然放射性核素γ能谱分析中的应用[J]. 核技术 2010(07)

- [18].我国稀土放射性核素研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2013(04)

- [19].2014—2015年宁夏食品中放射性核素监测结果分析[J]. 现代预防医学 2016(17)

- [20].辽宁地区水源放射性水平调查分析[J]. 中国辐射卫生 2011(01)

- [21].龙泉青瓷瓷土天然放射性核素分析[J]. 中国陶瓷工业 2019(02)

- [22].新疆实施新标准防煤炭开采放射性污染[J]. 煤炭经济研究 2013(05)

- [23].基于判断限的高灵敏度γ峰筛选方法[J]. 核技术 2019(07)

- [24].水体放射性连续监测系统设计与仿真[J]. 核电子学与探测技术 2017(02)

- [25].福建省伴生矿开发利用放射性污染调查[J]. 海峡科学 2014(06)

- [26].改良剂豆渣处理土壤对玉米吸收天然放射性核素的影响[J]. 核农学报 2013(09)

- [27].天然放射性核素α能谱测量原理[J]. 核电子学与探测技术 2010(06)

- [28].磷矿开采放射性污染及治理[J]. 矿物学报 2013(S2)

- [29].福建省主要燃煤企业煤灰(渣)中的天然放射性核素水平[J]. 辐射防护通讯 2011(03)

- [30].铀矿地质样品中天然放射性核素比对分析结果的利用[J]. 计量学报 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f47ea44ee740252bfda16bd.html