# 高集海堤原水管迁改工程顶管施工技术的研究

### 论文摘要

顶管施工在福建及沿海地区开始使用和推广已有多年历史,但大口径顶管施工以往在厦门的市政建设中并没有多少类似工程的经验,再加上海底施工时许多地质情况未明,致使在该地质条件下施工与现有文献上记载的施工方法有所不同,且施工条件受潮汐影响很大,直接进行施工面临诸多困难。通过对高集海堤原水管道迁改工程顶管施工方法的研究,将有利于该类工程在沿海、沿江类似地质和环境中的推广和使用。高集海堤原水管道迁改工程在面临施工工期紧、工程地质情况复杂、测量难度大等困难的情况下,通过精心准备、刻苦钻研,多方论证,采取曲线顶管施工,同时严格执行安全专项、安全应急方案,使工程安全、高质量的顺利进行。本文采用规范分析与实证分析相结合、系统分析等研究方法,对在海底条件下的大口径给水管道顶管施工方法进行归纳总结。基于高集海堤原水管道迁改工程对海上顶管、海上沉管等施工技术进行了详细的研究。并从施工监测、安全监测、应急预案等方面提出了在海底条件下顶管施工质量、安全控制技术措施。本课题的研究为在海底和地下岩石多的地段进行顶管施工总结出了一套行之有效的方法。研究成果对顶管施工技术在沿海的推广和使用,对在厦门等沿海地区进行更多类似工程的研究具有重要的现实意义。

### 论文目录

- 论文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究的背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外顶管技术的发展概况

- 1.2.2 国内顶管技术的发展

- 1.3 课题研究的主要内容

- 1.4 课题研究目的与意义

- 2 顶管分类及施工工艺技术

- 2.1 顶管的基本原理

- 2.2 顶管的分类及特点

- 2.2.1 开放型顶管施工法

- 2.2.2 封闭型顶管施工法

- 2.2.3 顶管施工的特点

- 2.3 不同土质条件下的顶管施工工艺研究

- 2.3.1 无粘性土条件下的顶管施工

- 2.3.2 粘性土条件下的顶管施工

- 2.3.3 砂砾石土条件下的顶管施工

- 2.4 小结

- 3 高集海堤原水管迁改工程项目概况

- 3.1 工程概况

- 3.2 主要施工特点及难点

- 4 高集海堤原水管迁改工程顶管施工技术研究

- 4.1 管道工艺设计概况

- 4.2 高集海堤原水管迁改工程主要施工技术

- 4.2.1 顶管前的施工准备工作

- 4.2.2 海上顶管施工技术

- 4.2.3 海上沉管施工技术

- 4.2.4 陆上钢管施工技术

- 4.2.5 各类阀门安装施工

- 4.3 顶管穿越障碍物施工技术

- 4.4 小结

- 5 高集海堤原水管迁改工程质量监测控制

- 5.1 施工质量监控措施

- 5.1.1 上曲顶管接口的变形及受力

- 5.1.2 上曲顶管管道的变形及受力

- 5.1.3 直线顶管管道的变形及受力

- 5.1.4 监测控制标准及监测效果

- 5.2 工程应急预案

- 5.2.1 顶管过程中的防渗措施

- 5.2.2 管道内供氧通风措施

- 5.2.3 排障过程中工作气压如遇穿顶的防渗应急措施

- 5.2.4 预防渗透水措施

- 5.2.5 意外事故发生后的应急处理

- 5.3 小结

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].决口海堤水波传播模拟和分析研究Ⅱ:2D传播[J]. 海洋工程 2019(06)

- [2].江苏海堤工程建设的调查和思考[J]. 江苏水利 2019(11)

- [3].海堤生态化建设路径浅析[J]. 珠江水运 2020(12)

- [4].关于桥墩桩基施工对镇海堤影响数值模拟评估[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [5].道路与海堤结合设计方案分析[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [6].防范未来风暴潮灾害的绿色海堤蓝图[J]. 科学 2020(04)

- [7].海堤生态化建设技术的研究进展及推进我国海堤生态化建设的建议[J]. 海洋开发与管理 2020(09)

- [8].澳门地区海堤修复设计思路的探讨[J]. 中国港湾建设 2020(09)

- [9].结合实际工程分析海堤防护工程设计[J]. 工程建设与设计 2020(21)

- [10].决口海堤洪水波传播模拟和分析研究Ⅰ:方法和验证[J]. 海洋工程 2019(05)

- [11].简述磨盘山海堤修复设计[J]. 港工技术 2019(05)

- [12].台风过程下复式海堤越浪量计算方法研究[J]. 浙江水利科技 2019(06)

- [13].软土地基上海堤变形与失稳的离心模型试验与数值分析[J]. 岩土力学 2016(11)

- [14].海堤工程防潮设计标准的研究[J]. 建材与装饰 2016(39)

- [15].上海海堤沉降特征与驱动机制[J]. 海洋地质与第四纪地质 2016(06)

- [16].阶梯式海堤波浪爬高影响因素的数值模拟分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [17].新型植被海堤波浪溢流破坏的堤形敏感性研究[J]. 江苏水利 2017(01)

- [18].东莞市立沙岛海堤加固设计与基础方案研究[J]. 中国水运(下半月) 2017(02)

- [19].惠安县外走马埭海堤提级加固断面型式选择[J]. 水利科技 2016(03)

- [20].基于星野法的海堤地基沉降预测研究[J]. 江西建材 2017(09)

- [21].围海造地工程海堤合龙施工探析[J]. 工程技术研究 2017(05)

- [22].海堤断面类型及适应性设计[J]. 水利水电工程设计 2017(02)

- [23].天津市挡潮海堤[J]. 海河水利 2017(03)

- [24].土工织物在软土海堤加固中的应用[J]. 建材与装饰 2017(35)

- [25].国家发展改革委水利部发布《全国海堤建设方案》[J]. 中国应急管理 2017(08)

- [26].浅谈海堤防护设计与施工要点的控制[J]. 科技经济导刊 2015(13)

- [27].上海临港地区典型海堤越浪失效概率计算研究[J]. 上海水务 2013(02)

- [28].阶梯式海堤波浪爬高试验研究[J]. 浙江水利科技 2015(02)

- [29].超强台风“威马逊”损毁海堤原因分析及海堤建设的几点建议[J]. 广东水利水电 2015(07)

- [30].海堤护林工[J]. 扬子江诗刊 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f4c1bdb8b49870e97312f42.html