# 纳米结构锆基微球的制备及其光催化性能的研究

### 论文摘要

纳米半导体光催化技术被广泛的应用于治理环境污染及水处理方面等。而ZrO2作为半导体光催化剂,具有酸碱性、氧化还原性于一体的独特性能,并且当赋予ZrO2纳米尺寸、特殊形貌及孔道结构时,又同时具有了大比表面积、丰富的表面氧缺位和强离子交换能力的优点,因此,ZrO2在光催化领域具有潜在的应用价值。本文针对ZrO2禁带宽度较宽导致引发化学反应时对紫外光要求较高,且光催化活性偏低的缺点,利用简单易行的工艺,制备了纳米结构氧化锆微球,并以两种方式进行TiO2对ZrO2的掺杂改性,希望从制备纳/微米材料和半导体复合两个方面入手,来降低ZrO2的禁带宽度以提高ZrO2光催化效率。主要研究内容如下:第一,综述了半导体光催化的概念、原理、提高光催化性能的途径以及ZrO2半导体在光催化中的研究现状。第二,通过微波-醇热相结合的方法,以ZrOCl2·8H2O和钛酸四丁酯为原料,酵母菌为模板,制备了ZrO2和钛掺杂ZrO2纳米结构空心微球。主要对生成产物的形貌、晶型、能谱、紫外吸收光谱、比表面积以及红外吸收光谱进行了表征和分析,并对空心微球形成机理进行了初步的探讨。第三,以自制的ZrO2微球为核材料,以四氯化钛为钛源,通过自组装机理引导制备了核-壳结构ZrO2/TiO2。主要考察了TiCl4/HCl溶胶的浓度、水浴反应时间对产物的形貌、晶型结构、紫外吸收光谱的影响,同时对其反应机理进行了初步研究。第四,通过光催化降解甲基橙的实验,验证了ZrO2空心微球、ZrO2微球、锆基微球的光催化活性,摸索出最佳的实验条件;对比钛掺杂ZrO2空心球和核-壳ZrO2/TiO2两者的光催化活性,分析了两者光催化活性提高的原因。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第1章 绪论

- 1.1 半导体光催化剂

- 1.1.1 概念

- 1.1.2 半导体光催化原理

- 1.1.3 提高半导体光催化性能的途径

- 1.2 氧化锆半导体

- 1.2.1 氧化锆在光催化中的应用

- 1.2.2 氧化锆的制备方法

- 1.3 论文选题目的和意义

- 1.4 论文研究解决的主要问题

- 1.5 拟选用的实验方案

- 2空心微球'>1.5.1 以酵母菌为生物模板制备钛掺杂Zr02空心微球

- 2/Ti02'>1.5.2 制备核-壳Zr02/Ti02

- 1.5.3 纳米结构锆基微球光催化性能的研究

- 1.5.4 表征手段

- 2空心微球的制备'>第2章 钛掺杂ZrO2空心微球的制备

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂和实验仪器

- 2空心微球的制备'>2.2.2 钛掺杂Zr02空心微球的制备

- 2空心微球的制备'>2.2.2.1 Zr02空心微球的制备

- 2空心微球的制备'>2.2.2.2 钛掺杂ZrO2空心微球的制备

- 2.3 结果与讨论

- 2空心微球的形貌与结构'>2.3.1 Zr02空心微球的形貌与结构

- 2.3.1.1 酵母菌用量对产物形貌的影响

- 2.3.1.2 煅烧温度对产物形貌的影响

- 2空心微球的XRD 图谱'>2.3.1.3 Zr02空心微球的XRD 图谱

- 2空心微球的形貌和结构'>2.3.2 钛掺杂Zr02空心微球的形貌和结构

- 2.3.2.1 初始Ti/Zr 摩尔比对产物形貌的影响

- 2.3.2.2 醇热对产物表面粒子的影响

- 2.3.2.3 煅烧温度对产物晶型的影响

- 2.3.2.4 初始Ti/Zr 摩尔比对产物晶型的影响

- 2.3.3 EDS 能谱分析

- 2.3.4 UV-VIS 吸收光谱分析

- 2.3.5 BET 分析

- 2.3.6 红外图谱分析

- 2.4 初步机理分析

- 2.5 小结

- 2/Ti02的制备'>第3章 核-壳Zr02/Ti02的制备

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂和实验仪器

- 3.2.2 样品的制备

- 2的制备'>3.2.2.1 球形ZrO2的制备

- 2/TiO2的制备'>3.2.2.2 纳米结构核-壳ZrO2/TiO2的制备

- 3.3 结果与讨论

- 2的形貌与结构分析'>3.3.1 球形Zr02的形貌与结构分析

- 3.3.1.1 聚乙烯吡咯烷酮（PVP）浓度对产物形貌的影响

- 2微球的XRD 图谱'>3.3.1.2 Zr02微球的XRD 图谱

- 2/Ti02的形貌和结构分析'>3.3.2 核-壳Zr02/Ti02的形貌和结构分析

- 4/HCl 溶胶的浓度对产物形貌的影响'>3.3.2.1 TiCl4/HCl 溶胶的浓度对产物形貌的影响

- 3.3.2.2 水浴时间对产物形貌的影响

- 4/HCl 溶胶的浓度对产物晶型的影响'>3.3.2.3 TiCl4/HCl 溶胶的浓度对产物晶型的影响

- 3.3.2.4 水浴时间对产物晶型的影响

- 3.3.3 UV-VIS 吸收光谱分析

- 4/HCl 溶胶的浓度的影响'>3.3.3.1 TiCl4/HCl 溶胶的浓度的影响

- 3.3.3.2 水浴时间的影响

- 3.3.4 红外图谱分析

- 3.3.5 核-壳微球的反应机理

- 3.4 小结

- 第4章 纳米结构锆基微球光催化性能的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验试剂和实验仪器

- 4.2.2 光催化实验

- 4.3 结果与讨论

- 2空心微球的光催化性能研究'>4.3.1 钛掺杂ZrO2空心微球的光催化性能研究

- 2/Zr02对甲基橙光催化的影响'>4.3.1.1 不同比例的Ti02/Zr02对甲基橙光催化的影响

- 4.3.1.2 煅烧温度对催化剂活性的影响

- 4.3.1.3 催化剂用量对光催化的影响

- 4.3.1.4 甲基橙初始浓度对光催化的影响

- 4.3.1.5 甲基橙溶液的酸碱度对光催化的影响

- 4.3.1.6 重复利用对光催化的影响

- 4.3.1.7 甲基橙不同反应时间的紫外吸收光谱

- 2/Ti02光催化性能的研究'>4.3.2 纳米结构核-壳Zr02/Ti02光催化性能的研究

- 4.3.2.1 钛源浓度对催化剂光催化活性的影响

- 4.3.2.2 水浴时间对催化剂活性的影响

- 4.3.2.3 甲基橙初始浓度对光催化的影响

- 4.3.2.4 甲基橙溶液的酸碱度对光催化的影响

- 4.3.2.5 催化剂用量的影响

- 4.3.2.6 重复利用对光催化的影响

- 4.3.2.7 甲基橙不同反应时间的紫外吸收光谱

- 4.4 小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间取得的科研成果清单

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f56096292c37275fa810e94.html