# 摩托车消声器集成设计分析系统研究

### 论文摘要

消声器设计或改进过程中,迅速地预测目标消声器的各项性能,为进一步的分析设计提供可靠的依据、指导,对实现消声器快速设计具有重要的意义。因此设计一个能够满足这些要求,并能够提供其它一些消声器设计资料和经验的集成系统具有重要的现实价值。基于声波一维传播的传递矩阵法,理论成熟,已成功地应用于消声器性能分析。虽然传递矩阵法在高频的计算结果误差相对较大,但是传递矩阵法使用方便简单,计算快速,很容易实现程序化,因此在消声器分析和设计的初期,合理地运用传递矩阵法分析消声器性能有利于加快消声器的改进与设计。本论文基于传递矩阵法和流体力学的理论,结合摩托车消声器的特点,综合运用MATLAB、UG、VC++等工具构建了摩托车消声器集成设计分析系统（简称集成系统）。集成系统主要包括:声学性能分析模块、压力损失计算模块、优化设计模块、自动建模模块和辅助模块。在集成系统中,使用者通过选择基本的声学单元组成消声器模型,输入每个单元的参数,只需要简单的操作就可以得到消声器的声学性能和压力损失;进一步还可以进行消声器声学性能的优化计算,在主要结构不变的情况下,提高消声器的消声能力;使用自动建模模块可以自动生成消声器的三维实体,为消声器的后续分析提供模型;集成系统还提供了标准库等一些设计辅助信息。最后,运用集成系统分析了ATV250和某150摩托车消声器,得到消声器的传递损失曲线,对比有限元法的分析结果基本吻合,验证了集成系统的准确性。通过计算还得到了压力损失,并对ATV250的一个改型方案进行了优化和自动建模操作,得到预期的结果。分析过程中还详细介绍了集成系统的使用方法以及在使用过程中需要注意的地方。集成分析系统的实现,为摩托车的排气噪声控制提供了一个方便、快捷的工具。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 2 摩托车排气消声器设计和分析基本理论

- 2.1 摩托车噪声的特点

- 2.1.1 摩托车噪声源组成

- 2.1.2 摩托车排气噪声分析

- 2.2 消声器的评价指标

- 2.2.1 消声量的评价指标

- 2.2.2 功率损失的评价指标

- 2.3 消声器设计技术要点

- 2.3.1 排气消声器气流流通面积的确定

- 2.3.2 排气消声器有效容积的确定

- 2.3.3 消声器外形尺寸的确定

- 2.3.4 消声器截面形状的选择

- 2.3.5 消声器腔数的确定

- 2.3.6 消声器各腔长度的确定

- 2.3.7 消声器各腔连接方法的确定

- 2.3.8 消声器排气尾管长度和管径的确定

- 2.3.9 消声器设计的其它他经验

- 2.4 摩托车消声器性能分析方法

- 2.4.1 传递矩阵法分析消声性能

- 2.4.2 压力损失的计算方法

- 2.5 消声器的优化设计

- 2.5.1 优化设计目标

- 2.5.2 优化设计求解方法

- 2.6 本章小结

- 3 摩托车消声器集成设计分析系统开发

- 3.1 概述

- 3.1.1 系统开发目标和要求

- 3.1.2 系统开发的思路

- 3.1.3 系统总体框架设计

- 3.1.4 系统开发的软件开发环境

- 3.2 消声器声学性能分析

- 3.2.1 声学性能分析模块总体设计

- 3.2.2 模块程序设计

- 3.3 压力损失计算

- 3.4 消声器性能优化设计

- 3.4.1 总体设计

- 3.4.2 优化模块程序设计

- 3.5 消声器自动建模

- 3.5.1 设计思路和实现方法

- 3.5.2 自动建模的实现

- 3.6 辅助模块的开发

- 3.7 本章小结

- 4 集成设计分析系统的应用

- 4.1 ATV250 消声器性能分析与优化

- 4.1.1 发动机排气参数

- 4.1.2 消声器声学单元模型的建立

- 4.1.3 消声器性能分析

- 4.1.4 消声器消声性能分析验证

- 4.1.5 消声器性能优化设计

- 4.2 某150 摩托车消声器性能分析

- 4.3 消声器自动建模应用

- 4.4 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].小型液压泵站的一体化集成设计[J]. 机械工程与自动化 2020(01)

- [2].基于被动式策略的建筑集成设计模式初探[J]. 南方建筑 2017(03)

- [3].一体化集成设计，全网络集中管理——测评红门智能一体化出入口管理终端[J]. 中国公共安全 2019(11)

- [4].佛山西站交通枢纽工程的系统集成设计[J]. 电子技术与软件工程 2017(07)

- [5].将建筑集成设计理念融入绿色建筑教学的探索[J]. 绿色建筑 2015(01)

- [6].导弹武器电子系统一体化综合集成设计及关键技术[J]. 战术导弹技术 2014(01)

- [7].生态集成设计思想对中国城市规划的启示[J]. 经济地理 2012(04)

- [8].城轨车辆车载乘客信息系统的集成设计[J]. 电力机车与城轨车辆 2011(04)

- [9].动态可扩充的导弹集成设计平台及其关键技术研究[J]. 弹箭与制导学报 2008(05)

- [10].永定河泛区水情分中心系统集成设计研究[J]. 山西水利科技 2011(02)

- [11].《绿色建筑集成设计》序言[J]. 重庆建筑 2010(07)

- [12].基于可靠性的复杂装备综合集成设计[J]. 中国工程科学 2008(07)

- [13].车辆集成设计与仿真技术研究[J]. 汽车实用技术 2019(18)

- [14].水电厂监控系统集成设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2016(02)

- [15].电动客车智能低压配电系统集成设计[J]. 客车技术与研究 2020(01)

- [16].面向服务的下一代空管系统集成设计[J]. 指挥信息系统与技术 2016(06)

- [17].城市轨道交通信号系统设计与系统集成设计差异分析[J]. 铁路技术创新 2010(05)

- [18].机电一体化:踏上集成设计的旅程[J]. 工业设计 2009(03)

- [19].导弹系统集成设计通用平台及关键技术[J]. 弹箭与制导学报 2008(02)

- [20].中海油文昌13-2平台原油电站系统集成设计研究[J]. 柴油机 2020(02)

- [21].飞行器总体多学科集成设计平台[J]. 计算机集成制造系统 2012(01)

- [22].水库水文自动测报系统集成设计及应用分析[J]. 黑龙江水利科技 2018(05)

- [23].确保苏通大桥工程设计质量的关键在于集成设计[J]. 中国勘察设计 2009(05)

- [24].支持多学科设计优化的产品集成设计知识模型[J]. 浙江大学学报(工学版) 2009(10)

- [25].高精度系统分析程序集成设计计算平台开发[J]. 核动力工程 2020(S1)

- [26].整车碰撞安全集成设计研究[J]. 装备制造技术 2019(09)

- [27].基于事件触发的故障诊断与动态调节集成设计[J]. 控制理论与应用 2018(08)

- [28].跨座式单轨车辆制动系统集成设计[J]. 技术与市场 2018(10)

- [29].计算机网络系统集成设计与施工过程研究[J]. 网友世界 2014(07)

- [30].基于“建筑全生命周期”的生态建筑集成设计——“崇明生态人居”集成设计[J]. 建筑师 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f5f7540930f0b3f47ba60f2.html