# 功能性聚丙烯基纳米复合材料的研究

### 论文摘要

本论文通过熔融法制备功能性聚合物基复合材料。该复合材料以聚丙烯为基体,多壁碳管（MWNTs）为导电填料,球型纳米颗粒钛酸钡（BT）为介电填料。本论文希望通过MWNTs和BT间的体积排除（volume-exclusion）作用降低MWNTs含量从而减小复合材料的渗透阈值,改善其导电性能。此外,根据渗透理论,MWNTs的引入将有助于提高复合材料的介电常数,从而解决介电复合材料体系中存在的陶瓷填料颗粒添加量太大的问题,避免损坏复合材料的机械性能。由于大量无机颗粒的引入,填料的分散性成为影响复合材料性能的关键因素。因此,将采用表面改性对其进行改性,提高其分散性能。添加3wt%以上的MWNTs将使PP基复合材料由绝缘材料变为导电材料。将40wt%的BT引入到PP/MWNTs复合材料中,由于BT与MWNTs之间的体积排除作用,PP/MWNTs复合材料的导电性能得到提高。使用钛酸酯偶联剂对MWNTs或BT进行改性后,PP/MWNTs/BT三相复合材料的电导率进一步得到提高。同时对MWNTs和BT进行改性,2wt%的MWNTs将使PP/MWNTs/BT三相复合材料变为导电材料。除此之外,MWNTs的引入有助于显着提高PP/BT两相复合材料的介电性能。然而,为控制介电损耗,MWNTs含量将控制在阈值以下。加入2wt%的MWNTs,PP/改性BT复合材料的介电常数达到28,约是纯PP的7倍,是未改性的相应复合材料的3倍。导电性能及介电性能的提高将使PP三相复合材料有更多的实际应用。无机颗粒本身也具有较好的导热性能,因此也可用于制备导热材料。本文研究了MWNTs及BT对PP基体热性能的影响。研究表明无机颗粒的引入确实可提高材料的热导率。MWNTs与BT间的体积排除作用同样有利于导热网络的形成,增加了颗粒间的接触面积。但要想获得理想性能,填料含量的添加量一般很大。改性后,相应的复合材料的热导率反而下降。可能是因为有机的改性剂不利于声子传播。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 聚合物基纳米复合材料

- 1.2 复合材料制备方法

- 1.2.1 溶液法

- 1.2.2 熔融法

- 1.2.3 原位聚合法

- 1.2.4 其他方法

- 1.3 填料及其表面改性

- 1.3.1 导电型填料

- 1.3.2 介电填料

- 1.3.3 导热填料

- 1.3.4 填料的表面改性

- 1.4 导电型聚合物基复合材料

- 1.4.1 复合材料导电机理

- 1.4.2 降低渗流阈值,提高电导率的方法

- 1.5 高介电常数聚合物基复合材料

- 1.5.1 基本介电理论

- 1.5.2 电容值提高的理论分析

- 1.5.3 高介电常数复合材料研究进展

- 1.6 导热型聚合物基复合材料

- 1.6.1 影响导热的因素

- 1.6.2 提高热导率的方法

- 1.6.3 论文选题的目的及意义

- 第二章 实验

- 2.1 主要原料及设备

- 2.2 BT及MWNTs的改性

- 2.3 PP复合材料的制备

- 2.4 性能测试及表征

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 最佳加工条件的确定

- 3.1.1 加工温度的影响

- 3.1.2 加工时间的影响

- 3.2 PP/MWNTs复合材料的导电性能

- 3.2.1 PP/MWNTs复合材料的渗流阈值

- 3.2.2 PP/MWNTs两相复合材料导电性能的影响

- 3.3 PP/BT复合材料介电性能的研究

- 3.3.1 PP/BT两相复合材料介电性能的研究

- 3.3.2 MWNTs对PP/BT两相复合材料介电性能的影响

- 3.4 PP/MWNTs复合材料的导热性能的研究

- 3.5 BT及MWNTs表面改性

- 3.5.1 BT及MWNTs表面改性后红外及SEM谱图

- 3.5.2 BT及MWNTs的表面改性对PP复合材料导电性能的影响

- 3.5.3 BT及MWNTs的表面改性对PP复合材料介电性能的影响

- 3.5.4 MWNTs与BT的表面改性对PP复合材料导热性能的影响

- 3.6 PP复合材料流变性能的研究

- 3.6.1 BT与MWNTs的表面改性对PP复合材料黏度的影响

- 3.6.2 黏度对PP复合材料电性能的影响

- 3.6.3 BT及MWNTs的表面改性对PP复合材料储能模量的影响

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师介绍

- 附件

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f82c14e0f39a41d920d32d5.html