# 氧化石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料的制备和导电性研究

### 论文摘要

石墨烯是由扁平单层碳原子组成的二维蜂窝状晶格紧密堆积而成,它被认为是其他各维炭材料的基本组成单位,可以包覆成零维的富勒烯,卷曲成一维的碳纳米管和堆垛成三维的石墨。石墨烯具有高的比表面积、出色的力学性能、优良的导电导热性能等,使其可作为无机填料填充于聚合物中获得性能优异的复合材料。本实验以天然石墨为原料,采用Staudenmaier法制备氧化石墨烯,并利用快速热膨胀法制备石墨烯,采用XRD、XPS、FT-IR、SEM等测试手段分析了氧化石墨烯和石墨烯的表面官能团、结构特征及微观形貌。然后,采用一种经济且实用的方法制备了导电性和热稳定性都好的聚酰胺6基复合材料,即以绝缘的且热稳定性差的氧化石墨烯为填料一步法原位聚合制备分散性好的氧化石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料,其导电渗流阈值低至0.41 vol%,当氧化石墨烯的体积分数为1.64%,电导率达到0.028 Sm-1。TG和XPS分别证实了在260℃的聚酰胺6原位聚合温度下氧化石墨烯完成了部分的热还原,从而使其导电性得以恢复。XRD,SEM和TEM观察显示了氧化石墨烯纳米填料均匀地剥离且分散在聚酰胺6基体中。另外,热稳定性差的氧化石墨烯的加入对聚酰胺6的热稳定性未产生明显的影响。这种一步法原位聚合和热还原氧化石墨烯的方法对大量生产导电的聚合物基纳米复合材料具有深远的意义。同时,以在1050℃下快速热膨胀氧化石墨得到的石墨烯为填料经过相同方法制备石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料,并与氧化石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料作比较。本论文进一步研究了管状碳纳米管和片状氧化石墨烯混合使用与己内酰胺原位聚合制备聚酰胺6纳米复合材料,获得了很好的导电协同增强作用。相对于单独的碳纳米管之间和石墨烯之间零维的点连接组成的导电网络,杂化填料中管状的碳纳米管对片状的石墨烯的连接起搭桥作用,形成的一维的线连接可以显著地增加界面接触面积,从而造成杂化纳米填料对聚酰胺6复合材料的导电性产生协同增强效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 氧化石墨概述

- 1.2.1 氧化石墨的制备

- 1.2.2 氧化石墨的结构

- 1.2.3 氧化石墨的剥离及改性

- 1.2.4 氧化石墨的化学还原性

- 1.3 石墨烯的概述

- 1.3.1 石墨烯的制备

- 1.3.2 石墨烯的结构

- 1.3.3 石墨烯的性能

- 1.3.4 石墨烯的应用

- 1.4 碳纳米管的概述

- 1.4.1 碳纳米管的制备

- 1.4.2 碳纳米管的结构

- 1.4.3 碳纳米管的性能

- 1.4.4 碳纳米管的应用

- 1.5 聚酰胺6纳米复合材料研究现状

- 1.6 本课题的立题依据和主要研究内容

- 1.6.1 立题依据

- 1.6.2 主要研究内容

- 第二章 实验与测试分析方法

- 2.1 实验研究方案

- 2.2 实验所用原料及设备仪器

- 2.2.1 实验所用原料

- 2.2.2 化学试剂

- 2.2.3 主要设备与仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 氧化石墨的制备

- 2.3.2 氧化石墨烯的制备

- 2.3.3 石墨烯的制备

- 2.3.4 酸化碳纳米管的制备

- 2.3.5 聚酰胺6基纳米复合材料的制备

- 2.4 表征方法

- 2.4.1 X射线衍射测试（XRD）

- 2.4.2 傅里叶变换红外光谱测试（FT-IR）

- 2.4.3 X射线光电子能谱测试（XPS）

- 2.4.4 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.4.5 透射电子显微镜（TEM）

- 2.4.6 热失重分析（TGA）

- 2.4.7 电导率测试

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 氧化石墨和石墨烯的表征

- 3.1.1 天然石墨、氧化石墨和石墨烯的XRD测试分析

- 3.1.2 天然石墨、氧化石墨和石墨烯的XPS谱图分析

- 3.1.3 天然石墨、氧化石墨、石墨烯和碳纳米管的微观形貌

- 3.1.4 天然石墨、氧化石墨烯、石墨烯和酸化碳纳米管的微观形貌

- 3.1.5 小结

- 3.2 氧化石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料和石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料的表征与分析

- 3.2.1 氧化石墨烯和石墨烯在聚酰胺6基体中的剥离与分散

- 3.2.2 氧化石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料和石墨烯/聚酰胺6纳米复合材料的导电性和导电机理研究

- 3.2.3 氧化石墨烯/聚酰胺6复合材料和石墨烯/聚酰胺6复合材料的热稳定性

- 3.2.4 小结

- 3.3 氧化石墨烯&酸化碳纳米管/聚酰胺6三组分纳米复合材料的表征与分析

- 3.3.1 氧化石墨烯和碳纳米管组成的杂化填料在聚酰胺6基体中的剥离与分散

- 3.3.2 氧化石墨烯&碳纳米管/聚酰胺6三组分纳米复合材料导电性和导电机理研究

- 3.3.3 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].印度提出纳米复合材料制造新想法[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [2].核壳纳米复合材料的光催化和抑菌性能研究[J]. 化工新型材料 2019(12)

- [3].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2020(02)

- [4].原位相分离合成V_2O_5/Fe_2V_4O_(13)纳米复合材料及其储钠性能[J]. 物理化学学报 2020(05)

- [5].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2020(05)

- [6].钯金/碳壳纳米复合材料的制备与电催化性能[J]. 分子科学学报 2020(03)

- [7].ZnCuAl-LDH/Bi_2MoO_6纳米复合材料的构建及其可见光催化降解性能（英文）[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [8].绚丽多彩的纳米复合材料[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [9].聚酰胺纳米复合材料在包装领域的研究进展[J]. 塑料科技 2020(08)

- [10].天然有机纳米复合材料的重金属离子吸附应用[J]. 纺织科技进展 2020(08)

- [11].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2020(09)

- [12].金纳米复合材料:制备、性质及其癌症诊疗应用[J]. 物理化学学报 2020(09)

- [13].镧对Cu/Ti_3SiC_2/C/MWCNTs/Graphene/La纳米复合材料摩擦学性能的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(08)

- [14].石墨烯及其纳米复合材料作为锂离子电池负极的研究进展[J]. 材料导报 2017(09)

- [15].聚噻吩纳米复合材料的制备及测试方法[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(04)

- [16].《可生物降解聚合物及其纳米复合材料》简介[J]. 中国塑料 2017(08)

- [17].纳米复合材料的性能[J]. 科技展望 2016(28)

- [18].纳米复合材料包装对香菇在贮藏过程中品质及甲醛含量的影响[J]. 食品科学 2015(08)

- [19].Taguchi统计学分析方法优化Al 7068-TiC纳米复合材料的凝固行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(08)

- [20].半导体纳米复合材料省部共建教育部重点实验室[J]. 中国粉体工业 2012(01)

- [21].PE-HD/GNP/MWCNT纳米复合材料性能[J]. 工程塑料应用 2020(04)

- [22].4-巯基苯硼酸修饰二维二硫化钼纳米复合材料的制备及其用于N-糖肽特异性富集[J]. 色谱 2020(08)

- [23].基于纳米复合材料直读显色检测养殖水中的孔雀石绿[J]. 核农学报 2020(08)

- [24].基于碳球/金纳米复合材料的电化学传感器用于铅和镉的检测研究[J]. 化学研究与应用 2020(08)

- [25].尼龙纳米复合材料在包装上应用分析[J]. 化工设计通讯 2020(09)

- [26].碳基纳米复合材料应变传感器的研究现状[J]. 功能材料 2016(S2)

- [27].石墨烯/TiO_2纳米复合材料在光催化领域的研究进展[J]. 材料导报 2015(09)

- [28].粘土纳米管对丁腈橡胶纳米复合材料硫化性能、力学性能和微结构的影响[J]. 橡胶参考资料 2015(04)

- [29].半导体/石墨烯纳米复合材料的制备及其应用进展[J]. 新型炭材料 2013(06)

- [30].印度提出纳米复合材料纺织品应用新想法[J]. 纺织装饰科技 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4fd4c692b526948310058408.html