# 玉米秸秆微生物燃料电池产电性能的研究

### 论文摘要

随着能源供求关系的不平衡,人们越来越重视对后续能源的开发,并强调能源形式的多样化。近年来,微生物燃料电池（MFC）已成为一个研究热点。将玉米秸秆与微生物燃料电池结合,不但可以解决秸秆的有效利用问题,还可以通过微生物燃料电池将秸秆中蕴藏的化学能直接转化为电能,具有广阔的发展前景。本论文将汽爆玉米秸秆经过Ca（OH）2过量法解毒洗涤后,得到秸秆水洗液和剩余固体两部分。利用空气阴极单室瓶形反应器,研究了以这两部分分别作为“燃料”时反应器的产电性能。结果表明,水洗液经过稀释后（1000mg/L）可以作为反应器的底物进行产电,得到的最高功率密度为644mW/m2 ,与相同浓度的木糖做底物时得到的功率密度696W/m 2相当。水洗液的缓冲强度和电导率对MFC的功率输出有很大影响,在低电导率条件下（<20mS/cm）,缓冲液浓度从50mM提高到200mM,功率输出提高100%。而当电导率升高到20mS/cm时,缓冲强度对功率输出几乎没有影响（987±38mW/m2）。以本实验室筛选和保存的纤维素降解菌Chaetomium spp.和Bacillus spp.与纤维素降解混合菌PCS-S和H-C为秸秆降解的生物催化剂,探讨了以秸秆为底物进行生物产电的可行性。纤维素降解纯菌和混合菌均能使纤维素降解,但没有电流产生,但加入产电菌后,秸秆在纤维素降解混合菌H-C和产电菌联合作用下降解并产生电流。以汽爆预处理的玉米秸秆作底物时,加入H-C可以获得502mW/m2的功率密度,高于未经预处理的玉米秸秆（448mW/m2）。纤维素酶可以作为单独底物产电,当它与秸秆共同作为底物时,功率密度仅提高12.7%。升高环境温度抑制了产电菌的活性,从而降低了MFC的功率输出。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 MFC的产电机理

- 1.2 课题背景及意义

- 1.3 国内外研究现状分析

- 1.3.1 MFC发展简史

- 1.3.2 MFC的构型

- 1.3.3 MFC可利用的底物

- 1.4 MFC的应用和前景

- 1.4.1 MFC的应用

- 1.4.2 MFC的前景

- 1.5 课题来源及主要研究内容

- 1.5.1 课题来源

- 1.5.2 主要研究内容

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 底物

- 2.1.2 纤维素降解菌

- 2.1.3 纤维素酶

- 2.1.4 产电菌源

- 2.1.5 磷酸盐缓冲溶液

- 2.2 研究方案

- 2.2.1 MFC反应器

- 2.2.2 技术路线

- 2.3 分析与测量方法

- 2.3.1 数据采集与计算方法

- 2.3.2 测量方法

- 第3章 汽爆秸秆水洗液产电特性研究

- 3.1 秸秆水洗液产电可行性

- 3.1.1 水洗液与纯底物产电性能对比

- 3.1.2 水洗液与实际废水产电性能对比

- 3.2 不同浓度秸秆水洗液的产电分析

- 3.3 影响秸秆水洗液产电的因素

- 3.3.1 磷酸盐缓冲溶液的影响

- 3.3.2 溶液电导率的影响

- 3.3.3 对产电影响因素的讨论

- 3.4 本章小结

- 第4章 汽爆秸秆水洗后剩余固体产电特性研究

- 4.1 纤维素降解菌的筛选与确定

- 4.1.1 纤维素降解菌的筛选

- 4.1.2 纤维素降解菌的确定

- 4.2 H-C与产电菌联合产电特性

- 4.2.1 H-C利用玉米秸秆产电的可行性

- 4.2.2 底物投加模式对产电的影响

- 4.2.3 产电温度的选择

- 4.2.4 纤维素酶对产电过程的贡献

- 4.3 利用固体底物产电的库仑效率分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4ff303e5ef7f45ce3469a253.html