# 区域网中的频谱感知技术研究

### 论文摘要

无线频谱的紧缺是限制无线通信与服务应用持续发展的瓶颈。认知无线电(Cognitive Radio)技术被认为是解决无线频谱紧缺问题的一种新方法。认知无线电技术是无线移动通信领域的一种革命性技术,无线用户利用该技术可以智能地感知周围环境,搜索可用频谱资源,并进行动态的频谱接入,从而提高通信系统的容量和频谱利用率。本课题是在陕西省自然科学基金“认知无线电空间信号检测和分析技术”和华为预研基金“基于认知无线电的无线区域网关键技术研究”的支持下进行的。本文首先回顾了认知无线电的起源与发展,通过对认知无线电技术国内外现状的分析,确立了本文选题的理论依据。其次介绍了WRAN系统的工作环境、体系结构以及应用。接下来重点研究了当前WRAN系统中的频谱感知技术,介绍了其中的授权用户、频谱感知指标、无线通信环境以及射频前端电路,然后研究了各种可能应用到WRAN系统中的频谱感知方法。在此基础上,针对基于FFT的信号检测法易受噪声影响的不足,提出了将现代谱估计中的AR模型方法应用于频谱感知当中,同时对传统的能量检测法进行了修改,使其能够获取授权用户详细的频谱占用信息。最后采用Matlab语言编写程序,通过仿真发现,在低信噪比情况下,与传统的基于FFT的检测方法相比,基于AR模型的频谱感知方法的性能更好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究的目的及意义

- 1.2 认知无线电发展简介

- 1.3 认知无线电的核心技术

- 1.4 论文主要工作及结构

- 第二章 WRAN系统研究

- 2.1 WRAN系统简介

- 2.2 WRAN系统的工作环境及应用

- 2.3 WRAN系统组成

- 2.4 WRAN系统的体系结构

- 2.4.1 物理层

- 2.4.2 MAC层

- 第三章 WRAN系统中的频谱感知技术

- 3.1 频谱感知简介

- 3.2 WRAN系统中的授权用户

- 3.2.1 电视广播系统

- 3.2.2 74 设备

- 3.3 WRAN系统的频谱感知指标

- 3.4 WRAN系统的无线通信环境

- 3.4.1 频谱空洞的基本概念

- 3.4.2 干扰温度的概念和衡量

- 3.4.3 基于自适应天线波束形成技术的干扰抑制

- 3.5 频谱感知的硬件前端

- 3.6 WRAN系统中的频谱感知方法

- 3.6.1 能量检测法

- 3.6.2 相关检测法

- 3.6.3 信号特征检测法

- 3.7 分布式感知与数据库技术

- 第四章 AR模型研究

- 4.1 平稳随机信号的AR参数模型

- 4.2 AR模型与线性预测

- 4.3 AR模型谱估计的性质

- 4.3.1 AR谱分辨率

- 4.3.2 AR谱的匹配性质

- 4.3.3 AR谱的统计特性

- 4.3.4 AR谱估计的不足

- 4.4 AR模型阶次的选择

- 4.5 AR模型系数的求解算法

- 第五章 基于AR模型的频谱感知方法

- 5.1 总体方法设计

- 5.1.1 基于AR模型的功率谱估计

- 5.1.2 用户信号检测

- 5.2 计算机仿真结果及数据处理

- 5.2.1 基于AR模型的功率谱估计

- 5.2.2 基于AR模型的感知方法的性能

- 第六章 结束语

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 论文的创新之处

- 6.3 下一步工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].区域网群的信息资源管理系统[J]. 计算机与信息技术 2008(04)

- [2].河南省北斗地基增强系统(郑州)区域网建成[J]. 资源导刊 2015(12)

- [3].ZigBee无线个人区域网技术在汽车网络的应用[J]. 汽车电器 2012(06)

- [4].无线广播区域网在农村的应用[J]. 无线互联科技 2017(21)

- [5].基于透传的IPv6个人区域网无线网关设计[J]. 电视技术 2014(23)

- [6].基于无线区域网的资源捷变策略仿真平台的设计[J]. 军事通信技术 2009(04)

- [7].GPS-RTK高程在区域网道路中的应用与研究[J]. 城市道桥与防洪 2014(03)

- [8].基于PCI-GXL系统对多源遥感影像区域网纠正精度的研究[J]. 测绘与空间地理信息 2016(07)

- [9].无线区域网接收前端的ADS设计与仿真[J]. 绍兴文理学院学报(自然科学) 2010(03)

- [10].区域网GPS观测得到的汶川大地震前后的地壳垂直运动[J]. 地震 2011(03)

- [11].长航线区域网GPS辅助空三生产大比例尺地形图的有关问题探讨[J]. 测绘标准化 2013(02)

- [12].一种基于记录度数的空三区域网接边优化算法[J]. 测绘标准化 2011(03)

- [13].一种基于连接点的机载InSAR区域网DEM重建方法[J]. 电子与信息学报 2011(11)

- [14].区域网平面平差超控外推定位技术验证[J]. 测绘与空间地理信息 2016(02)

- [15].电力无线区域网符号定时算法研究[J]. 云南电力技术 2016(01)

- [16].电力无线区域网符号定时算法研究[J]. 电力信息与通信技术 2015(04)

- [17].基于EM算法的InSAR区域网连接点检测[J]. 宇航学报 2012(08)

- [18].无线区域网中保障QoS的多业务调度算法[J]. 计算机工程 2011(18)

- [19].中国SLR区域网定轨精度的分析[J]. 中国科学院上海天文台年刊 2008(00)

- [20].无线区域网单小区中下行链路的子信道分配[J]. 北京邮电大学学报 2011(06)

- [21].低速无线个人区域网802.15.4的安全研究[J]. 计算机科学 2009(01)

- [22].探讨局域网中计算机网络维护[J]. 科技与企业 2014(12)

- [23].区域网GPS观测得到的2008年汶川M_S8.0地震前的地壳水平运动[J]. 地震学报 2009(06)

- [24].机载干涉SAR区域网三维定位算法[J]. 雷达学报 2013(01)

- [25].温州区域网上技术市场商务模式研究[J]. 企业技术开发 2009(06)

- [26].区域网上研修活动的现状分析及对策——以北京西城教育研修网为个案[J]. 中国电化教育 2009(12)

- [27].北斗地基增强系统(郑州)区域网性能测试与分析[J]. 河南科技 2018(02)

- [28].机场与信息化应用[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(23)

- [29].GAMIT/GLOBK中区域网和全球网绑定问题的探讨[J]. 内陆地震 2009(01)

- [30].两条腿走路 做好电子商务[J]. 现代家电 2009(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5000c60bff2f4c917ba24a0f.html