# 过冷熔体枝晶生长的计算机模拟仿真 ——“微观模拟之星”集成分析系统的实现与应用

### 论文摘要

微观组织数值模拟是当今金属凝固过程数值模拟技术的前沿领域。该技术以金属凝固理论为基础,利用数值计算技术和计算机技术发展的最新成果,可以逼真再现金属凝固过程中微观组织的演化。枝晶是金属凝固界面形态中最典型的结构特征,而模拟枝晶生长过程则成为微观组织数值模拟研究领域的热点。在微观组织数值模拟的各种方法中,相场法由于不需要追踪固液界面而成为模拟枝晶生长过程最强大的工具。本文正是利用相场法对过冷熔体中的枝晶生长规律进行了深入的研究。首先,本研究完成了“微观模拟之星”集成分析系统的开发。该系统用于研究枝晶生长规律,由前处理模块、数值计算模块和后处理（可视化）模块组成。具体包括如下内容:（1）前处理模块的研制,用于输入数值计算模块所需要的材料热物性参数、相场参数以及网格步长和时间步长等参数,其中的关键技术是控制时间步长的智能化输入;（2）相场模型方程的离散,确保了数值计算过程收敛、稳定,计算精度高,运算速度块;（3）可视化模块的研制,利用科学计算可视化技术将数值计算得到的有关枝晶生长规律的数据（海量数据）以直观的图形或图像表达出来,从而逼真再现了枝晶生长过程。其次,利用“微观模拟之星”集成分析系统对过冷熔体中的枝晶生长过程进行了定性分析。从一般的结晶现象出发,定性研究了各种相场参数对枝晶形貌的影响,再现了定向凝固过程以及自然界中真实的枝晶形貌（如冰的枝晶形貌-雪花）。再次,利用“微观模拟之星”集成分析系统对过冷熔体中的枝晶生长过程进行了定量分析。结合具体的材料,定量研究了各种相场参数对枝晶形貌的影响;分析了枝晶尖端的特征数据,并将其与经典的枝晶尖端生长理论进行了比较,发现数值模拟结果与经典理论吻合较好。另外,本文还对铸造CAE系统前、后处理模块中若干关键技术进行了研究。研究了STL实体截面实时显示技术、DIB绘图技术以及平滑处理技术等。这些技术的实现可以提高铸造CAE商品化软件的性能。最后,对“微观模拟之星”集成分析系统进行了检验。对各种凝固条件下得到的金相图片进行了分析,发现枝晶形貌变化规律与模拟结果在定性上取得了一致,充分证明了本文选用的相场模型的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题的背景和意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 论文的主要研究内容

- 2 相场法理论基础

- 2.1 相场法原理

- 2.2 相场模型

- 2.3 经典枝晶生长理论

- 2.4 本章小结

- 3 相场模型的数值计算

- 3.1 控制方程的离散

- 3.2 差分格式的选择

- 3.3 时间步长的确定

- 3.4 初始条件和边界条件的确定

- 3.5 数值计算时间的研究

- 3.6 本章小结

- 4 微观模拟之星集成分析系统的实现

- 4.1 前处理模块的实现

- 4.2 计算模块的实现

- 4.3 可视化模块的实现

- 4.4 本章小结

- 5 过冷熔体枝晶生长的定性研究

- 5.1 相关参数对枝晶形貌的影响

- 5.2 定向凝固过程的模拟

- 5.3 冰的枝晶—雪花的模拟

- 5.4 本章小结

- 6 过冷熔体枝晶生长的定量研究

- 6.1 相关参数对枝晶形貌的影响

- 6.2 枝晶尖端特征数据的计算

- 6.3 与经典枝晶生长理论的比较

- 6.4 本章小结

- 7 铸造CAE 系统前后处理模块中若干关键技术的研究

- 7.1 两个重要文件接口

- 7.2 STL 实体截面实时显示技术的实现

- 7.3 DIB 绘图技术的实现

- 7.4 可视化图形平滑处理技术的实现

- 7.5 本章小结

- 8 “微观模拟之星”集成分析系统的检验

- 8.1 结晶实验之一：铸型壁上的枝晶生长

- 8.2 结晶实验之二：枝晶的熔（溶）断

- 8.3 本章小结

- 9 总结与展望

- 9.1 全文总结

- 9.2 未来研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].金属凝固及晶粒熟化相场法模拟研究进展[J]. 热加工工艺 2020(07)

- [2].相场法模拟定向凝固微观组织演化研究进展[J]. 有色金属材料与工程 2016(02)

- [3].海水结冰过程中冰晶生长的相场模拟[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(01)

- [4].基于Ginzburg-Landau理论的相场法研究进展[J]. 热加工工艺 2008(16)

- [5].金属凝固过程枝晶生长相场法模拟研究进展[J]. 材料导报 2018(S2)

- [6].相场断裂方法发展概况[J]. 高压物理学报 2019(03)

- [7].基于相场理论的沥青自愈合微观进程与机理研究进展[J]. 石油沥青 2018(01)

- [8].金属材料微观组织结构演化的相场法研究[J]. 西部皮革 2016(10)

- [9].相场法在金属凝固过程的应用现状[J]. 钢铁研究学报 2020(10)

- [10].热老化后相分离的相场法模拟(英文)[J]. 硅酸盐通报 2013(05)

- [11].基于相场模拟的倾斜共晶生长研究进展[J]. 材料导报 2020(11)

- [12].金属材料微观组织结构演化的相场法研究[J]. 有色金属文摘 2015(05)

- [13].相场法对比模拟二元合金等温/非等温凝固过程(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(11)

- [14].增材制造快速凝固相场模拟研究进展[J]. 航空制造技术 2020(16)

- [15].金属材料微观组织结构演化的相场法研究[J]. 南方农机 2018(11)

- [16].用相场法优化非均匀薄膜的密度分布[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [17].定向凝固微观组织相场法模拟的研究进展[J]. 材料导报 2016(09)

- [18].枝晶生长的相场法模拟[J]. 铸造技术 2012(09)

- [19].合金过冷熔体中枝晶生长的相场法研究进展[J]. 铸造技术 2011(01)

- [20].相场法模拟凝固微观组织演化研究进展[J]. 铸造技术 2011(03)

- [21].相场法模拟对流对枝晶生长的影响[J]. 铸造技术 2010(06)

- [22].再结晶和外力场下第二相析出的相场法模拟[J]. 物理学报 2009(S1)

- [23].材料微结构演化的相场模拟[J]. 固体力学学报 2016(01)

- [24].相场断裂模型分步算法在ABAQUS中的实现[J]. 岩石力学与工程学报 2016(05)

- [25].静磁场对熔融液滴振荡变形影响的相场模拟[J]. 西南交通大学学报 2015(02)

- [26].定向凝固微观组织相场法模拟进展[J]. 中国铸造装备与技术 2008(05)

- [27].晶粒生长演变相场法模拟界面表达的物理模型[J]. 物理学报 2011(06)

- [28].过冷熔体枝晶生长的相场法数值模拟[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [29].增强相颗粒对激光熔注凝固组织影响的相场法研究[J]. 热加工工艺 2018(10)

- [30].合金沉淀过程相场法模拟研究进展[J]. 热加工工艺 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/500cf73b0b760de9eebe2230.html