# 太阳能集热洗浴控制系统的设计及其故障检测

### 论文摘要

随着科学技术和经济水平的快速发展,太阳能这种清洁能源已经被全世界越来越多的国家所应用。在对太阳能的应用中,太阳能热水器是人们使用较为普遍的。本文设计了一种大型的太阳能集热洗浴控制系统,适用于企事业工厂和大型的洗浴中心使用。该系统利用下位PIC16F877单片机定时采集水位和水位信息,与上位单片机串行通信,上位机人机接口与触摸屏连接,在触摸屏上显示采集到的信息。用水时,若日晒温度达不到设定值,单片机控制电加热器自动补温至设定温度,无需人为控制自动加热时间。缺水时会声光报警,并且自动上水到设定值。系统还具有检测和保护功能,对集热器的爆管、水箱干烧等故障状态进行检测,同时声光报警提示。本文还设计了远程通信的硬件电路,上位机连接了以太网控制器,使该设备接入Internet网络中,为以后能通过生产商服务端及时监控该系统铺垫了硬件平台。本文所设计的太阳能集热器具有水温、水位自动显示,太阳能、电加热互补,自动、手动互补,故障检测,各参数灵活设置等功能,比较以往的同类产品,该系统具有使用更方便、操作更简单、功能较为齐全等特点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 工作原理

- 1.3 发展状况

- 1.4 本文研究的内容

- 第2章 系统的总体构成与控制原理

- 2.1 太阳能集热控制系统的组成

- 2.2 控制系统的组成

- 2.3 控制系统的工作原理

- 2.4 控制装置的选型与参数计算

- 2.4.1 水箱的选型

- 2.4.2 集热器选型

- 2.4.3 微处理器的选型

- 2.4.4 太阳辐射强度的计算

- 2.4.5 水温的计算

- 2.5 本章小结

- 第3章 控制系统硬件总体设计

- 3.1 下位机硬件电路设计

- 3.1.1 温度采集电路设计

- 3.1.1.1 温度传感器的选择

- 3.1.1.2 温度测量中的误差分析

- 3.1.1.3 放大倍数的计算及可变电阻的选择

- 3.1.2 水位测量电路设计

- 3.1.4 输出控制电路设计

- 3.1.4.1 输出控制电路原理

- 3.1.4.2 强电控制

- 3.1.4.3 执行机构运行原理

- 3.1.5 电源电路设计

- 3.1.6 串行通信电路设计

- 3.2 上位机硬件电路设计

- 3.2.1 时钟接口电路设计

- 3.2.2 串行通信电路设计

- 3.2.3 人机接口电路的设计

- 3.2.3.1 触摸屏简介

- 3.2.3.2 触摸屏系统的基本组成

- 3.2.3.3 电阻式触摸屏的工作原理

- 3.2.3.4 触摸屏的参数和功能的设置

- 3.3 本章小结

- 第4章 控制系统的故障检测和保护

- 4.1 爆管检测电路设计

- 4.1.1 爆管检测的硬件设计

- 4.1.2 爆管检测的软件流程图

- 4.2 防干烧检测电路设计

- 4.3 漏电检测电路设计

- 4.4 辅助电加热器烧毁的检测方法

- 4.5 系统的防冻措施

- 4.6 本章小结

- 第5章 远程监控系统的硬件设计

- 5.1 引言

- 5.2 RTL8019AS以太网控制器

- 5.2.1 RTL8019AS的性能特点

- 5.2.2 RTL8019AS的内部结构和工作原理

- 5.3 RTL8019AS与单片机的硬件连接

- 5.4 本章小结

- 第6章 系统的调试结果与分析

- 6.1 温度采集电路的调试结果

- 6.2 时钟电路的显示结果

- 6.3 通信功能的实现

- 6.4 触摸屏显示界面

- 6.5 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 附录

- A 电路原理图

### 相关论文文献

- [1].电子电路故障检测技术探索[J]. 电子测试 2020(03)

- [2].航空线路故障检测与定位系统设计[J]. 飞机设计 2020(01)

- [3].车联网在汽车故障检测中的应用[J]. 内燃机与配件 2020(11)

- [4].探讨离心泵常见故障检测与维修[J]. 中国设备工程 2020(16)

- [5].汽车发动机故障检测及维修技术研究[J]. 农家参谋 2020(22)

- [6].航空锂电池故障检测与诊断[J]. 电源技术 2018(12)

- [7].故障检测技术在电子电路的研究[J]. 通讯世界 2017(03)

- [8].刍议数字电路在线故障检测技术[J]. 信息通信 2015(12)

- [9].在《汽车故障检测与维修》中应用思维导图教学法的研究[J]. 科技风 2016(08)

- [10].大数据环境下的网格动态故障检测研究[J]. 计算机应用与软件 2016(06)

- [11].关于暖通空调系统故障检测与诊断技术研究进展[J]. 企业导报 2016(19)

- [12].基于高服务质量的云网络故障检测方案分析[J]. 信息通信 2015(10)

- [13].电子电路故障检测技术与方法[J]. 数码世界 2017(08)

- [14].矿山机电设备智能故障检测诊断技术的研究[J]. 石化技术 2020(04)

- [15].自动故障检测与诊断在暖通空调中的研究与应用[J]. 建材与装饰 2020(20)

- [16].树状能量网络故障检测[J]. 系统科学与数学 2019(02)

- [17].带有故障检测功能的平煤板[J]. 燃料与化工 2017(04)

- [18].刍议数字电路在线故障检测技术[J]. 数字技术与应用 2015(12)

- [19].汽车电脑的故障检测与维修[J]. 电子技术与软件工程 2015(02)

- [20].计算机软硬件的故障检测与维护[J]. 电脑迷 2016(08)

- [21].任务驱动教学法在《汽车故障检测与诊断》课程教学中的运用[J]. 新课程研究(中旬刊) 2013(07)

- [22].暖通空调系统故障检测与诊断技术研究进展[J]. 暖通空调 2014(03)

- [23].基于神经网络的计算机网络故障检测[J]. 煤炭技术 2012(04)

- [24].基于主元分析的延迟焦化过程连续故障检测策略[J]. 化工自动化及仪表 2012(02)

- [25].电控车故障检测法新思路[J]. 山东农机化 2009(01)

- [26].海浪载荷干扰下船舶发动机故障检测数学模型研究[J]. 舰船科学技术 2019(18)

- [27].飞行器伺服电磁阀故障检测研究[J]. 弹箭与制导学报 2017(01)

- [28].基于网络的离散切换时滞系统故障检测和控制器协同设计[J]. 控制与决策 2017(10)

- [29].离散切换系统的H_-/H∞故障检测滤波器设计[J]. 哈尔滨工业大学学报 2016(10)

- [30].多传感器系统中基于扩展卡尔曼滤波器的在线故障检测[J]. 传感器与微系统 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/504d2006b527ac9616514dfb.html