# 炼油污水生物脱氮/污泥减量一体化研究

### 论文摘要

本文以胜华炼油厂二浮池的出水为研究对象,探讨了A1/A2/O1/O2组合工艺对所处理废水中的有机物及含氮类物质的去除规律,研究了水解酸化处理系统内剩余污泥的减量,以及剩余污泥的回流对废水处理效果的影响。通过对影响废水处理效果的操作条件的分析,得出:本工艺具有较强的抗冲击负荷能力,在实验研究的系统进水容积负荷内（0.7821.209 kgCOD·m-3·d-1）,系统能较稳定运行;COD/NH3-N比值增大,脱氮效果增强;水力停留时间的缩短将影响硝化反应,若使本工艺达到较好的处理效果,水力停留时间至少要保持4.2h以上;提高溶解氧可以提高COD和氨氮的去除效果,并且当好氧区两段的溶解氧存在梯度时,系统脱氮效果将提高;提高污泥及混合液回流比,脱氮效果将提高。将A1/A2/O1/O2工艺中二沉池的剩余污泥回流到厌氧段,通过厌氧段中的世代时间短、适应性强的水解、产酸细菌,可有效地实现对剩余污泥减量化。通过对影响污泥减量效果的操作条件的分析,选取容积负荷在0.853kgCOD·m-3·d-1左右作为系统的正常运行负荷;为满足废水的处理要求和实现系统内污泥的有效减量,废水在A1段水力停留时间应为4.2h左右;污泥回流到A1段进行减量化,污泥（细胞）中N、P的释放可以有效的补偿炼油废水C:N:P失调的缺点,可以大大降低向系统添加N、P营养物质的费用。剩余污泥回流到A1段,提高了系统对COD的去除率。在A1段有机负荷0.853 kgCOD·m-3·d-1、水力停留时间为5.6h条件下,A1段COD的去除率由18.97%提升至22.62%;污泥回流对系统各段pH值影响不大;污泥回流使得A1段中的NO3--N含量增大,有利于反硝化的进行,从而进一步提高系统的脱氮效果;并且随着污泥回流比的不断增大,TN去除率也随之增大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 生物脱氮概述

- 1.1.1 硝化反应

- 1.1.2 反硝化反应

- 1.1.3 生物脱氮技术原理研究的最新进展

- 1.2 生物脱氮工艺的发展历史及其研究新进展

- 1.2.1 生物脱氮工艺的发展历史

- 1.2.2 近年来应用较为广泛的几种生物脱氮新工艺

- 1.2.3 生物膜脱氮系统

- 1.2.4 生物脱氮新工艺的研究进展

- 1.3 剩余污泥处理和处置技术与研究

- 1.3.1 剩余污泥的常规处置方法与资源化技术

- 1.3.2 剩余污泥处理与处置的新技术

- 1.3.3 系统内的剩余污泥减量化

- 1.4 生物脱氮/污泥减量一体化研究

- 1.5 课题的研究目标、研究内容

- 1.5.1 课题的研究目标

- 1.5.2 课题的研究内容

- 第二章 实验装置和实验方法

- 2.1 实验装置、仪器和药品

- 2.1.1 实验装置与试验流程

- 2.1.2 实验仪器和药品

- 2.2 实验步骤和方法

- 2.2.1 模拟废水的配制

- 2.2.2 污泥的接种和驯化

- 2.2.3 实验的启动

- 2.2.4 采用水解酸化工艺实现污泥减量的机理初探

- 2.3 实验设计

- 2.3.1 废水处理效果实验阶段的设计

- 2.3.2 污泥减量效果实验阶段的设计

- 2.3.3 污泥回流对废水处理效果实验阶段的设计

- 第三章 废水处理效果分析

- 3.1 废水处理效果

- 3.1.1 容积负荷对COD去除效果的影响

- 3.1.2 不同C/N比对处理效果的影响

- 3.1.3 不同水力停留时间对处理效果的影响

- 3.1.4 好氧区溶解氧的不同对处理效果的影响

- 3.1.5 不同混合液回流比及污泥回流比对处理效果的影响

- 3.2 小结

- 第四章 污泥减量效果分析

- 4.1 水解酸化机理分析

- 4.2 污泥减量效果的影响因素

- 4.2.1 容积负荷对污泥减量效果的影响

- 4.2.2 水力停留时间对污泥减量效果的影响

- 4.2.3 营养物质的影响

- 4.3 小结

- 第五章 污泥回流对废水处理效果的影响

- 5.1 污泥回流对A1 段反应器COD去除率的影响

- 5.2 污泥回流对整个系统COD去除率的影响

- 5.3 污泥回流对系统pH的影响

- 5.4 污泥回流对系统脱氮的影响

- 5.5 小结

- 结论

- 1 结论

- 2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].印染废水污泥分析及控制[J]. 中国资源综合利用 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50546f7fbb1bd22f6162c6e6.html