# 新型氧还原催化剂的制备及催化性能

### 论文摘要

电催化剂是燃料电池的关键材料之一,目前燃料电池阴极氧还原催化剂和阳极抗CO催化剂主要是Pt/C催化剂和PtRu/C催化剂。但是这类催化剂成本过高,成为制约燃料电池商业化的重要因素之一。因此,本文选择阴极氧还原电催化剂作为研究对象,开发新型的高性能电催化剂,同时利用旋转圆盘电极技术对所合成的催化剂氧还原机理进行研究。本文首次成功地利用微波法制备了（Pt-NbPOx）/MWCNTs催化剂,通过循环伏安（CV）,线性扫描（LSV）,塔菲尔（Tafel）曲线等电化学方法对其进行测试,结果表明NbPOx的担载量为10%质量比时显示出较好的催化活性。并将液相还原法合成的与微波法制备的（Pt-FePOx）/MWCNTs,进行对比研究,结果表明微波法是一种比较好且方便快捷的制备方法。利用间歇式微波法制备了Pt-M/MWCNTs （M=Au, Ag）合金氧还原催化剂,Pt:Au（1:2质量比）时表现出对氧气较好的催化还原活性,结果显示合金化是改善铂基催化剂的有效方法。同时对Pt-Ag/MWCNTs催化剂进行电化学修饰,经修饰后表现出较好的催化活性。首次将水热法制备的Ag-MoO3和Ag-WO3纳米复合物应用于氧还原催化剂,银纳米粒子与助催化剂MoO3、WO3形成特殊的结构有利于氧分子的吸附和解离,从而促进了氧还原的催化活性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 燃料电池回顾及发展现状

- 1.2.1 燃料电池的演化过程

- 1.2.2 燃料电池的基本工作原理

- 1.2.3 电催化剂

- 1.2.4 燃料电池阴极催化剂的研究现状

- 1.2.5 燃料电池阴极催化剂的主要制备方法

- 1.2.6 影响催化剂催化性能的因素

- 1.2.7 催化剂的载体

- 1.3 本论文的工作思路及主要内容

- x）/MWCNTs 的合成及其催化氧还原性质'>第二章（Pt-MPOx）/MWCNTs 的合成及其催化氧还原性质

- x）/MWCNTs 的微波合成及其催化氧还原性质'>第一节（Pt-NbPOx）/MWCNTs 的微波合成及其催化氧还原性质

- 2.1.1 实验部分

- 2.1.2 结果与讨论

- 2.1.3 小结

- x）/MWCNTs 的催化氧还原性能对比研究'>第二节不同方法制备的（Pt-FePOx）/MWCNTs 的催化氧还原性能对比研究

- 2.2.1 实验部分

- 2.2.2 电化学测试

- 2.2.3 小结

- 第三章多壁碳纳米管负载合金催化剂的微波合成及其催化氧还原性质

- 第一节 多壁碳纳米管负载Pt-Au 电催化剂的微波合成及其催化氧还原质

- 3.1.1 实验部分

- 3.1.2 结果与讨论

- 3.1.3 小结

- 第二节 Pt-Ag 复合多壁碳纳米管催化剂的钼酸铵电化学饰

- 3.2.1 实验部分

- 3.2.2 结果与讨论

- 3.2.3 小结

- 第四章 银氧化物纳米棒的水热合成及对氧还原的性能研究

- 3 纳米棒的水热合成及对氧还原的性能究'>第一节 Ag-MoO3纳米棒的水热合成及对氧还原的性能究

- 4.1.1 实验部分

- 4.1.2 结果讨论

- 4.1.3 小结

- 3 纳米棒的水热合成及对氧还原的性能究'>第二节 Ag -WO3纳米棒的水热合成及对氧还原的性能究

- 4.2.1 实验部分

- 4.2.2 结果讨论

- 4.2.3 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 硕士阶段论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Ag/MoO_2/MWCNTs纳米复合材料的制备及其催化氧还原性能[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].形貌可控的铂类贵金属氧还原电催化剂研究进展[J]. 材料导报 2019(01)

- [3].铜基非贵金属氧还原电催化剂的研究进展（英文）[J]. 催化学报 2016(07)

- [4].铂基催化剂氧还原测试技术的研究进展[J]. 电源技术 2019(12)

- [5].碳氧化钼的制备及其氧还原性能研究[J]. 山东化工 2020(15)

- [6].金属空气电池阴极氧还原催化剂研究进展[J]. 化学学报 2015(04)

- [7].氮掺杂氧化石墨烯的制备及其氧还原催化性能研究[J]. 包装学报 2020(02)

- [8].纤维状多孔钙锰氧化物制备及其氧还原反应电催化活性[J]. 无机材料学报 2017(05)

- [9].石墨烯基氧还原催化剂在金属空气电池中的应用[J]. 化学进展 2015(07)

- [10].掺杂碳材料用于氧还原反应中的研究进展[J]. 广州化工 2015(21)

- [11].铂合金氧还原催化剂:合成、结构和性能（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(05)

- [12].基于多孔有机聚合物设计合成氧还原催化剂[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [13].氮掺杂石墨炔用于氧还原反应[J]. 物理化学学报 2019(06)

- [14].共价有机聚合物的合成及在燃料电池阴极氧还原反应中的应用[J]. 中国材料进展 2017(Z1)

- [15].石墨烯在氧还原反应催化剂中应用的研究进展[J]. 绥化学院学报 2013(09)

- [16].氮掺杂非贵金属氧还原催化剂研究进展[J]. 化工进展 2010(11)

- [17].水热法合成铁/碳微球复合材料及氧还原性能[J]. 化工新型材料 2019(02)

- [18].氧还原反应前沿与进展[J]. 大学化学 2019(05)

- [19].金属掺杂复合催化剂对氧还原反应的电活性[J]. 电源技术 2015(05)

- [20].硫氮共掺杂的有序介孔碳用于氧还原反应的实验研究[J]. 实验技术与管理 2016(06)

- [21].聚钴卟啉的制备及其氧还原催化性能[J]. 实验室研究与探索 2015(09)

- [22].氮掺杂石墨烯的制备及其对氧还原反应的电催化性能[J]. 物理化学学报 2014(09)

- [23].高温处理对碳载吡啶钴催化氧还原性能的影响[J]. 高等学校化学学报 2012(07)

- [24].多孔掺磷碳纳米管:磷酸水热合成及其在氧还原和锂硫电池中的应用（英文）[J]. 新型炭材料 2016(03)

- [25].Pt/Si_xTi_yO_z/C复合电催化剂的制备及其对氧还原反应的催化作用研究[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [26].莲子衍生氮掺杂碳的制备及其电催化氧还原反应性能[J]. 科技创新与应用 2020(14)

- [27].银/二氧化锰复合催化剂的制备及其对氧还原的电化学活性[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [28].碳材料作为燃料电池氧还原反应催化剂的研究进展[J]. 科技展望 2016(20)

- [29].电纺法制备中空多管道碳纳米纤维及其氧还原性能[J]. 化学研究 2016(05)

- [30].活性炭处理对氧还原阴极性能的影响[J]. 石家庄学院学报 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/507a92dcdf6fd1c74c2b902f.html