# 引江水系原水水质情况评价

姚慧

天津水务集团有限公司引江市区分公司天津300122

摘要：水是地球生物赖以存在的物质基础，保护水资源要从自身做起，减少对污染物的排放，提高环保意识，水源的保护需要全社会的配合，必须引起高度重视，切不可有丝毫的松懈和麻痹。南水北调中线工程引江水是天津市饮用水源之一，对引江水原水水质浑浊度、氨氮、耗氧量等指标进行检测，并对全年水质指标变化趋势进行分析评价，找出变化规律，分析变化原因，以期对水厂有效进行水处理提供参考。

关键词：引江原水；检测；水质指标；变化趋势;南水北调

引江市区分公司是天津水务集团有限公司所属原水分公司，其下属水质监测化验室，主要负责南水北调天津干线分流井至西河泵站输水工程，即引江原水（西干线）的水质检测化验工作。监测断面为引江市区分公司西河泵站、引江市南分公司曹庄泵站。检测项目为水温、色度、嗅和味、浑浊度、PH值、氯化物、总碱度、氨氮、耗氧量、总硬度、蛋白性氮、亚硝酸氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、挥发酚、叶绿素、藻类计数、肉眼可见物共计19项水质指标。检测频率为实行每隔两小时对原水水质进行取样、分析、监测的制度。检测方式为人工检测。

城镇饮水安全问题历来受到党中央、国务院的高度重视和社会各界的广泛关注。引江市区分公司严格按照地表水环境质量标准基本项目分析方法、生活饮用水标准检验方法GB/T5750—2006、《水和废水监测分析方法》（第四版）、天津水务集团有限公司水质监测技术管理规定，做好引江原水的常规项目检测，及时掌控水质变化情况。

现将自南水北调中线工程通水后，2016年和2017年引江原水水质部分指标情况进行评价，找出变化规律，以期对水厂有效进行水处理提供参考。

1、原水浑浊度变化情况

浑浊度是水体最直观的水质指标之一，原水浊度主要受雨水径流和水中悬浮物含量的影响。由图1可知引江原水2017年平均浊度为0.51NTU，2016年平均浊度为0.74NTU。6—9月的原水浑浊度明显高于其他月份，这是由于6—9月正值汛期，雨量增多引起泥沙进入水体，从而引起浊度升高。从近两年数据来看，引江原水浊度值整体指标呈下降趋势，说明引江原水水质从浊度这一指标来看逐年向好。

3、原水氯化物变化情况

氯化物是水和废水中常见的无机阴离子，几乎所有的天然水中都有氯离子存在，它的含量变化范围很大。水中的氯离子达到一定浓度时，常常和相对应的阳离子（Na+、Ca2+、Mg2+等）共同作用，使水产生不同的味觉，使水质产生感官性状的恶化。氯化物对水产生的味觉，不仅取决于它的浓度，也取决于相对应阳离子的类别，见表一。由于氯化物对水质产生不同的味觉，会影响水质，若为水源水，当其氯化物含量大于250mg/L，则不适于作饮用水。当水中阳离子为镁，氯化物浓度为100mg/L时，即可使人致毒。

表一：某些氯化物的味阈浓度（mg/L）[1]

图4：2016——2017年引江水质总硬度值每月变化

5、原水总碱度变化情况

总碱度是指水中所含能与强酸发生中和作用的全部物质，即能接受质子H+的物质的总量。碱度是判断水质的重要指标，碱度也常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性等。由图5可知，引江原水总碱度基本平稳，年度变化趋势相同。2017年均值为95mg/L,2016年均值为93mg/L。

8、原水高锰酸盐的变化情况

高锰酸盐指数能够代表水体中有机物的浓度水平，同时也表示了这些有机物对水中溶解氧的消耗程度。由图8可知，2017年引江原水高锰酸盐指数平均浓度为1.6mg/L，2016年均值为1.68mg/L,从近两年数据来看，高锰酸盐指数趋势变化平稳。

地表水环境质量标准基本项目标准限值

单位：mg/L

表二：

综上所述，2016年、2017年引江原水水质符合国家原水水质各项标准，未有超标项目，并且各项指标数据基本稳定，且符合季节变化的规律。从氯化物、耗氧量等指标来看，引江原水水质情况明显优于引滦水质。

南水北调工程是优化水资源配置、促进区域协调发展的基础性工程，是新中国成立以来投资额最大、涉及面最广的战略性工程，事关中华民族长远发展。水源地丹江口水库，水质常年保持在国家Ⅱ类水质以上，"双封闭"渠道设计确保沿途水质安全。通水后，每年可向北方输送95亿立方米的水量，相当于1/6条黄河，基本缓解北方严重缺水局面。

虽然每年水质具体情况不同，但总体趋势是相同的，作此水质情况评价希望能够给引江原水检测工作做一个参考，能够指导在检验数据变化频繁或变幅增大的季节，提前在人员安排、药物配备、安全供水上做好准备，以期为水厂制定水处理方案、有效进行水处理提供参考。

参考文献：

【1】张进，史玉泉.水中氯化钠味觉阈浓度测定【J】.环境与健康杂志，1987（5）：5—8.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5091b775436b9ddec8da2c94.html