# PbS和PbSe材料的制备与表征

### 论文摘要

Ⅳ-Ⅵ族化合物是一种具有立方结构窄禁带的半导体材料,尤其是PbS和PbSe具有优越的电学、光学性质,使其在红外光电探测、光伏转换材料、太阳能电池、非线性光学材料、光电器件、传感与检测等一些高新技术领域中有着广阔的应用前景。本论文主要以这两种半导体材料为研究对象,采用四种较为简便的工艺来合成这些材料。通过XRD、SEM、EDS和荧光光谱等测试手段对样品的结构、形貌及性能等进行表征,通过分析测试结果,进而优化制备工艺,提高产品性能。采用简单的化学气相沉积法（CVD）在不同的实验条件下制备了PbS微米立方体结构、PbS纳米线以及PbS网状纳米结构。通过考察反应温度和反应时间对产物形成的影响,得出制备PbS微米立方体结构的最佳实验条件为650℃反应10min。在制备PbS纳米线的过程中,升高反应温度和延长反应时间都使PbS由纳米线向微米立方结构转变；采用催化剂纳米Au有利于PbS纳米线的形成,而纳米Ag则不利于其形成。在制备PbS网状纳米结构的实验过程中发现,H2的流量对产物的形貌影响较大,在内口径为4.3cm的石英管内制备PbS网状纳米结构的最佳H2流量为1 sccm。通过荧光光谱分析,发现PbS纳米线的光致发光性能较PbS微米立方体和PbS网状纳米结构好,而PbS网状纳米结构的光致发光性能则是三者中最差的。采用微波辐射法和在表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）的辅助下,采用高压釜制备出花状结构PbS和星形结构PbS,通过研究表面活性剂的加入量和反应时间对产物形成的影响,得到了快速制备花状结构PbS和星形结构PbS的最佳条件；同时通过对反应过程的分析,对花状结构PbS和星形结构PbS的形成机理进行了初步探讨。并通过对花状结构和星形结构PbS的荧光光谱分析,得出花状结构PbS的光致发光性能较星形结构好。本实验还借助微波辐射法采用冷凝回流装置制备了PbS纳米颗粒,与传统的制备方法相比,该方法装置简易、耗时短、产物的质量和产量都较高,是一种短时间制备半导体纳米材料的可行性方法。此外,采用简单的溶剂热法还制备了立方体结构PbS,通过对样品进行XRD和SEM分析表征,讨论了反应温度、反应时间以及硫源和铅源摩尔之比对PbS产物形貌的影响。由于生物诱导法环保、经济的特点近期倍受关注,本实验还尝试采用生物诱导法来制备PbSe纳米材料。本实验利用蛋膜在室温下的诱导作用合成了面心立方结构的PbSe纳米材料,通过考察硒源的陈化对产物形成的影响,得知硒源的陈化可使蛋膜纤维产生明显的包覆现象,而这种现象会使铅离子和硒离子之间产生更加有秩序的结合反应,进而得到分散性相对稳定的PbSe纳米材料。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 氧族铅盐化合物材料的简介

- 1.2 PbS和PbSe材料的性质

- 1.3 PbS和PbSe材料的制备方法

- 1.3.1 水热法（Hydrothermal Method）

- 1.3.2 溶剂热法（Solvothermal Method）

- 1.3.3 化学气相沉积法（Chemical Vapor Deposition（CVD））

- 1.3.4 介孔材料模板法（Mesoporous Templating）

- 1.3.5 熔盐籽晶法（Seeded Solution Approach（SSA））

- 1.3.6 纳米晶的取向附属物法（Oriented Attachment of Nanocrytals（OAN））

- 1.3.7 微波法（Microwave Method）

- 1.4 PbS和PbSe材料的应用

- 1.4.1 PbS的应用

- 1.4.1.1 润滑剂

- 1.4.1.2 IR探测器

- 1.4.1.3 太阳能光伏电池

- 1.4.1.4 传感与检测

- 1.4.2 PbSe的应用

- 1.4.2.1 太阳能光伏电池

- 1.4.2.2 遥感应用

- 1.4.2.3 IR探测器

- 1.5 选题依据

- 第二章 CVD法制备PbS微纳米结构

- 2.1 PbS微米立方体

- 2.1.1 样品制备

- 2.1.2 结果与讨论

- 2.1.2.1 反应温度对产物的影响

- 2.1.2.2 反应时间对产物的影响

- 2.2 PbS纳米线

- 2.2.1 样品制备

- 2.2.2 结果与讨论

- 2.2.2.1 反应温度对产物的影响

- 2.2.2.2 反应时间对产物的影响

- 2.2.2.3 催化剂对产物的影响

- 2.3 PbS网状纳米结构

- 2.3.1 样品制备

- 2.3.2 结果与讨论

- 2.3.2.1 H2流量对产物的影响

- 2.3.2.2 反应位置对产物的影响

- 2.4 CVD法制备的不同形貌的PbS光致发光光谱

- 2.5 本章小结

- 第三章 微波法制备PbS微纳米结构

- 3.1 花状结构PbS的合成

- 3.1.1 样品制备

- 3.1.2 结果与讨论

- 3.1.2.1 XRD分析

- 3.1.2.2 SEM分析

- 3.1.2.3 表面活性剂CTAB的加入量对产物形貌的影响

- 3.1.2.4 表面活性剂PVP的加入量对产物形貌的影响

- 3.1.2.5 反应时间对产物的影响

- 3.1.2.6 形成机理

- 3.2 星形结构PbS的合成

- 3.2.1 样品制备

- 3.2.2 结果与讨论

- 3.2.2.1 XRD分析

- 3.2.2.2 SEM分析

- 3.2.2.3 表面活性剂CTAB的加入量对产物的影响

- 3.2.2.4 形成机理

- 3.3 PbS纳米粒子的合成

- 3.3.1 样品制备

- 3.3.2 结果与讨论

- 3.3.2.1 XRD和SEM分析

- 3.3.2.2 CTAB的加入量对产物的影响

- 3.3.2.3 反应时间对产物的影响

- 3.3.2.4 催化剂纳米Ag对产物的影响

- 3.4 花状结构和星形结构PbS的荧光光谱

- 3.5 本章小结

- 第四章 溶剂热法制备PbS纳米立方结构

- 4.1 样品制备

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 反应温度对产物的影响

- 4.2.2 反应时间对产物的影响

- 4.2.3 硫源和铅源摩尔之比对产物的影响

- 4.2.4 XRD分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 PbSe微纳米材料的制备与表征

- 5.1 样品制备

- 5.2 结果和讨论

- 5.2.1 硒源是否陈化对产物的影响

- 5.2.2 XRD分析

- 5.2.3 形成过程

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论及展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50a05e89aab0be8c1a5a7e72.html