# 喷雾热解法制备SrAl2O4:Eu2+，Dy3+及其性能表征

### 论文摘要

本文综述了稀土离子激活的碱土铝酸盐蓄光材料的研究现状,特别是铕镝共激活的碱土铝酸锶长余辉材料的发展历程、研究现状、制备方法以及发光机理。采用喷雾热解法合成了球形SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,研究了不同制备工艺条件对SrAl2O4:Eu2+,Dy3+发光材料的结构、形貌、粒度分布、余辉性能及光谱性能的影响,并与高温固相法所制备的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料进行了对比。实验结果表明:采用高温固相法制备了SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的晶体结构与ɑ-SrAl2O4磷石英晶体结构相同,掺杂Eu、Dy对晶体结构的影响很小。助熔剂硼酸的使用不但能降低合成温度,还能增强发光材料的余辉性能。硼酸用量的变化对SrAl2O4:Eu2+,Dy3+发射光谱特征峰位的影响不大。对于SrAl2O4:Eu2+体系的发光材料,其最佳辅助激活剂是Dy3+,Dy3+的引入能显著增强发光材料的余辉性能,但不会改变发射光谱的形状和特征峰位,当Eu2+与Dy3+的比值为0.01:0.02时,可获得余辉性能较好的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料。高温固相法制备SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的还原温度在1350℃,还原时间为3h时,可获得余辉性能较好的长余辉发光材料。采用喷雾热解两段法制备了球形SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的晶体结构与ɑ-SrAl2O4磷石英晶体结构相同,掺杂Eu、Dy对晶体结构的影响很小。前驱体溶液浓度、热解温度和还原温度对产物的形貌、粒度分布、发光性能有较大影响。随着还原温度的升高,产物的发射主峰位置发生红移。助熔剂H3BO3的引入不但能降低合成温度,还能有效地提高发光材料的余辉性能,当硼酸的用量为3.5mol%时,可以形成较好的SrAl2O4晶体,且发光材料具有好的余辉性能和形貌。随着硼酸用量的增加,长余辉发光材料的激发光谱出现“蓝移”现象。添加剂的使用能明显改善和修饰材料的形貌、增强材料的初始亮度、延长材料的余辉时间（柠檬酸的使用会缩短材料的余辉时间）。柠檬酸的加入有助于获得实心球形颗粒,乙醇除了良好的分散性,还能有效的增大颗粒的球形度,但无法获得实心颗粒,PEG能够起到分散剂和稳定剂的作用。当三种添加剂同时使用时可获得初始亮度高、余辉时间长、分散性好、粒度小、粒径分布窄（2μm～5μm）的实心球形颗粒。它们的最佳加入量为:柠檬酸为0.3g/L;PEG为0.03mol/L;乙醇为40ml/L。喷雾热解法制备的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,较之高温固相法所制备的具有合成温度低、分散性好、粒度小、粒径分布窄（2μm～5μm）、形貌规则（实心球形）、发光亮度高、余辉时间长（>65h）等优点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 蓄光材料的发展历史

- 1.2 稀土铝酸盐蓄光材料的研究现状

- 1.2.1 稀土铝酸盐体系蓄光材料的发展历程

- 1.2.2 稀土铝酸盐蓄光材料的合成方法

- 1.3 长余辉发光机理

- 1.3.1 空穴转移模型

- 1.3.2 位移坐标模型

- 1.4 选题的背景和意义

- 1.4.1 选题的背景

- 1.4.2 选题的意义

- 1.5 研究的内容及目的

- 1.5.1 问题的提出

- 1.5.2 研究的内容

- 1.5.3 研究的目的

- 第二章 实验部分

- 2.1 高温固相法实验

- 2.1.1 实验仪器及设备

- 2.1.2 实验药品

- 204:Eu2+Dy3+的制备'>2.1.3 SrAl204:Eu2+Dy3+的制备

- 2.1.4 材料的表征

- 2.2 喷雾热解法实验

- 2.2.1 实验仪器及设备

- 2.2.2 实验药品

- 204:Eu2+Dy3+的制备'>2.2.3 SrAl204:Eu2+Dy3+的制备

- 2.2.4 材料的表征

- 204:Eu2+Dy3+长余辉材料'>第三章 高温固相法制备SrAl204:Eu2+Dy3+长余辉材料

- 3.1 助熔剂用量对实验的影响

- 2+Re3+组合及其配比对实验的影响'>3.2 Eu2+Re3+组合及其配比对实验的影响

- 3+对 SrAl204:Eu2+发光性能的影响'>3.2.1 Re3+对 SrAl204:Eu2+发光性能的影响

- 204:Eu2+发光性能的影响'>3.2.2 辅助激活剂的含量对SrAl204:Eu2+发光性能的影响

- 3.3 还原温度对实验的影响

- 3.4 还原时间对实验的影响

- 3.5 本章小结

- 204:Eu2+Dy3+长余辉材料'>第四章 喷雾热解法制备SrAl204:Eu2+Dy3+长余辉材料

- 4.1 实验参数的设定

- 4.2 前驱体溶液浓度对发光粉体发光特性及形貌的影响

- 4.3 热解温度对发光粉体发光特性及形貌的影响

- 4.4 还原温度对长余辉发光材料的结构、发光性能的影响

- 4.5 还原时间对长余辉发光材料发光性能的影响

- 4.6 本章小结

- 204:Eu2+Dy3+性能的影响'>第五章 添加剂对SrAl204:Eu2+Dy3+性能的影响

- 3B03对SrAl204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响'>5.1 助熔剂 H3B03对SrAl204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响

- 204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响'>5.2 柠檬酸对SrAl204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响

- 204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响'>5.3 聚乙二醇对SrAl204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响

- 204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响'>5.4 乙醇对SrAl204:Eu2+Dy3+发光特性及形貌的影响

- 5.5 综合条件实验

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].纳米SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的制备与表征[J]. 天津工业大学学报 2014(06)

- [2].DY集团公司财务内部控制存在的问题与对策[J]. 大众投资指南 2020(02)

- [3].某国DY高铁坎儿井勘察方法研究[J]. 路基工程 2020(03)

- [4].建立在DY法上的两类混合共轭梯度法[J]. 山东大学学报(理学版) 2016(06)

- [5].复合包覆SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)发光粉的生产工艺[J]. 中国粉体技术 2013(03)

- [6].关于_(66)Dy原子基态的讨论[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [7].SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)发光粉的包覆及其在水性涂料中的应用[J]. 中国粉体技术 2015(02)

- [8].甲基丙烯酸甲酯原位聚合包覆SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)发光粉[J]. 高校化学工程学报 2008(02)

- [9].BaAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料的燃烧合成及其发光特性[J]. 功能材料与器件学报 2010(02)

- [10].溶胶-凝胶法制备Ca_2MgSi_2O_7:Eu~(2+),Dy~(3+)发光粉[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S2)

- [11].石家庄DY有限公司国际结算面临的风险及防范措施研究[J]. 现代营销(经营版) 2020(03)

- [12].兔病毒性出血症病毒DY株的分离鉴定[J]. 中国养兔 2017(01)

- [13].Dy~(3+)激活无水芒硝在真空紫外光激发下的发光性质[J]. 光谱学与光谱分析 2011(08)

- [14].基于员工需求对DY文化传播公司培训体系优化[J]. 市场周刊 2019(09)

- [15].长余辉发光材料SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)光谱分析及发光机理[J]. 材料科学与工程学报 2013(01)

- [16].高低温环境下长余辉材料SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)的发光性能及其稳定性的研究[J]. 广东化工 2012(11)

- [17].一种新的非精确线性搜索下DY共轭梯度法的全局收敛性[J]. 沈阳理工大学学报 2008(03)

- [18].晶界扩散镝(Dy)烧结钕铁硼磁性能的研究[J]. 安徽科技 2015(11)

- [19].价值链管理模式下DY集团公司财务管理工作的思考[J]. 财富生活 2020(04)

- [20].相关DY共轭梯度法的全局收敛性[J]. 桂林电子科技大学学报 2013(01)

- [21].稀土金属Dy掺杂TiO_2光催化剂的制备及其对孔雀石绿降解性能的研究[J]. 应用化工 2015(10)

- [22].纵向一体化下企业管理会计报告系统的优化——基于DY集团的案例研究[J]. 当代会计评论 2014(02)

- [23].DY砂砾岩油藏重复压裂技术界限研究[J]. 西部探矿工程 2014(05)

- [24].川西DY地区须家河组致密砂岩储层预测技术及应用效果分析[J]. 石油与天然气地质 2008(06)

- [25].不对称结构β-二酮Dy(Ⅲ)配合物的合成及磁性研究[J]. 应用化工 2016(09)

- [26].尿素添加量对SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉发光材料性能影响的研究[J]. 新技术新工艺 2010(11)

- [27].马来酸酐包覆SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)发光粉及光致发光性能[J]. 硅酸盐学报 2008(03)

- [28].SrAl_2O_4:Eu~(2+)和SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉和热释光谱[J]. 量子电子学报 2010(03)

- [29].原位固化木麻黄树皮对Dy(Ⅲ)的吸附性能[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [30].3种推广的DY共轭梯度法及其全局收敛性[J]. 广西科学 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50ad073646a8e21e4510039c.html