# 基于认知无线电的NC-OFDM关键技术研究

### 论文摘要

认知无线电是一种智能无线通信系统,可以通过利用在某一时间留下的频谱空洞,大大提高频谱利用率,解决频谱资源紧张的问题。OFDM是目前公认的比较容易实现频谱资源控制和有效利用的传输方式,是认知无线电首选的复用和调制技术。将OFDM应用于认知无线电,将整个频带划分为若干个OFDM子载波,只利用没有被占用的子载波传输数据,即构成非连续的OFDM,即NC-OFDM（non-contiguous OFDM）。本文介绍了NC-OFDM的基本结构,遇到的一些挑战等。着重研究了NC-OFDM的一些关键技术,主要内容如下:第一,研究了NC-OFDM的峰值平均功率比。在分析NC-OFDM信号的峰均比（PAPR）时,从符号的相关特性出发,推导出了NC-OFDM信号的相关函数,并用相关系数对相关性进行度量,提出了当信号的相关系数小于0.08这个门限时,可以近似认为信号不相关,并可以用公式计算PAPR的互补累计分布函数（CCDF）。在研究NC-OFDM的PAPR降低技术时,提出了一种基于部分传输序列和交织方法的自适应的降低PAPR的方法。该方法能够大幅度地降低PAPR,并且计算量较小。第二,研究了NC-OFDM的同步技术。本文系统地分析了OFDM系统的同步技术,研究了基于循环前缀的最大似然算法,该算法计算量小、冗余度低、实现简单,可同时进行定时和频偏的估计。在将该算法应用到NC-OFDM系统时,存在一些限制,诸如可用子载波不能太少,频偏估计的范围比较小。然后又研究了基于PN重复序列的时间频率同步算法,在分析时间同步时,对Tufvesson时间同步目标函数进行了修正,使得目标函数只有一个峰值输出,极大地减少了虚警概率。在分析频率同步时,研究了二次迭代频率方法,先用间隔较近的序列做相关实现粗同步,频率补偿之后,再用循环前缀做二次估计,这样能获得大的估计范围和高的估计精度。此方法能够较好地应用于NC-OFDM系统。最后,研究了高效的FFT算法。在NC-OFDM的IFFT/FFT运算中,将有大量的0输入/输出,针对这个特点,文中将高效的变换分解算法用于NC-OFDM中,并与传统的修剪算法进行了比较。该算法简单易行,能够明显地减少计算量,并且不需要执行条件语句。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 OFDM技术

- 1.2 OFDM在认知无线电中的应用

- 1.3 本文的一些基本名词及其解释

- 1.4 论文主要工作及章节安排

- 第二章 NC-OFDM的基本原理

- 2.1 OFDM的基本原理

- 2.2 NC-OFDM的框架

- 2.3 NC-OFDM的挑战和优势

- 2.3.1 NC-OFDM的挑战

- 2.3.2 NC-OFDM的优势

- 2.4 小结

- 第三章 NC-OFDM的峰值平均功率比

- 3.1 PAPR的基本概念

- 3.1.1 PAPR的定义

- 3.1.2 降低PAPR的必要性

- 3.2 PAPR的特性分析

- 3.2.1 传统OFDM的PAPR分析

- 3.2.2 过采样下的OFDM的PAPR分析

- 3.2.3 NC-OFDM的PAPR边界

- 3.2.4 NC-OFDM的PAPR统计特性分析

- 3.2.5 性能仿真与分析

- 3.3 PAPR的降低技术

- 3.3.1 PAPR降低技术的方法概述

- 3.3.2 部分传输序列（PTS）技术

- 3.3.3 交织技术

- 3.3.4 自适应方法

- 3.4 小结

- 第四章 NC-OFDM的同步技术

- 4.1 同步技术简介

- 4.1.1 OFDM系统中的同步要求

- 4.1.2 OFDM同步的概念

- 4.1.3 OFDM的同步算法

- 4.2 基于循环前缀的ML估计

- 4.2.1 系统模型

- 4.2.2 方法描述

- 4.2.3 适用范围

- 4.2.4 仿真分析

- 4.3 基于训练序列的算法

- 4.3.1 系统模型

- 4.3.2 时间同步

- 4.3.3 频率同步

- 4.3.4 仿真分析

- 4.4 小结

- 第五章 NC-OFDM的高效FFT算法

- 5.1 采用高效FFT算法的必要性

- 5.2 FFT和IFFT的关系

- 5.3 修剪算法

- 5.4 转换分解算法

- 5.5 仿真分析

- 5.6 小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].NC-OFDM系统中改进的定时同步算法[J]. 闽江学院学报 2017(02)

- [2].基于交叉熵算法的NC-OFDM系统导频设计[J]. 计算机与现代化 2017(10)

- [3].NC-OFDM系统基于最小功率的导频设计[J]. 电视技术 2013(19)

- [4].NC-OFDM多种群自适应免疫优化子载波分配算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [5].基于交叉熵的NC-OFDM系统最优导频序列设计算法[J]. 中国科技论文 2015(02)

- [6].NC-OFDM系统的导频设计[J]. 移动通信 2013(20)

- [7].认知无线电NC-OFDM中基于案例推理的无线资源分配[J]. 移动通信 2017(14)

- [8].基于认知无线电平台的NC-OFDM系统设计与实现[J]. 电子技术应用 2012(06)

- [9].混合保护准则下基于NC-OFDM的认知无线电系统功率分配[J]. 计算机科学 2012(03)

- [10].适用于NC-OFDM系统的频偏估计算法[J]. 计算机工程 2012(14)

- [11].NC-OFDM在认知无线电中应用的仿真研究[J]. 计算机仿真 2009(09)

- [12].NC-OFDM中基于改进粒子群算法的部分传输序列峰均比抑制技术[J]. 应用科技 2016(01)

- [13].基于认知无线电的NC-OFDM的PAPR的研究[J]. 中山大学研究生学刊(自然科学.医学版) 2014(01)

- [14].NC-OFDM的PAPR统计特性分析[J]. 无线电通信技术 2009(03)

- [15].降低NC-OFDM信号PAPR的自适应算法研究[J]. 电信快报 2010(11)

- [16].基于π/4QPSK的NC-OFDM系统在舰船通信系统中的设计[J]. 电子测量技术 2019(23)

- [17].NC-OFDM系统旁瓣抑制中的可变干扰抵消基函数设计[J]. 电子学报 2016(05)

- [18].NC-OFDM系统导频设计的离散粒子群算法[J]. 电子技术应用 2014(07)

- [19].认知无线电NC-OFDM系统中基于压缩感知的信道估计新方法[J]. 通信学报 2011(11)

- [20].NC-OFDM中改进的子载波预留PAPR抑制算法[J]. 计算机工程 2015(10)

- [21].基于认知无线电的NC-OFDM系统HPA非线性的研究[J]. 电讯技术 2010(01)

- [22].干扰环境中基于信道化预滤波的NC-OFDM系统同步[J]. 中国科学技术大学学报 2011(08)

- [23].基于修正变换域降噪的NC-OFDM信道估计算法[J]. 电子科技大学学报 2009(05)

- [24].基于NC-OFDM的认知无线电自适应动态资源分配算法[J]. 信号处理 2011(04)

- [25].一种适用于NC-OFDM系统的次优导频设计[J]. 通信技术 2010(10)

- [26].多用户NC-OFDM动态频谱分配策略研究[J]. 计算机应用研究 2010(11)

- [27].CR中多用户NC-OFDM系统的设计与仿真[J]. 无线通信技术 2009(02)

- [28].随钻数据声波NC-OFDM传输及噪声抑制的研究[J]. 仪器仪表学报 2017(01)

- [29].基于NC-OFDM的未授权频段LTE-U非连续信道绑定方法研究[J]. 高技术通讯 2017(Z1)

- [30].基于重复PN序列的NC-OFDM时间同步算法[J]. 通信对抗 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50b5073ece1712505278391a.html