# 苏州河底泥的污染特性、污染控制指标与处置方式研究

### 论文摘要

苏州河历史悠久，见证了上海市的变迁与发展。苏州河原本清澈见底，水生物种类繁多。随着近代工业的兴起和城市规模的扩大，从1920年起苏州河市区段出现季节性水质恶化，并最终成为世界闻名的城市污染河流。上海市政府十分重视对苏州河的治理，2000年正式启动苏州河环境综合整治工程。随着截污工程的实施，苏州河干流段水质有了较大改善。但由于内源污染底泥不断向上覆水体释放各类有机污染物，消耗水体溶解氧，导致水质下降，甚至恶化。因此，底泥疏浚对于根治苏州河水质问题十分必要。苏州河底泥沿程分布厚度一般在1～2m左右，并呈现两岸厚、中央薄、凸岸厚、凹岸薄的特点。苏州河底泥以耗氧性有机物污染为主，重金属污染为辅，沿程分布有较大的差异性，在垂直分布中，CODCr、NH4+-N以及重金属等污染物呈现明显的峰值分布特征，底部较低，中部较高，表层含量又趋于降低。水体中NH4+-N严重超标，D0严重不足，重金属总体上污染不突出，但含量超过上海市土壤背景值的数倍。苏州河底泥储量145．34万m3。污染底泥98．54万m3。本论文根据底泥污染特性、土壤质量标准、苏州河生物毒性指标、土壤背景值，参考国内外实践经验，提出了污染控制指标，确定了期望疏浚泥面线，综合考虑防汛墙安全、景观水深、疏浚施工等因素，确定了疏浚泥面线与疏浚规模。苏州河是以耗氧性有机物污染为主，重金属污染为辅，虽属一般固废，非危险废物，但根据尾水试验分析报告，尾水污染物CODCr、NH4+-N超标不能直排，必须加以处理才能达标排放。本论文在潜在底泥处置场地调研的基础上，深入研究了底泥疏浚工艺流程与底泥处置方式。目前，国内外对河湖底泥污染控制指标与污染底泥处置方式的研究尚不成熟。本论文科学创新，提出用污染控制指标来确定疏浚深度，提出符合环保要求的污染底泥处置方式，不仅解决了苏州河底泥疏浚工程的关键技术难题，还给国内外城市河湖污染治理提供有益的借鉴。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究的目的与意义

- 1.2 国内外底泥污染研究现状与发展趋势

- 1.3 本论文的内容

- 1.4 本论文的组织

- 2 底泥污染特性研究

- 2.1 水质污染历史与现状

- 2.2 水生生物群落现状

- 2.3 底泥的三维空间分布

- 2.4 底泥污染物的含量和分布特征

- 2.5 底泥储量

- 3 污染底泥对水质的影响

- 3.1 泥沙颗粒的再悬浮条件

- 3.2 泥沙颗粒再悬浮与耗氧速率的关系

- 3.3 底泥污染物释放对水质的影响分析

- 4 底泥疏浚污染控制指标研究

- 4.1 底泥污染评价标准

- 4.2 底泥污染控制指标

- 4.3 期望疏浚深度分析

- 5 疏浚断面设计

- 5.1 设计原则

- 5.2 疏浚标准断面参数

- 5.3 疏浚土方量

- 6 底泥处置方式研究

- 6.1 底泥疏浚工艺流程

- 6.2 底泥疏浚尾水试验结论

- 6.3 底泥处置场地调研

- 6.4 底泥处置方案拟定

- 6.5 底泥处置方案比选

- 6.6 底泥资源化利用设想

- 7 底泥疏浚对防汛墙、河势与环境的影响分析

- 7.1 防汛墙安全分析

- 7.2 底泥疏浚对河势的影响分析

- 7.3 底泥疏浚对环境的影响分析

- 8 结论与建议

- 8.1 主要研究结论

- 8.2 说明与建议

- 参考文献

- 作者攻读硕士学位期间公开发表的论文

- 作者攻读硕士学位期间所作的项目

### 相关论文文献

- [1].环保疏浚残留底泥的产生与管理[J]. 中国水运(下半月) 2019(11)

- [2].河道底泥处理技术和资源化利用研究进展[J]. 广州化工 2019(22)

- [3].基于不同声波频率的底泥探测技术研究[J]. 海洋技术学报 2020(02)

- [4].天津河道底泥特征及资源化利用分析[J]. 安徽农业科学 2020(15)

- [5].浚后底泥园林施用应用效果研究[J]. 污染防治技术 2020(03)

- [6].南湖不同功能区底泥氮洗脱实验研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2016(22)

- [7].河道底泥中的重金属分析及其制砖研究[J]. 环境科技 2017(02)

- [8].疏浚底泥微波干燥特性及耗能分析[J]. 南水北调与水利科技 2015(06)

- [9].疏浚底泥节能处理技术研究进展[J]. 能源研究与信息 2015(04)

- [10].水库底泥制备陶粒技术应用研究[J]. 环境研究与监测 2014(04)

- [11].疏浚底泥资源化利用发展与展望[J]. 山西青年 2013(14)

- [12].外源磷对湿地底泥砷形态及土壤酶活性的影响[J]. 西南林业大学学报(自然科学) 2020(04)

- [13].巢湖西湖心底泥蓝藻对水体蓝藻生物量的贡献[J]. 湖泊科学 2020(05)

- [14].锆负载颗粒沸石改良底泥对水中磷酸盐的吸附行为[J]. 环境科学 2018(10)

- [15].洱海底泥特性对七种沉水植物生长的影响[J]. 水生生物学报 2017(02)

- [16].珠江口三维水质与底泥耦合模型的验证及应用[J]. 环境科学学报 2016(11)

- [17].黑臭底泥硝酸钙原位氧化的温度影响及微生物群落结构全过程分析[J]. 农业环境科学学报 2015(06)

- [18].底泥生物氧化对黑臭河道上覆水体影响的研究[J]. 水利渔业 2008(02)

- [19].我国河道底泥资源化利用技术现状[J]. 科技创新与应用 2020(02)

- [20].疏浚底泥改良土壤理化性质促进芦苇快速定植研究[J]. 环境科学学报 2019(12)

- [21].城市黑臭水体清淤疏浚与底泥处理策略论述[J]. 居舍 2020(10)

- [22].竹银水库底泥氮磷含量调查与分析[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2020(04)

- [23].清淤底泥资源化利用可行性研究——以浙江温瑞塘河为例[J]. 中国农村水利水电 2020(10)

- [24].上覆水环境变化对底泥释氮强度影响模拟研究[J]. 生态与农村环境学报 2018(10)

- [25].桉树人工林区水库底泥氮、磷和有机质时空分布特征[J]. 水资源保护 2018(05)

- [26].重金属污染底泥环保清淤与稳定化资源化处置技术[J]. 水资源开发与管理 2017(02)

- [27].几种水生植物对湿地底泥中营养物质含量变化的影响[J]. 水土保持学报 2016(01)

- [28].亚甲基蓝在黄河底泥上的吸附动力学研究[J]. 江苏农业科学 2014(12)

- [29].底泥修复技术方法和应用前景[J]. 环境科技 2014(01)

- [30].淀山湖底泥氮磷营养盐释放及其影响因素研究[J]. 环境污染与防治 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50b593e2ec96afd9e12b084d.html