# 脱硫石膏在常压盐溶液中制备α-半水石膏的转晶剂作用研究

### 论文摘要

本文研究了常压95℃的条件下脱硫石膏在CaCl2-MgCl2-KCl盐溶液中制备α-半水石膏（α-HH）,重点考察了pH和三种有机酸在不同浓度下对脱水速率、脱水相和产物晶形等的影响。通过pH对脱水速率、产物晶形等的实验研究,结果表明,在常压95℃的温和条件下,pH范围为1.2至8.0,脱硫石膏在CaCl2-MgCl2-KCl盐溶液中能够制备出α-HH,且产物仅为α-HH。脱硫石膏的脱水速率随pH的降低而升高。随pH的降低,α-HH的结晶诱导阶段和晶体生长阶段的时间都缩短。pH对诱导阶段的影响比晶体生长阶段更大。pH对二水石膏脱水速率的影响是通过对过饱和度的影响而发挥作用的,但在碱性条件下则生成氢氧化钙沉淀从而影响二水石膏的脱水速率。在不同pH条件下制备的α-HH的晶形都为六角棱柱状。初始pH从1.2升高到7.3,长径比l/w从4.8降低到2.9。而在碱性条件下,l/w为3.5。随着pH的降低单个晶体的颗粒增大。不同浓度有机酸对脱水过程和产物相组成、晶形的影响的实验研究表明,在酒石酸浓度低于1.0×10-2M时,脱水速率基本没有影响,产物也仅为α-HH;当浓度增大到2.5×10-2M,脱水速率减慢。在较低柠檬酸和丁二酸浓度条件下,脱水速率基本接近,产物以α-HH为主,有少量无水石膏（AH）;在较高柠檬酸和丁二酸浓度条件下,开始阶段脱水受抑制,脱水产物只有AH,无α-HH存在或产物以AH为主,并有少量α-HH。高浓度酒石酸使α-HH晶体长径比显著增大,较低浓度柠檬酸和丁二酸使α-HH晶体长径比显著减小。在盐溶液中不同有机酸对α-HH晶形的改变,可能是由于选择性地吸附在α-HH晶体各晶面,改变各晶面的相对生长速率,从而控制晶形。不同有机酸对盐溶液中脱硫石膏的脱水作用不同,可能与他们的结构差异有关。研究表明,常压95℃的温和条件下,脱硫石膏在CaCl2-MgCl2-KCl盐溶液中能够制备出α-HH。通过调节溶液pH和添加少量的柠檬酸或丁二酸能够调整晶体转化速率、控制晶形。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题来源

- 1.3 研究目标与内容

- 第2章 文献综述

- 2.1 脱硫石膏

- 2.2 脱硫石膏制备α-半水石膏

- 2.2.1 两种半水石膏

- 2.2.2 石膏相晶体结构特征

- 2.2.3 二水石膏制备α-半水石膏工艺

- 2.2.4 二水石膏转变为半水石膏机理

- 2.3 盐溶液法制备α-半水石膏及晶形控制

- 2.3.1 晶体成核与生长

- 2.3.2 影响晶体生长的因素

- 2.3.3 盐溶液体系

- 2.3.4 转晶剂对晶形的影响

- 2.3.5 转晶剂作用机理

- 2.4 本章小结

- 第3章 实验材料与方法

- 3.1 材料与装置

- 3.1.1 材料

- 3.1.2 装置和流程

- 3.2 仪器和设备

- 3.3 研究方法

- 3.3.1 实验方案

- 3.3.2 分析测试方法

- 第4章 脱硫石膏在常压盐溶液中制备α-半水石膏及pH条件影响

- 4.1 α-半水石膏的制备

- 4.1.1 脱硫石膏特性

- 4.1.2 脱水过程

- 4.2 pH条件的影响

- 4.2.1 pH对脱水速率的影响

- 4.2.2 pH影响脱水速率原因分析

- 4.2.3 pH对晶形的影响

- 4.3 本章小结

- 第5章 有机酸对脱硫石膏制备α-半水石膏的影响

- 5.1 有机酸对脱水速率及脱水相的影响

- 5.1.1 酒石酸对脱水速率及脱水相的影响

- 5.1.2 柠檬酸对脱水速率及脱水相的影响

- 5.1.3 丁二酸对脱水速率及脱水相的影响

- 5.2 三种有机酸对晶形的影响

- 5.2.1 酒石酸对产物晶形的影响

- 5.2.2 柠檬酸对产物晶形的影响

- 5.2.3 丁二酸对产物晶形的影响

- 5.3 三种有机酸作用对比

- 5.4 有机酸作用机理

- 5.4.1 晶形的影响

- 5.4.2 石膏相稳定性

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与问题

- 6.1 结论

- 6.2 存在问题

- 6.3 创新点

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间论文及专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].磷石膏制备β型半水石膏粉的工艺参数研究[J]. 硫磷设计与粉体工程 2019(03)

- [2].磷石膏关于转晶剂与转晶机理的综述[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [3].微波醇水体系下制备α-半水石膏晶须的研究[J]. 非金属矿 2020(02)

- [4].透明质酸对脱硫石膏制备高分散性α-半水石膏形貌和强度的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(06)

- [5].聚醚聚酯磺酸钠结构对β-半水石膏性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(08)

- [6].基于磷石膏的半干法制备α半水石膏试验[J]. 现代矿业 2016(10)

- [7].α-半水石膏的制备与应用研究进展[J]. 新型建筑材料 2015(04)

- [8].转晶剂对磷石膏制备α半水石膏影响的研究[J]. 硅酸盐通报 2015(05)

- [9].α半水石膏水热法制备工艺参数对颗粒粒度特性影响探讨[J]. 混凝土与水泥制品 2015(07)

- [10].无水石膏AⅢ对β半水石膏性能的影响及作用机理[J]. 土木建筑与环境工程 2015(04)

- [11].α、β-半水石膏复合胶凝材料的性能及微观结构研究[J]. 南阳理工学院学报 2015(04)

- [12].脱硫石膏转化为半水石膏的过程及机理[J]. 硅酸盐通报 2015(09)

- [13].磷石膏制备α半水石膏的试验研究[J]. 硅酸盐通报 2013(11)

- [14].湿法磷酸再结晶生产半水石膏的衡算与设计[J]. 硫磷设计与粉体工程 2020(03)

- [15].盐种类对常压盐溶液法制备半水石膏的影响[J]. 无机盐工业 2018(06)

- [16].湿法磷酸生产副产半水石膏工艺研究[J]. 磷肥与复肥 2016(08)

- [17].脱硫石膏制备半水石膏晶须的研究[J]. 无机盐工业 2016(02)

- [18].晶形控制剂对α半水石膏结晶形态的调控研究[J]. 人工晶体学报 2016(01)

- [19].磺化三聚氰胺对α半水石膏水化进程、结构和性能的影响[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].石膏性质对α型半水石膏性能影响的研究[J]. 非金属矿 2013(01)

- [21].烟气脱硫石膏溶液法制备α-半水石膏的工艺研究[J]. 化学与生物工程 2011(02)

- [22].磷石膏制备陶瓷模用β-半水石膏及其表征[J]. 中国陶瓷 2011(04)

- [23].磷石膏制高强α半水石膏研究进展[J]. 新型建筑材料 2011(11)

- [24].以脱硫石膏制备α型半水石膏晶须的研究[J]. 武汉工程大学学报 2010(11)

- [25].三聚氰胺减水剂对α半水石膏水化硬化过程的影响[J]. 浙江大学学报(理学版) 2009(03)

- [26].转晶剂对脱硫石膏制备α-半水石膏形貌及强度的影响[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [27].媒晶剂对制备α-半水石膏的影响[J]. 能源与环境 2008(01)

- [28].可溶磷对常压水热法制备高强α-半水石膏的影响[J]. 化工学报 2015(05)

- [29].半液相法制备α-半水石膏及其力学性能的研究[J]. 天津建设科技 2013(06)

- [30].用山东某电厂脱硫石膏制备α-半水石膏[J]. 金属矿山 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50b59fba0bcb5bdc6f6923ea.html