# 巷道贯通测量设计浅析禹彪

禹彪

云南锡业股份有限公司大屯锡矿云南个旧661000

摘要：贯通测量是项很重要的工作。贯通测量的任何疏忽都会影响生产，甚至可能导致事故的发生，造成井巷报废、人员伤亡等严重后果。因此，提高贯通测量设计精度，对保证矿山安全生产有重要意义。本文进一步分析了巷道贯通测量设计，以供同仁参考借鉴。

关键词：巷道贯通；测量设计

一、巷道贯通测量及应遵循的原则

在实际生产中，人们为加快同一井巷掘进速度，时常会采用同向掘进或对头掘进，把这种让井巷在某一指定地点实现允许偏差范围内的有效对接称为巷道贯通，为使巷道贯通顺利进行的各种测量称为贯通测量。巷道贯通技术应用于建井初期，可大幅提高建井速度，让矿井实现早日投产，尽快产生经济效益。一般把贯通距离在10km以上的贯通工程视作大型贯通工程。由于精准的贯通可更好地保障矿井的安全高效生产，为使巷道实现精确贯通，更好地防范各种贯通误差，必须进行贯通测量。贯通测量精度十分重要，而矿井地质条件通常较复杂，易存在断层、褶曲等地质构造，且井内阴暗潮湿，存在大量粉尘、瓦斯气体，加上采动的影响，极易影响贯通测量工作的开展。对此，必须采取相关措施进行贯通测量，以确保巷道贯通测量的精准性。具体应按下述原则来开展井巷贯通测量：

（1）首先贯通测量方案必须适应于贯通巷道类型，同时贯通测量精度应足够高，必须在允许偏差范围内。

（2）应参照贯通测量方案来科学、合理编制贯通测量设计书，并准确选用合适的测量仪器设备。

（3）在巷道贯通测量中，巷道中线与巷道腰线是两个最重要的几何要素，因此必须准确标定巷道中线与腰线，并随着掘进工作不断推进，及时延长中腰线，另外应定期检查中腰线，及时调整测量结果，以确保测量精度足够高。

（4）巷道贯通后，应先测量贯通的具体偏差值，必要时可通过调整最后一段巷道中腰线来缩减贯通偏差值，完成贯通测量后应及时分析其精度，并进行必要的技术总结，以供后期测量参考。

二、井巷贯通测量设计书编制的注意事项

（1）对于贯通测量工作，首先应该对贯通工程的相关资料、现场实际情况进行充分地掌握，做好复测，确保获得的资料准确有效，保证贯通测量工作能够有充足的准备时间。

（2）编制的贯通测量组织设计书和贯通测量方案要切合实际，能够跟贯通工程的类型互相适应，既要将贯通测量的精度控制在允许的误差范围之内，也没有必要盲目的追求过高的精度而增大工作量。

（3）绘制贯通工程设计图，在图上展绘贯通工程位置、井上下测量控制点、标定参数等，图件的绘制要做到清晰、准确。

（4）通过绘制平面、剖面图，分析贯通工程施工涉及的工程部位和设备设施，分析施工可能造成的影响，以便及时采取相应保护和控制措施。

三、贯通测量方案的选定及运用

3.1贯通测量方案的选定

（1）了解矿山地貌特点

矿山测量过程中，施工单位首先应该对当地的地貌特点进行认真的勘查，根据矿山工作区的地质特点及地貌特征制定合理的测量方案。勘查过程中应深入矿区，对特殊的地质地貌进行重点标注，走访询问当地住户，仔细了解矿山土质、矿产及被开发情况；绘制科学的矿山贯通巷道平面图，对矿山的测量控制点和水准点等重要位置详细标明。通过对矿山进行详细勘测及绘制平面图纸，可以为将来实际的测量工作提供理论依据和指导。

（2）选择测量仪器

确定测量方案后，施工方应选择合适的测量仪器，制定合理的测量方案。选择施工仪器时，应注意控制测量误差，降低事故概率，提高矿山测量的效率和质量。选择允许误差范围内的测量仪器，对实际施工测量有重要意义，可以节省大量人力物力，提高施工单位的经济效益。

（3）确定误差参数通过选择科学的测量方案及测量仪器

可以确定贯通测量的误差参数。结合前期积累的贯通技术数据，根据矿山的实际情况，总结出科学合理的误差参数；另外参考测量规程，采用误差预计的方法，也可以确定整个贯通巷道的误差参数。误差参数对于矿山测量极为重要，通过确定误差参数，可以对后期正式施工时的测量、计算及分析起到一定的指导作用，有助于测量工作的顺利展开。

3.2矿山贯通测量技术的应用

在矿山贯通时，可以采用多种贯通方式，如从巷道一端向另一端进行贯通、在巷道两端向中间同时进行贯通、在两端及中间多个贯通点同时工作等。不同的贯通方法对测量的精度有不同的要求，一般来说，越复杂的贯通方式对于测量精度的要求也就越高。实际测量中，即便微小的差错也可能造成巨大的测量误差，因此应对测量误差参数进行全面分析，有效地对误差进行预算和估计，提高测量精度。

四、确保贯通测量精度的有效设计途径

4.1认真审核设计图纸，避免数字误差

为了保证贯通工作能够顺利完成，在设计图纸的审核过程中应投入更多的精力，避免数字差错。即便设计部门对数据进行层层校核，设计图纸中也仍有可能存在数字差错，如果测量人员直接按照图纸标注数据计算标定要素和放线要素，则会造成测量错误。因此，把好审图这一关对于测量贯通工程尤为重要。

4.2及时测量，高精度复测控制

根据贯通误差预计结果判断测量方案的可行性，确定测量方案，由贯通误差公式分析得知，测角中误差对贯通误差的影响较大，测量过程中，每掘进35～45m巷道及时测定一组中线，掘进150m左右对导线点进行复测，复测时用南方NTS－362R全站仪进行测角和量边，两个测回测角，往返测距读数三次。根据复测结果检验测量精度和调整中线。观测者和记录者应牢记各项限差，发现超限立即重测。

4.3加强计算的准确性

在进行内业计算时，要避免计算错误，并尽量控制误差。应由两人分别进行对算，得出结果后进行比较，再用计算机根据原始的数据进行计算，保证其结果与对算结果相同。如果存在问题，应该对计算和抄写过程进行认真检查，找出原因。业内的资料应该由专人保管，保证内业成果的完整性。

4.4提高测量人员的素质

测量人员的素质包括专业素质和职业素质。首先，要保证工作人员的专业素质符合工作的要求，定期对工作人员进行测量、计算技能的培训，以保证及时掌握新的贯通测量技术，提高工作效率。其次，要保证工作人员的职业素养，对待工作应该认真负责，尤其是测量工作更马虎不得，稍有不准确就得重复计算、测量，直到达到标准为止。

4.5贯通测量的保障及创新

（1）注意原始资料的可靠性，井下起算点要进行认真的实测检核，确保起算数据准确无误。

（2）对于贯通测量，要有可靠的独立检核，及时复测复算，复测结果进行精度评定，并与原误差精度进行比较，各个测量步骤均不能低于精度要求。

（3）采取提高测量精度的相应措施，例如:巷道未贯通前测量路线均是支导线，采用同一条起始边，可避免定向误差引起的贯通误差;利用复测结果计算标定要素，及时标定中线指导掘进。

（4）巷道贯通前掘进时，测量人员要经常深入现场，发现问题及时采取措施。

（5）采用高精度的测量仪器进行复测，复测时用南方NTS－362R

全站仪进行测角和量边，两个测回测角，往返测距读数三次。增加测回数，减小测角中误差。安装好激光指向仪，根据导线点和巷道坡度，调整好指向方向和坡度。

结束语

贯通测量采用的作业方法正确，手段先进，误差预计合理，成果资料齐全，测量成果综合质量符合设计书和相关规程的各项要求，达到了技术设计的目的。而且贯通精度符合要求，满足了贯通工程的需要，也为今后在底分层巷道贯通测量打下了基础。

参考文献

[1]徐广翔，牛福龙．特大型矿井贯通测量关键技术分析［J］．煤炭科学技术，2011，12:116－119．

[2]王启善．特长距离高精度巷道贯通测量方案设计及精度分析［J］．煤矿安全，2011，03:135－138．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50b8b098f84e949140e47ad0.html