# 基于FEM-FCT法的SF6/N2混合气体流注电晕的仿真研究

### 论文摘要

我国能源资源分布和生产力发展不平衡的特点以及为满足经济又好又快发展的需要，特高压电网的建设非常必要且迫在眉睫。SF6作为一种优良的绝缘与灭弧介质，广泛应用于各种气体绝缘设备中，在1997年12月在日本通过的京都议定书中，被列为需全球管制使用的六种气体之一。鉴于环保的要求，目前研究SF6/N2混合气体的主要目的为降低SF6的排放，减少SF6对环境的影响。由于开展研究工作时间较短，对于SF6/N2混合气体的放电特性的了解还非常不够。本文的主要工作就是对气体绝缘设备中可能存在的极不均匀场和稍不均匀场情况下，SF6/N2混合气体这一目前最有可能替代SF6的气体介质的电晕放电过程进行模拟，以加深理解该气体介质的放电机理，进而为以该类气体为绝缘介质的电力设备的绝缘设计提供理论依据。本文采用二维流体力学模型，基于不固定网格剖分，利用有限元通量校正传输（FEM-FCT）法求解含电子、正离子、负离子的连续方程，并耦合泊松电场研究空间电荷对场域的畸变作用，采用有限元法求解泊松方程。实现了棒-板间隙中和同轴间隙中不同外施电压、不同SF6含量SF6/N2混合气体二维流注电晕放电过程的动态仿真，同时考虑了带电粒子及中性气体分子的电离、吸附、复合、扩散等过程，并且首次综合考虑了适合SF6/N2混合气体放电的阴极光致发射与空间光电离过程。通过对棒-板间隙中50%-50%SF6/N2和10%-90%SF6/N2混合气体二维流注电晕放电过程进行模拟，结果表明：流注电晕的形成加强了与阳极极板间的场强，减弱了与阴极棒头的场强；流注电晕对外电场起到了均匀的作用；空间光电离的作用明显强于阴极光致发射的作用；10%-90%SF6/N2混合气体的绝缘性能较50%-50%SF6/N2混合气体差；棒-板间隙外施加电压增加时，流注电晕推进速度加快，并且很快不稳定。间隙距离不变，棒头半径变大时，流注电晕放电相对稳定；棒头半径不变，间隙距离变小时，流注电晕放电不稳定，放电会继续向前发展。对比了同轴间隙中和棒-板间隙中流注电晕放电的特性，结果表明：同轴电场的极不均匀系数较小，空间电场相对均匀，同轴间隙流注电晕的形成时间较棒-板间隙慢，流注电晕对外加电场的均匀作用较明显，由流注电晕达到不稳定放电的时间也较短，起始流注电晕电压也较低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 高压输电与气体绝缘设备

- 1.2 电晕危害

- 6气体介质'>1.3 SF6气体介质

- 1.4 国内外研究现状

- 1.5 论文研究目的及其研究内容

- 第2章 混合气体电晕放电的基本过程

- 2.1 气体放电的基本知识

- 2.2 带电粒子的产生

- 2.2.1 碰撞电离

- 2.2.2 光电离

- 2.2.3 光致发射

- 2.2.4 负离子的形成

- 2.3 带电粒子的消失

- 2.4 电晕放电

- 2.5 本章小结

- 第3章 数学模型及算法

- 3.1 数学模型

- 3.1.1 流注电晕放电数学模型

- 3.1.2 空间光电离模型

- 3.1.3 阴极光发射模型

- 3.2 电场求解

- 3.2.1 有限元法

- 3.2.2 矩阵方程

- 3.3 FCT 算法

- 3.3.1 FCT 的发展

- 3.3.2 FCT 的应用

- 3.3.3 FEM-FCT 算法

- 3.4 本章小结

- 第4章 极不均匀场流注电晕放电特性的研究

- 4.1 电极结构及场域剖分

- 4.2 流注电晕形成

- 4.3 棒头半径改变

- 4.4 间隙距离改变

- 4.5 外施电压改变

- 6含量改变'>4.6 SF6含量改变

- 4.7 本章小结

- 第5章 稍不均匀场流注电晕放电特性的研究

- 5.1 电极结构及场域剖分

- 5.2 流注电晕形成

- 6含量混合气体流注电晕放电特性'>5.3 低 SF6含量混合气体流注电晕放电特性

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A（攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录）

- 附录 B（攻读硕士学位期间参加的研究课题）

### 相关论文文献

- [1].高压电晕电流自主供能测量装置[J]. 测控技术 2019(12)

- [2].不同形状金属尖端电晕电流触发阈值的分析[J]. 电瓷避雷器 2020(03)

- [3].短间隙放电中的电晕型先导特性[J]. 中国电机工程学报 2017(11)

- [4].特高压直流输电线路电晕电流的仿真与分析[J]. 智能电网 2017(07)

- [5].拉伸对变频电机用漆包线耐电晕性能的影响[J]. 电机与控制应用 2017(08)

- [6].脉冲电晕—吸收法治理有机废气的工业应用分析[J]. 科技展望 2016(13)

- [7].方形电晕笼设计[J]. 数字技术与应用 2014(01)

- [8].耐电晕聚酰亚胺薄膜研究进展[J]. 绝缘材料 2009(01)

- [9].聚合物纳米复合材料耐电晕机理的研究进展[J]. 绝缘材料 2009(04)

- [10].线-板式静电除尘器芒刺电晕线放电特性[J]. 高电压技术 2017(02)

- [11].浅析绝缘材料耐电晕寿命评定的影响因素[J]. 绝缘材料 2016(04)

- [12].冲击电晕对输电线路中雷电波传播的影响研究[J]. 电瓷避雷器 2015(02)

- [13].双向拉伸薄膜电晕系统典型故障排除方法[J]. 设备管理与维修 2014(05)

- [14].大气中针板放电电晕层的研究[J]. 科学技术与工程 2013(06)

- [15].脉冲电晕法处理含苯废气实验研究[J]. 实验技术与管理 2011(05)

- [16].1000kV特高压交流输电线路电晕损耗估算方法[J]. 电力建设 2011(10)

- [17].电晕笼内多分裂导线电晕损耗[J]. 中国电力 2011(12)

- [18].几种绝缘结构和绝缘材料的高频耐电晕性能分析[J]. 绝缘材料 2010(03)

- [19].耐电晕涂层厚度对漆包线耐电晕性能的影响[J]. 绝缘材料 2010(04)

- [20].近地面电晕电流组网观测与数据分析[J]. 气象科技 2010(06)

- [21].温度、湿度对电晕笼中直流导线电晕电流的影响[J]. 东北电力大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [22].基于发电机定子电晕放电现象的探讨[J]. 水电与新能源 2017(01)

- [23].考虑电晕损耗的特高压直流输电线路雷击特性分析[J]. 四川电力技术 2017(01)

- [24].基于电晕跟踪算法的电力设备故障诊断[J]. 电子质量 2016(01)

- [25].一种特高压交流输电线路冲击电晕的改进模型[J]. 高压电器 2015(02)

- [26].降低高海拔地区超高压变电站电晕技术[J]. 中国电力 2009(05)

- [27].发电电动机电晕腐蚀现象分析[J]. 机电信息 2016(27)

- [28].±800kV特高压直流线路采用不均匀分裂降低电晕损耗[J]. 高压电器 2013(04)

- [29].1000kV与500kV交流同塔输电线路的电晕损耗仿真及试验分析[J]. 高电压技术 2013(03)

- [30].聚酰亚胺薄膜绝缘材料耐电晕机理研究[J]. 电机与控制学报 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/50dc5d422139fd4e88aa3e95.html